一、采购内容及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 公共安全视频监控前端 |  |  |  |
| （1） | 治安防控前端 |  |  |  |  |
| 1 | 监控枪机 | 507 | 个 | 1、具有400万像素 靶面尺寸均不低于1/1.8英寸； 2、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx； 4、宽动态能力不小于120dB； 5、内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度； 6、混光距离: 混合补光（红外+白光）;人脸：3~6 m，普通监控：30 m； 7、最大图像尺寸: 2688 × 1520； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； |  |
| 2 | 监控球机 | 119 | 个 | 1、具有400万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸； 2、最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 3、支持≥32倍光学变焦，镜头最大焦距不小于188mm； 4、红外距离可达150米； 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 6、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 7、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 8、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |
| 2 | 结构化枪机 | 478 | 个 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、内置双镜头，通道1靶面不低于1/1.8英寸，焦距不低于8~32 mm，通道2靶面不低于1/1.8英寸； 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 4、支持人脸比对，比对准确率不低于99%； 5、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； 6、摄像机宽动态范围不小于120dB； 7、最大图像尺寸: 通道1：2688×1520; 通道2：2688×1520； 8、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； |  |
| 3 | 结构化球机 | 182 | 个 | 1、具有400万像素，采用≥1/1.8英寸传感器； 2、最低照度≤0.0002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 3、支持≥32倍光学变焦，镜头最大焦距不小于192mm； 4、红外距离不小于250米； 5、支持水平范围360°，垂直角至少满足-20°～90°； 6、摄像机宽动态范围不小于120dB； 7、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； |  |
| 4 | 人脸抓拍机 | 154 | 个 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，800万像素； 2、最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx； 3、内置混合补光灯，可对红外灯或白光灯进行调节； 4、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪； 5、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 6、焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0°； 7、视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 8、支持人脸比对，比对准确率不低于99%； |  |
| 5 | 微卡口 | 52 | 个 | 1、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 2、传感器类型：1/1.8"CMOS，不低于400万像素； 3、单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048（含OSD）； 4、视频帧率1帧/秒-50帧/秒可调，镜头：11～40mm变焦镜头； 5、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9%； 8、设备可识别350种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%； 10、照度：彩色:0.001Lux，黑白:0.0001Lux； 11、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 12、支持检出两眼瞳距13像素点以上的人脸图片。 |  |
| 6 | 卡口 | 25 | 个 | 1、900万像素高清卡口像机； 2、视频帧率：在1～25fps可调； 3、智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 4、违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 5、车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测； 6、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 7、视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 8、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 9、支持车辆子品牌识别工程，全天识别准确率≥99%； 10、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%； 11、支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标； 12、支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人）； 13、支持车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。 |  |
| 7 | 高点球机 | 4 | 个 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 2、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm； 3、视频图像分辨率与帧率不小于2688×1520、30帧/秒； 4、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 5、红外照射距离: 不低于250 m； 6、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的存储卡； 8、摄像机宽动态范围不小于120dB； |  |
| 8 | 全景像机 | 2 | 个 | 1、采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节； 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，不低于3200万像素； 3、内置GPU芯片，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0； 4、可实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正； 5、支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次； 6、主视频支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm。 7、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； 8、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 9、可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测； 10、不少于1路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，具有RS485接口。 支持接入平台实现AR功能。 |  |
| 9 | 违停抓拍球机 | 16 | 个 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，不低于400万像素星光级违停检测一体球机； 2、内置GPU芯片，视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 3、支持不低于38倍光学变倍，镜头最大焦距不小于210mm 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 5、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6、支持违法停车检测； 7、支持车辆号码识别、车辆品牌识别、车身颜色识别、车型识别、流量统计等智能功能。 8、可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于 99%，晚上准确率大于 99%； |  |
| 10 | 防溺水 | 13 | 个 | 1、采用1/1.8”高性能传感器，图像清晰，可见光最大分辨率可达2688 x 1520； 2、最低照度：彩色≤0.01lx，黑白≤0.002lx； 3、最大焦距不小于210mm，38倍光学变倍，16倍数字变倍； 4、热成像人员周界报警有效距离不小于500米； 5、支持水平范围360°，垂直角至少满足-20°～90°； 6、支持透雾、强光抑制、电子防抖、防红外过曝技术 7、支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换； 8、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能； 9、内置SD卡插槽，支持SD/SDHC卡（最大支持256 G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失。 |  |
| 11 | 人像相机 | 7 | 个 | 1、支持将两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440； 2、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 3、双镜头传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸，不低于400万像素； 4、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； 5、支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测； 6、内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍； 7、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素； 8、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°； 9、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 |  |
| 12 | 微热点 | 3 | 个 | 1、支持采集4G全制式手机终端（IMSI, MAC）； 2、支持移动4G TD-LTE、电信4G FDD-LTE、联通4G FDD-LTE； 3、非压制式设备，真正无感知采集，不影响用户的正常业务； 4、设备按照电信级设备要求设计、满足电信级设备的场景要求； 5、不依赖GPS的同步技术，满足室内等无GPS的场景使用； 6、创新性的架构设计，内置天线、安装便利，适用室内外隐蔽安装； 7、支持无线和有线的数据回传； 8、设备采用IP67防护标准，适应在室外恶劣环境下长期使用。 |  |
| 13 | 微卡补光灯 | 52 | 个 | 1、光源类型：原装进口大功率LED； 2、可通过RS485实现可调亮度； 3、LED灯珠数量：不少于16颗； 4、发光角度：40°； 5、最佳补光距离：16米-25米； 6、触发方式：光敏控制； 7、防护等级：不低于IP66； 8、功率：功率：1-50W(功率软件可调)。 |  |
| 14 | 人脸补光灯 | 161 | 个 | 1、光源类型：原装进口大功率LED； 2、可通过RS485实现可调亮度； 3、LED灯珠数量：不少于16颗； 4、发光角度：40°； 5、最佳补光距离：16米-25米； 6、触发方式：光敏控制； 7、防护等级：不低于IP66； 8、功率：功率：1-50W(功率软件可调)。 |  |
| 15 | 卡口补光灯 | 25 | 个 | 1、采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 2、可通过软件记录记录闪光灯闪光次数； 3、可通过RS485进行远程升级； 4、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 5、回电时间50ms，支持超速连拍； 6、支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； 7、支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 8、防护等级IP66。 |  |
| 16 | 监控像机补光灯 | 658 | 个 | 1、光源类型：原装进口大功率LED； 2、可通过RS485实现可调亮度； 3、LED灯珠数量：不少于16颗； 4、发光角度：40°； 5、最佳补光距离：16米-25米； 6、触发方式：光敏控制； 7、防护等级：不低于IP66； 8、功率：功率：1-50W(功率软件可调)。 |  |
| 17 | H3.5米单杆式圆型立杆 | 78 | 套 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2020国家标准 主杆总高3.5米；热镀锌材质，热镀锌层不低于70μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，根径不小于140mm，梢径不小于110mm，不小于4mm壁厚，底法兰不小于Φ300*14mm厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚，含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm) 立杆及支臂采用热浸锌防腐，外加纯聚脂粉末静电喷涂聚涂聚酯塑粉； 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 18 | H6.0米单杆式圆型立杆 | 304 | 套 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2020国家标准 主杆总高6.0米；热镀锌材质，热镀锌层不低于70μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，杆长6m，根径不小于180mm，梢径不小于120mm，不小于5mm壁厚，底法兰350mm*350mm*16mm厚，6根M24*1000mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm），；梢部固定法兰260mm*260mm*14mm厚，梢部对接法兰个数根据现场核对，含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）进行实施。 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 19 | H6.5米单杆式八角型杆件A | 50 | 套 | 国标Q235-B钢材，热镀锌材质，热镀锌层不低于85μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，8角，杆长6.5m，根径不小于200mm，梢径不小于160mm，不小于6mm壁厚，底法兰不小于Φ400*20mm，8根不小于M24*1200mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm）；基础不小于1000mm*1000mm*1500mm；梢部固定法兰不小于260mm*260mm*14mm，梢部对接法兰个数根据现场核对，避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）进行实施。 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 20 | H6.5米单杆式八角型杆件B | 13 | 套 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2020国家标准 主杆总高6.5米；热镀锌材质，热镀锌层不低于85μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，根径320mm，梢径220mm，10mm壁厚，底法兰Φ580*20mm，8根M28*1800mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm），含横杆对接法兰不小于320mm*320mm*16mm，梢部对接法兰个数根据现场核对；含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）进行实施。 涂聚酯塑粉； 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接； 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 21 | H8.0米单杆式圆型立杆 | 1 | 套 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2020国家标准 主杆总高8米，主杆口径∅180，壁厚δ4，等径管，主杆法兰尺寸∅400*δ14，螺栓孔M24*6； 检修窗规格150*80，距杆体底部350. 立杆及支臂采用热浸锌防腐，外加纯聚脂粉末静电喷涂聚酯塑粉； 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 22 | H6.5-L1+L3 T型杆件 | 3 | 套 | 国标Q235-B钢材，热镀锌材质，热镀锌层不低于85μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，8角，杆长6.5m，根径不小于200mm，梢径不小于160mm，不小于6mm壁厚，底法兰不小于Φ400*20mm，8根不小于M24*1200mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm）；基础不小于1000mm*1000mm*1500mm；梢部固定法兰不小于260mm*260mm*14mm，梢部对接法兰个数根据现场核对，含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）进行实施。 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 23 | H6.5-L1.5+L1.5 T型杆件 | 2 | 套 | 国标Q235-B钢材，热镀锌材质，热镀锌层不低于85μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，（灰黑色），8角，杆长6.5m，根径不小于200mm，梢径不小于160mm，不小于6mm壁厚，底法兰不小于Φ400*20mm，8根不小于M24*1200mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm）；基础不小于1000mm*1000mm*1500mm；梢部固定法兰不小于260mm*260mm*14mm，梢部对接法兰个数根据现场核对，含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）进行实施。 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 24 | H6.5-L3+L10 T型杆件 | 1 | 套 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2020国家标准 主杆总高6.5米；热镀锌材质，热镀锌层不低于85μm，表面喷塑，喷塑涂层不小于1mm，根径320mm，梢径220mm，10mm壁厚，底法兰Φ580*20mm，8根M28*1800mm地脚螺栓（其中牙长不低于100mm），含横杆对接法兰不小于320mm*320mm*16mm，梢部对接法兰个数根据现场核对；含避雷针不小于600mm(直径不小于12mm)，严格遵循《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2018）进行实施。 涂聚酯塑粉； 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接； 杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 |  |
| 25 | 微热点壁装支架 | 3 | 个 | 配套，国产优质、定制 |  |
| 26 | 人脸抓拍机壁装支架 | 1 | 个 | 配套，国产优质、定制 |  |
| 27 | 人像相机壁装支架 | 7 | 个 | 配套，国产优质、定制 |  |
| 28 | 挑臂0.5m | 146 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为500mm，口径∅60，壁厚为δ2； |  |
| 29 | 挑臂1m | 165 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为1000mm，口径∅65，壁厚为δ2； |  |
| 30 | 挑臂1.5m | 73 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为1500mm，口径∅75，壁厚为δ2； |  |
| 31 | 挑臂2m | 224 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为2000mm，口径∅89，壁厚为δ3，等径管； |  |
| 32 | 挑臂3m | 239 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为3000mm，口径∅100，壁厚为δ3，等径管； |  |
| 33 | 挑臂4m | 50 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为4000mm，口径∅175-∅89，壁厚为δ3.5； |  |
| 34 | 挑臂5m | 22 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为5000mm，口径∅190-∅90，壁厚为δ3.5； |  |
| 35 | 挑臂7m | 7 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑,横臂长度为6000mm，口径∅200-∅90，壁厚为δ4； |  |
| 36 | 挑臂10m | 2 | 套 | 国标Q235钢材，表面喷塑，横臂长度为10000mm，口径∅240-∅100，壁厚为δ4； |  |
| 37 | 圆形立杆基础制作（3.5m） | 78 | 套 | 混凝土基础C25 砼；基础不小于600mm*600mm*800mm；含基础开挖、回填，钢筋笼、地脚螺栓、混凝土浇筑、接地等； |  |
| 38 | 圆形立杆基础制作（6.0m） | 304 | 套 | 混凝土基础C25 砼；基础不小于800mm*800mm*1200mm；含基础开挖、回填，钢筋笼、地脚螺栓、混凝土浇筑、接地等； |  |
| 39 | 八角杆立杆基础制作A（6.5m） | 50 | 套 | 混凝土基础C25 砼；基础不小于1200mm*1200mm*1500mm；含基础开挖、回填，钢筋笼、地脚螺栓、混凝土浇筑、接地等； |  |
| 40 | 八角杆立杆基础制作B（6.5m） | 17 | 套 | 混凝土基础C25 砼；基础不小于1500mm*1500mm*2000mm；含基础开挖、回填，钢筋笼、地脚螺栓、混凝土浇筑、接地等； |  |
| 41 | 圆形立杆基础制作（8m） | 1 | 套 | 混凝土基础C25 砼,尺寸：1000*1000*1200； 接地：-4*40*1000mm+40*40*1000mm 镀锌扁铁角钢。 含基础开挖、回填，钢筋笼、地脚螺栓、混凝土浇筑、接地等 |  |
| 42 | 吊装支架 | 11 | 个 | 相机配套吊装支架，0.1m-0.5m |  |
| 43 | 抱杆箱 | 756 | 个 | 抱杆箱箱应具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱体采用1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm。含40KA二合一避雷器、交流220V/16A输入空开、4个6A输出空开、插板、12芯光缆熔接盘、IP54防护。 |  |
| 44 | 顶管施工（取电） | 800 | 米 | 含2根hdpeΦ50管 |  |
| 45 | 顶管施工（网络） | 750 | 米 | 含2根hdpeΦ50管 |  |
| 46 | 水泥路开挖及回填 | 2225 | 米 | 拆除路面40cm，深度为40cm，管道预埋后使用人工摊铺中粒式沥青混凝土 |  |
| 47 | 绿化开挖及回填 | 17500 | 米 | 宽度20cm，深度40cm |  |
| 48 | 方砖破路及回填 | 4400 | 米 | 宽度20cm，深度40cm |  |
| 49 | 手井 | 298 | 个 | 规格为40cm*40cm,深度为40cm，井盖上写有指定字样，井壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部使用黄沙覆盖，含主辅材及安装运输费用 |  |
| 50 | 取电电缆 | 48666 | 米 | RVV 3×2.5mm² |  |
| 51 | 太阳能供电 | 7 | 套 | 包括太阳板及相关供电配套 |  |
| 52 | 钢管 | 3334 | 米 | Φ50 |  |
| 53 | HDPE管 | 52317 | 米 | 1.25MPa(SDR11)Φ50 |  |
| 54 | 网线 | 19429 | 米 | 室外，STP超五类八芯线 |  |
| 55 | 铭牌 | 918 | 个 | 定制，样式与现有的一致，户外使用铝板加反光膜。尺寸：不小于550mm×400mm，蓝底白字，印有监控标示 |  |
| 56 | 违反禁停标志 | 16 | 个 | 定制 |  |
| 57 | 天网一/二期点位像机移位置 | 4 | 处 | 含设备拆除、搬运、重新安装及配套线缆等 |  |
| 58 | 天网一/二期点位杆件及像机移动 | 2 | 处 | 含现有杆件基础拆除、设备拆除、重新立杆（杆件及设备利旧）、浇筑混凝土及设备安装调试等 |  |
| （2） | 交通信号前端 |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制机 | 1 | 台 | 信号机应具备与现有交警平台联网联控功能，设备含机柜。 1．信号机须符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》国标要求，且产品类为C类、耐温等级为A级，中标后提供由CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的检验报告复印件。 2．信号控制机嵌入式软件应符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的通讯协议》国家标准，且支持标准所定义的通信方式和相关对象达到C＋级，中标后提供由CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的检验报告；还应满足NTCIP通讯协议的体系结构，中标后提供由CNAS或CMA认证的权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章。 3．灯控输出单元：信号机需提供不少于48路灯控输出，48组检测器、24组倒计时牌连接。 4．通讯接口：信号机需具备RS232接口、RS485接口和10/100M的RJ45接口等基本接口。 5．相位控制数：不少于32个相位。 6．控制方案：信号机支持配置≥96个定周期信号配时方案，每天支持划分≥48个时段； 7．感应功能：至少提供32路机动车检测器接入能力。 8．时钟校正：信号机需配备GPS校时模块，可以自动校正信号机时钟。需支持中心系统校时功能，可以与中心控制系统连接，接收并执行中心校时命令。 9．低温冷启动性能：-40℃保持8h后立即通电，信号机工作正常。 10．支持超过220V(+4V）的过压保护功能，待供电电压恢复正常后，信号机可自动恢复正常运行。 11．信号机应支持图形化配置路口方案，包括渠化信息（支持环岛、二次过街、可变车道、潮汐车道等特殊路口的配置）、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息，并可以将配置内容导出。 12．信号机应能够适应复杂的户外环境，机柜要求采用防锈、防腐蚀材料，应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还要防止顶面积水，外壳防护等级≥IP65。 13．信号机支持信号灯及链路漏电检测功能，同时实现预警上报 14．信号机须具备防止因网络瘫痪造成信号机运行不正常的功能：对于联网信号机，应具备广播/网络风暴防护功能，在广播风暴发生期间，信号机应能正常工作，不应出现任何异常现象。 |  |
| 2 | 信号机基础 | 1 | 项 | 基础尺寸为：700mm*600mm*900mm，C30混凝土浇筑，基础高于地面300mm，四周贴警示彩瓦。含基础，开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运。 |  |
| 3 | 满盘信号灯 | 4 | 组 | 1.面罩规格：Ø400mm 2.面罩材质：工程PC 3.表面处理：纯黑色喷塑哑光 4.LED 数量：红满盘205颗LED，黄满盘205颗LED，绿满盘205颗LED 5.LED 波长：红：625±5nm；黄：590±5nm；绿：505±5nm 6.LED 单颗亮度：红：3680~6300mcd，黄：4620~6650mcd，绿：7223~12480mcd 7.LED 寿命：≥100000 小时 8.绝缘电阻：≥500MΩ 9.介电强度：≥1440VAC 10.可视角度：≥30° 11.工作温度：-40 ～ +80℃ 12.相对湿度：≤95% 13.抗风压：145km/h 14.工作电压：AC220v±20% 50Hz±2 15.启动电流及响应时间：瞬间启动电流:≤0.1A，启动响应时间小于20MS,关闭响应时间小于60MS 16.功率：红满盘≤13W、黄满盘≤13W、绿满盘≤11W 17.功率因素：在 220V 电压下，Φ400MM 红、黄、绿功率因素均≥0.98 18.外壳材质：压铸铝外壳，灯具外壳使用寿命均≥20年，所有密封件采用进口硅橡胶材料，灯芯独立，整灯由三个分立的具有无色透光面的发光单元组成 19.防护等级：IP55，可提供在有效期内的 GB/T4208-2017《外壳防护等级》IP 等级单项检测报告 20.执行国标 GB14887-2011，需提供在有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的《道路交通信号灯》全29项的检测报告 |  |
| 4 | 倒计时器 | 4 | 组 | 1.外壳材质：冷轧铁箱体，灯具外壳使用寿命均≥20年。 2.表面处理：黑色喷塑哑光 3.LED 数量：红 546 (39*14)颗 LED，黄 294 (42*7)颗 LED，绿 336 (24*14)颗 LED 4.LED 波长：红：625±5nm；黄：590±5nm；绿：505±5nm 5.LED 单颗亮度：LED 单颗亮度：红：3680~6300mcd，黄：4620~6650mcd，绿：7223~12480mcd 6.LED 寿命：≥100000 小时 7.绝缘电阻：≥500MΩ 8.介电强度：≥1440VAC 9.可视距离：≥300m 10.可视角度：≥30° 11.检测路数：9路（支持9路信号输入） 12.工作电压：AC85-264，50HZ±2 13.功率：红倒计时器≤25W、黄倒计时器≤15W、绿倒计时器≤25W 14.工作温度：-40 ～ +70℃ 15.相对湿度：≤95% 16.显示内容：标准7段码形式显示两位数字显示，显示位数99～1 17.安装方式：背部抱环安装，可进行横装与竖装方式调整 18.连续工作稳定性要求：将倒计时器与道路交通信号控制机连接，连续通电240h应正常工作，无乱码、丢码、重学习现象，倒计时器与信号灯的同步误差不大于1秒 19.结构组成：显示字段透镜必须采用抗紫外的无色透明的PC材料，不能使用玻璃和PMMA,模快化方法组装，维修及更换部件异常快捷；超薄设计，重量轻；结构新颖，外形美观；多重密封、防水、防尘、耐振动、低功耗、寿命长 20.控制方式：核心电路采用单片机控制，采用“独立时钟看门狗”和硬件的抗干扰措施，使倒计时器运行更加可靠 21.防护等级：IP55，需提供在有效期内的 GB/T4208-2017《外壳防护等级》IP等级单项检测报告 22.执行国标 GAT508-2014，可提供有效期内的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的《道路交通信号倒计时显示器》关于3类不同控制方式（跟随学习方式、触发方式、通讯方式）全24项的检测报告，符合国家标准规定的发光强度与光学性能 |  |
| 5 | 7米信号灯杆件 | 4 | 套 | 1、八棱锥形杆件，采用Q235优质钢材；立杆高度7m；当横臂≤7m时，立杆上口径≥240mm，下口径≥300mm，壁厚≥6mm；当7＜横臂≤11m时，立杆上口径≥340mm，下口径≥400mm，壁厚≥8mm。 2、横臂4-11m，根据实际场景选定；当横臂≤6m时，横臂小口径≥90mm，大口径≥180mm，壁厚≥4mm；当6＜横臂≤9m时，横臂小口径≥100mm，大口径≥220mm，壁厚≥5mm；当9＜横臂≤11m时，横臂小口径≥100mm，大口径≥280mm，壁厚≥6mm 3、杆件不得有锈蚀现象，加工完毕整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 4、立柱、法兰盘的镀锌量不低于600g/m2，紧固件不低于350g/m2。 5、含配套法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件；含配套地笼（规格不小于8-M27*1200）。 6、基础尺寸：不小于1.2m×1.2m×1.5m。 7、商砼标准不低于C25。 8、垂直接地桩：不小于5mm×50mm×50mm×1500mm角钢，含接地扁铁及接地钢线、土方开挖、外运等。 |  |
| 6 | 手井 | 4 | 个 | 规格为40cm*40cm,深度为40cm，井盖上写有指定字样，井壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部使用黄沙覆盖，含主辅材及安装运输费用 |  |
| 7 | 信号控制系统辅材 | 1 | 项 | 含室外超五类网线、RVV3×1.5mm2 电源线、RVV5×1.5mm2 电源线、RVV10×1.5mm2电源线、扎带、螺丝、水晶头等辅材、辅材符合国标。 |  |
| 8 | 900W像素电警摄像机 | 11 | 台 | 包含高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源模块、支架等。 1、视频分辨率：≥4096*2160。 2、靶面尺寸：≥1英寸，焦距根据现场环境确定。 3、最低照度：彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、抓图分辨率：≥4096*2160。 5、帧率支持（1~25）帧/秒可调，设备支持电子警察或卡口过车、违法抓拍。 6、支持H.265、H.264。 7、具备车牌颜色识别功能，识别蓝、黄、黑、白、绿、红等车牌颜色。 8、具备未带头盔检测功能；具备二轮车载人检测功能。 9、具各车牌黑名单设置和车牌白名单设置的功能。 10、具备车辆捕获、车牌识别、非机动车捕获、逆行抓拍、占用专用车道识别等功能。 11、外壳防护等级不低于IP66。 12、具备断网续传功能，配置不低于64G存储容量。 13、符合GB/T 28181-2016、Onvif、GA/T 1400协议标准。 |  |
| 9 | 电子警察补光灯 | 22 | 个 | 1、采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 2、可通过软件记录记录闪光灯闪光次数； 3、可通过RS485进行远程升级； 4、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 5、回电时间50ms，支持超速连拍； 6、支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式； 7、支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 8、防护等级IP66。 |  |
| 10 | 7米电子警察杆件 | 11 | 套 | 1、八棱锥形杆件，采用Q235优质钢材；立杆高度7m；当横臂≤7m时，立杆上口径≥240mm，下口径≥300mm，壁厚≥6mm；当7＜横臂≤11m时，立杆上口径≥340mm，下口径≥400mm，壁厚≥8mm。 2、横臂4-11m，根据实际场景选定：当横臂≤6m时，横臂小口径≥90mm，大口径≥180mm，壁厚≥4mm；当6＜横臂≤9m时，横臂小口径≥100mm，大口径≥220mm，壁厚≥5mm；当9＜横臂≤11m时，横臂小口径≥100mm，大口径≥280mm，壁厚≥6mm。 3、杆件不得有锈蚀现象，加工完毕整体热镀锌处理，表面进行喷塑处理，杆件颜色：深灰色；抱杆箱安装高度不低于2.5米。 4、立柱、法兰盘的镀锌量不低于600g/m2，紧固件不低于350g/m2。 5、含配套法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件：含配套地笼（规格不小于8-M27*1200）。 6、基础尺寸：不小于1.2m×1.2m×1.5m。 7、商砼标准不低于C25。 8、垂直接地桩：不小于5mm×50mm×50mm×1500mm角钢，含接地扁铁及接地钢线、土方开挖、外运等。 |  |
| 11 | 抱杆箱 | 11 | 个 | 抱杆箱箱应具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱体采用1.2mm镀锌板，箱体尺寸（含雨帽）≥430(宽)*535(高)*220(深)mm。含40KA二合一避雷器、交流220V/16A输入空开、4个6A输出空开、插板、12芯光缆熔接盘、IP54防护。 |  |
| 12 | 工业级光纤收发器 | 8 | 对 | 导轨安装网管型，双纤，1百兆光口2个百兆电口，1310nm，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级。 |  |
| 13 | 工业级交换机 | 3 | 台 | 网管型工业以太网交换机，2个千兆combo接口,8个百兆电口（RJ45接口），工业宽温型-40°C到+85°C， IP40防护等级， |  |
| 14 | 信号灯检测器 | 3 | 台 | 1、红绿灯信号检测器，采用一体化结构设计，交付安全快捷，16路外部红灯信号220V交流信号火线，2路外部红灯信号220V 交流信号零线。 2、信号灯信号检测器可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机。 3、1个RJ45网口、1个RS485接口，16路信号输入接口。 4、红绿灯检测性能：检测正确率100％。 5、红绿灯检测时间＜1ms，红绿灯网络上报时间＜1s。 |  |
| 15 | 终端设备 | 3 | 台 | 1、高性能嵌入式处理器，不低于2GB内存。 2、不少于16个10M/100M自适应以太网口，支持不少于12路高清视频和高清图片同时接入。 3、支持H.265/H.264编码格式。 4、配置不小于4T存储空间。 5、硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持图片合成、断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。 6、按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道查询图片功能；支持按时间、通道查询录像功能；支持按时间、通道查询电子车牌功能。 7、按时间、文件，下载数据，图片下载命名格式支持自定义。 |  |
| 16 | 落地机柜 | 3 | 个 | 1、落地机箱，采用不低于1.5mm冷轧板制作。 2、机箱箱体结构为双层板材，机箱顶端有排风装置。 3、箱体统一外观，长×宽×高：不小于600mm×600mm×1000mm。 4、箱体内部配置安装钢板。 5、箱体安装防水锁，所有锁芯统一钥匙。 6、整箱防水，箱门内侧粘有密封条，密封条宽度不小于10mm； 7、箱体应符合IPX5防水等级要求。 8、箱体上张贴提示标记和点位编码等信息。 9、含基础。 |  |
| 17 | 手井 | 11 | 个 | 规格为40cm*40cm,深度为40cm，井盖上写有指定字样，井壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部使用黄沙覆盖，含主辅材及安装运输费用 |  |
| 18 | 电子警察系统辅材 | 3 | 项 | 包含室外超五类网线、RVV3×1.5mm2电源线、8芯光纤以及RVVP2*1.0控制线缆、电源插排、支架、紧固件、螺钉、顶管等辅材。辅材符合国标。 |  |
| 二、 | 平台及应用系统 |  |  |  |  |
| （1） | 公共安全视频监控共享总平台 |  |  |  |  |
| 1 | 公共安全视频监控共享总平台 | 1 | 套 | 1、本次设计全网可管理视频摄像机数量可以达到50000路，接入路数授权不低于20000路，支持的实时图像点播向上推送并发能力不低于3000M（按每路4M码流，可支持不低于750路同时并发），能够支持的用户数不少于1000个； 2、支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间； 3、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段； 4、支持针对一段录像进行标签标注； 5、支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，支持高倍速播放的点位画面上会有图标标明； |  |
| 2 | 中心管理服务器 | 2 | 台 | 2*Intel Xeon 不低于4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| 3 | 数据库服务器 | 1 | 台 | 2*Intel Xeon 不低于5218（16核，2.3GHz）； 8*32GB DDR4 ECC 内存；4*480G SSD； 4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 4 | 台 | 2*Intel Xeon 不低于4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| （2） | 综治分平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综治分平台 | 1 | 套 | 1、平台设计按照3万路前端的管理能力设计，能够支持的实时图像点播向上推送并发能力不低于2000M（按每路4M码流，可支持500路同时并发），能够支持的用户数不少于500个； 2、支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间； 3、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段； 4、支持针对一段录像进行标签标注； 5、支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，支持高倍速播放的点位画面上会有图标标明； |  |
| 2 | 中心管理服务器 | 2 | 台 | 2*Intel Xeon 4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| 3 | 数据库服务器 | 1 | 台 | 2*Intel Xeon 5218（16核，2.3GHz）； 8*32GB DDR4 ECC 内存；4*480G SSD； 4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 3 | 台 | 2*Intel Xeon 4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| （3） | AR全景指挥调度平台 |  |  |  |  |
| 1 | AR实景地图应用平台 | 1 | 套 | 视频标签管理功能包括：标签添加、标签管理、标签位置偏移纠正、标签同步、标签过滤、标签搜索、标签功能展示、标签关闭等。 视频预览回放功能包括：系统支持对场景的 全景视频进行实时预览。在对摄像机的视频进行预览时，球机窗口支持随意拖动、窗口大小支持灵活设置。系统支持对场景的 全景视频进行回放操作。 电子地图应用功能包括：系统支持在电子地图上展示多个场景的位置，支持点击切换多个场景，支持配置和展示某个场景中高点设备的可视域。 视频联动功能包括：场景高高联动、场景高低联动、场景低高联动、摄像机枪球联动、 摄像机预置点联动等。 布控报警可视化功能包括：车辆布控报警可视化、人脸布控报警可视化、目标追踪、人流量统计应用。 高空全景特写摄像机的全景视频画面中，高空全景画面中添加的所有标签可以同步至特写摄像机画面（球机），球机画面中添加的标签可同步到全景画面，实现精准定位标签。 |  |
| 2 | AR场景数 | 20 | 路 | 20个AR场景 |  |
| 3 | AR全景指挥调度平台服务器 | 1 | 台 | 2*Intel Xeon 5218（16核，2.3GHz）/2*32GB DDR4 ECC 内存/ 2块600G 10K 2.5英寸SAS硬盘 /4个千兆网口 |  |
| 4 | 55寸液晶拼接单元 | 6 | 台 | 1、显示尺寸： 55英寸，LED背光源；支持7×24不间断工作； 2、采用工业级的全高清液晶面板，整机全金属结构，超窄物理拼缝≤3.5 mm； 3、液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 4、亮度≥600cd/m2；对比度≥4000:1； 5、亮度均匀性≥75%；亮度鉴别等级≥11级； 6、分辨率 ≥1920*1080；水平分辨力检验≥1000TVL；色彩≥32Bit (D) ； 7、输入接口：≥1路HDMI输入；≥1路DVI输入；≥1路AV输入；≥1路VGA输入；≥1路RS232输入；≥1路USB输入。输出接口：≥2路RS232输出； 8 内置Media解码器，方便用户播放图片、视频等文件； 9、屏幕漏光度小于0.004cd/㎡，在照度95Klx下整机能够正常工作； 10 响应时间≤6ms，提供公安部安全与警用检测中心报告复印件； 11 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 12 为保证整机安全性，产品采用千万级使用检验的专业电源方案及一体化的结构设计，大大提高系统可靠性，提供CB认证证书复印件； 13 整机一体化的无风扇散热方案设计，工作状态下整机正面1米出工作噪声≤20db（A）、背面工作噪声≤28db（A），待机状态下整机背面1米出工作噪声≤24db（A）； 14液晶拼接屏待机功耗≤0.5W; 15、应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出。 16、机器背板标志应注明制造商名称或商标、设备的型号及名称等信息；标志应不易被擦除； 17、产品资质要求： 产品具有3C和节能认证；产品入围国家政采节能清单。 |  |
| 5 | 拼接控制器 | 1 | 台 | 1、配置，输出信号：HDMI输出≥8路，输入信号：HDMI≥8路；支持分区域分权限管理；支持无缝切换：输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变； 2、纯硬件架构、无操作系统的高性能视频图像处理工作站，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能； 3、具有极高的稳定性、快速的启动速度，板卡采用插卡式结构设计，可以根据需求进行灵活配置； 4、支持DVI信号、HDMI信号格式输入输出，能兼容支持各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率，每路信号动态设置点对点的专线数据通道，独享各自的专用通道进行传输，实现视频切换无黑场间隔。支持对所有信号的去边、裁剪功能，可以完美解决前端信号的黑边问题，也可通过裁剪功能实现局部放大； 5、支持30个场景的设备本地存储和不限制数量的场景读取调用，支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡； 6、支持画面的分割、漫游、缩放、叠加等功能，可以根据需要进行灵活的开窗显示； 7、全硬件FPGA架构，板卡式模块化设计，内建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。设备运行稳定性高，平均故障时间MTBF>90,000小时； 8、采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒； 9、为确保设备稳定性，拼控器与大屏为同一厂商，提供产品3C证书。 |  |
| 6 | 拼接屏支架 | 6 | 单元 | 定制2行*3列机柜式安装 |  |
| 7 | 配套线缆 | 1 | 套 | 定制工业线缆，视频线/控制线/电源排插及配件 |  |
| 8 | 三席位直排控制台 | 1 | 套 | 材质要求： 1、尺寸规格：3席位控制台，控制台长2454mm。控制台深度1000mm,工作台面高750mm±5mm; 2、台面板材料：采用实木颗粒板+双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度27mm。台面主体为实木颗粒板，厚度25mm，其性能完全符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。 3、侧板：采用中纤板组合制作，整体厚度不小于30mm，表面喷PU油漆。 4、主体框架：采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。铝合金型材框架满足GB10125-2012盐雾测试不低于9级的要求。 5、底柜前、后门板：前后门采用实木颗粒板+双面贴防火胶板工艺制作，整体厚度为20mm，门板四周截面采用与防火胶板颜色相近的PVC封边条进行封边。 6、屏风：屏风采用组合式，屏风前板和屏风顶盖采用AL6063-T5合金铝型材制作，后背装采用冷轧镀锌钢板制作。屏风安装后各部件的左右拼接口可无缝对接不漏光，外观没有任何外露的利口和螺丝头。屏风顶盖前后倒有R10圆角边、且分为前后两件。屏风前板设有横向滑槽，用于固定显示器支架，使显示器支架可以在横向任意位置调整固定点。 7、防火性能要求：整套产品满足 GB20286-2006燃烧测试性能试验标准达到等级不低于阻燃1级要求。 8、强度耐久性要求：整套产品达到GB/T 3325-17《金属家具通用技术条件》 中的桌类强度和耐久性要求。 9.整套产品通过Green-guard金牌绿色卫士认证、中国环保产品认证（CQC）认证（至少包含金属公共场所家具 柜类、桌台类）、中国环境标志产品认证、中国绿色材料标志授权认证、CE（欧盟）安全认证。 其他配套： 1、六位电源条（新国标5孔插座）*3条； 2、600键盘盆*3套； 3、信息面板*3套 |  |
| 9 | 控制台座椅 | 3 | 把 | 面料：椅座采用阻燃麻绒布软包，耐磨性强，并进行防火耐污处理，各项指标均达到ISO-9601质量检测标准。椅背为尼龙网布面料，弹性好、拉力强、透气性好，长时间使用，不松弛，无断裂。 海绵：优质高回弹PU定型泡棉，密度≥45KG/立方，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。 气压棒：优质气压棒，升降自如，气动流程60-110mm，升降次数≥22万次。 五星脚：尼龙五星脚架。 脚轮：采用66%尼龙加33%纤维合成，承重≥300Kg，耐磨性强，活动自如，滑动时无杂音。 扶手：PU聚丙烯扶手，抗冲击、抗拉伸、相溶性好，可再生利用。 颜色：黑色 |  |
| （4） | 智慧安防小区模块 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安防小区模块 | 1 | 套 | 1、支持小区人员、房屋、车辆档案管理； 2、支持小区综合档案管理，包括当前小区的责任主体、小区采集人口、车辆、房屋、物联设备整体情况以及小区警情信息； 3、支持小区设备档案管理，包括门禁设备、人脸抓拍机、视频设备、车辆抓拍机等； 4、支持人脸、车辆、门禁及访客记录查询； 5、支持小区数据看板，展示小区建设及应用的整体成效，包括小区档案建设数据、实有人口管控情况、技防设备接入数据、物联感知事件数据等； 6、全文检索，支持对小区人员、车辆、房屋、单位、设备（人脸抓拍机、车辆抓拍机、门禁设备）在同一检索入口按关键字进行模糊检索。 |  |
| （5） | 社会资源平台 |  |  |  |  |
| 1 | 社会资源平台 | 1 | 套 | 1、支持最大安保区域数量：2万，最大区域层级：10级，支持最大组织数量：5万，最大组织层级：10级 ，支持最大用户数量：20万，支持最大同时在线用户数量：5000，支持最大角色数量：1万，支持最大人员数量：30万，支持最大卡片数量：30万，紧急报警设备接入数量：500； 2、支持5000路IPC、人脸抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入；支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能； 3、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力； 4、支持特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； 5、最大支持3层级联，单平台最大支持接入500个下级； 6、单平台最大可接入小区数量（按每小区平均1000户，平均5000人计算）： （1）分发给视图库网关，支持接入270个小区，单台服务器带宽要求480Mbps； （2）分发给数据资源平台，图片使用云存储，支持接入300个小区，单台服务器带宽要求540Mbps； （3）分发给数据资源平台，支持接入90个小区，单台服务器带宽要求160Mbps。 7、支持对视频、门禁、停车场、访客等子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并支持模板化联动配置； 8、要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加。 |  |
| 2 | 社会资源平台服务器 | 1 | 台 | 2*Intel Xeon 5218（16核，2.3GHz）/4*32GB DDR4 ECC 内存/ 9块1.8TB 10K 2.5英寸SAS硬盘 /RAID卡/4个千兆网口/双万兆网口 |  |
| 3 | 大数据组件服务器 | 1 | 台 | 1、CPU：不低于2颗intel Xeon 5218系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 2、内存：不低于16G*4 DDR4； 3、硬盘：不低于4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4、阵列卡：SAS卡, 支持RAID 0/1/10； 5、网口：不低于2个千兆电口，2个万兆光口； 6、其他接口：不低于1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； |  |
| 4 | 前置机服务器 | 1 | 套 | 1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2、单设备应标配≥5个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 3、可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 4、配置不少于24块4T硬盘； 5、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 6、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 7、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件； 8、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 9、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 10、支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取； |  |
| 5 | 视频图像信息库软件 | 1 | 套 | 1、供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力。 2、支持按照公安部 GA/T1400 系列标准，提供标准化的数据采集、数据服务以及数据级联能力 一、采集功能 （1）应支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行自动采集视频图像信息的上传； （2）应支持视图库向采集系统进行采集设备或采集系统、视频卡口、车道等信息的查询； 二、数据服务 （1）支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录、视频图像分析规则等的特征属性及其组合的查询，支持分析系统向视图库进行基于视频图像信息对象等的特征属性及其组合的查询。 （2）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行人工采集视频案事件及视频图像信息对象的创建、更新、删除； （3）应支持应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警； 三、级联功能 （1）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象、视频案事件、布控任务与告警记录、订阅任务与通知记录等的特征属性及其组合的查询； （2）应支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息对象特征属性对指定目标的布控与告警； （3）支持10000万视频接入及级联管理； 四、布控查询 （1）支持跨级人脸查询，通过GA/T-1400.4接口协议向下级视图库进行人脸属性查询和以图搜图，下级返回符合的结果； （2）支持跨级布控，通过GA/T-1400.4接口协议将布控的人脸、车辆信息下发到下级视图库 ，并接受下级的报警信息。 3、可通过标准视图库协议满足和省厅、市局对接。 |  |
| 6 | 视图库软件服务器 | 1 | 台 | 2*Intel Xeon 4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| （6） | 算法解析中心 |  |  |  |  |
| 1） | 人像大数据平台 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸图片解析算法授权 | 1032 | 项 | 1、提供不少于1032路人脸图片识别算法授权； 2、具备对人脸/人像图片功能； 3、具备人脸检测、识别功能； 4、具备人脸对性别、年龄段、是否戴帽、是否戴眼镜、是否戴口罩等属性分析功能； 5、人体误检率不大于1%时，检出率不低于95%； 6、支持两眼瞳距为15像素的人脸图片，能够与其他图片进行人脸比对； 7、单个人脸识别平均响应时间不超过0.5秒； 8、光线正常，人脸图片的检出率不低于99%； 9、支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99%； 10、人脸检测后台响应时间不超过1秒； 11、支持对人脸图片识别人脸性别，检出率不低于99%； 12、人脸识别算法需接入现有解析系统并对标市局和省厅，按照协议推送至市级平台和省厅平台。并确保市级平台和省厅平台无需解析可以直接应用。 |  |
| 2 | 人脸图片解析GPU服务器 | 1 | 台 | 提供不低于443.52张/秒的人脸解析能力 1、CPU：不少于2颗CPU（Xeon® Gold-参数不低于20C/2.10 GHz）； 2、GPU：不少于4张NVIDIA® Tesla® T4卡； 3、内存：不低于256G DDR4； 4、硬盘：不少于2个240GB SSD、8个1.9TB SSD、2个480GB SSD，支持热插拔； 5、网口：不少于2个万兆网口； 6、其他接口：不少于2个USB3.0接口，1个VGA接口。 |  |
| 2） | 车型二次解析算法 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆GPU智能识别服务器 | 2 | 台 | 1、4U机架式服务器； 2、处理器：2颗至强金牌6140高性能处理器：基础主频不低于2.3 GHz，核心数不低于18核，线程数不低于36线程； 3、内存：不低于256G DDR4内存，支持16条内存插槽，最大支持4TB内存； 4、GPU：配置4颗Tesla T4图像运算单元。 5、数据盘：不低于240G SSD固态硬盘，支持热插拔。 6、网络：2个万兆高速以太网络接口。 7、电源：不低于1600W冗余电源。 8、性能：单台设备支持日均过车量594.6万张图片解析能力。 9、支持对前端卡口设备采集的图片进行二次识别，支持对已上线实际应用现场实时车辆的品牌、型号、年款进行识别： 1）可识别车身颜色； 2）可识别车辆类型； 3）对车辆局部特征进行识别； 4）对车辆遮挡板状态进行识别，主要针对遮阳板放下遮挡面部的行为进行识别。 |  |
| 3） | 结构化图片解析算法 |  |  |  |  |
| 1 | 图片结构化算法 | 660 | 路 | 1、提供不少于660路全结构化摄像机解析算法授权； 2、支持对图片中进行人体、非机动车的全分析；支持900万像素及以下图片的结构化处理； 3、支持非机动车（二轮车/三轮车）及非机动车骑行人特征识别，包括：是否戴帽子、驾驶类型、移动方向； 4、支持人体年龄段、 性别、发型、是否戴眼镜、是否打伞、是否背包、是否戴帽子、是否带小孩、是否戴口罩； 5、支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的人体图片，实现对人员的年龄段、性别、携带物、上下衣颜色、上下衣款式、发型等属性信息的识别。 6、对人脸可见，人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员（人脸+人体）检出，检出率不低于95%。 |  |
| 2 | 图片结构化解析服务器 | 1 | 台 | 提供不低于660万张/天的图片并行解析能力 1、CPU：不低于2*Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz)； 2、GPU：不少于6张NVIDIA® Tesla® T4卡； 3、内存：不低于256G DDR4； 4、硬盘：不少于2个240GB SSD、8个1.9TB SSD、2个480GB SSD，支持热插拔； 5、网口：不少于2个万兆网口； 6、其他接口：不少于2个USB3.0接口，1个VGA接口。 7、电源：800W高效1+1冗余电源模块。 |  |
| 4） | 数据检索系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据基础组件 | 1 | 套 | 支持各类结构化与半结构化数据混存、亿级数据的秒级检索、千万级以图搜图快速检索；支持实时机动车布控业务和大数据分析任务；支持分布式设备集群，集群支持数据多备份。 |  |
| 2 | 感知数据服务软件 | 1 | 套 | 提供感知数据接入、存储、查询、修改等功能；提供高危时段、首次进城、多进不出、落脚点分析、隐匿车辆、频繁夜出、昼伏夜出、频度分析、异常行为、轨迹碰撞、关联分析、套牌分析、单日过城、在逃人员、被盗车辆、车辆违法等单维度感知数据关联关系的计算分析，结果、明细数据查询功能。 |  |
| 3 | 大数据基础平台服务器 | 4 | 台 | 处理器：不少于2颗5218R(20C,2.1GHz)CPU 内存：不低于384G DDR4 硬盘：不少于240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 960G*4 SSD + 4T*6 SATA 网络接口：不少于万兆光口（2个）+千兆电口（2个）；USB：4个；VGA：1个； 电源模块：550W热拔插高效1+1冗余电源模块。 |  |
| 三、 | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 | 1.性能：交换容量≥512Tbps，包转发率≥96000 Mpps； 2.硬件架构：主控引擎≥2，独立交换网板槽位≥4，整机业务板槽位数≥8，采用先进的CLOS 多级多平面交换架构； 3.支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等IPv4动态路由协议,支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 4.单槽位100G端口密度≥8； 5.提供5年原厂质保服务； 6.本次配置：双主控、四交换网板、四电源，配置万兆光口52个，千兆光口24个，千兆电接口48个，配置1根3米虚拟化线缆，配置万兆单模模块48个，千兆单模模块24个。 |  |
| 2 | 视频专网核心交换机 | 1 | 台 | 1.主控槽位≥2个，业务槽位≥6个； 2.交换容量≥512Tbps，包转发率≥96000Mpps； 3.支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔； 4.为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位40G光接口≥8； 5.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 6.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 7.支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； 8.提供5年原厂质保服务； 配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.配置96个千兆电口、96个千兆光口、32个万兆光口，万兆单模32个，千兆多模28个，配置1根3m万兆虚拟化电缆。 |  |
| 3 | 万兆汇聚交换机 | 10 | 台 | 交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1080Mpps/1620Mpps ，48×10GE SFP+端口，6×40GE QSFP+端口 提供5年原厂质保服务； |  |
| 4 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 | 1、最大支持16路信号输入、16路信号输出 2、丰富的输入输出接口，根据现场使用需求灵活配置，包括HDMI、HD-BaseT、DVI、VGA、CVBS、3G-SDI、YPbPr、 DuanlLink DVI、DisPlayPort、Fiber、IP(H.264/H.265)输入输出卡 ，同时支持独立音频信号接入接出； 3、采用H.264、H.265解码技术，可对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理4路1080p、8路720p、16路480p的解码能力； 4、输出分辨率自适应，每个输出通道可以配置相同或不同的分辨率； 5、数字信号运用了点对点无压缩传输方式，1920x1080P60点对点交换，有力保证了图像信号的高保真输出； 6、支持 EDID读取及编辑修改；以便使用不同显示屏幕达到最佳显示效果； 7、支持面板切换、电脑控制切换两种切换方式，在所有音视频通道处于运动状态下，每路图像画面没有明显的缺损，物体移动时图像边缘无明显的锯齿状、拉毛等现象； 8、支持多种模拟和数字信号无缝切换； 9、支持图像上下左右、图像大小，任意缩放、相位偏移调节； 10、在正常工作条件下，连续工作168小时，无电路、机械或软件的故障； 11、采用独特的嵌入式结构设计，内部嵌入全功能信号拼接处理功能，方便工程应用； 12、具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能，故障率低； 13、输入、输出板卡采用单卡单通道设计，独特的信号链路屏蔽设计技术； 14、输入端过电压保护，降低了设备被损坏的概率 15、支持多种接口信号格式混入混出功能，保证了信号的完整性。 16、双电源冗余备份设计，充分实现矩阵系统的高可用性； 17、掉电保护； 18、开机自动恢复记忆功能； 19、提供最多32个用户自定义的输出通道配置方案，并可对方案进行储存与调用； 20、ESD保护； 21、支持面板控制、RS232控制、以太网网络控制、红外遥控及手机APP多种控制方式； 22、外壳防护等级：IP20； 23、设计采用基于ARM CPU的UCOS-II操作系统内核进行拓展开发的系统； 24、独特的带灯水晶按键，简洁、明快、美观，状态直观； 25、可配置多达128路高清视频信号的同时预览； 26、视频输入板卡（含独立音频）：HDMI*4，DVI*9，CVBS*2，SDI*1，（备用板卡：HDMI*2，DVI*2） 27、视频输出板卡（含独立音频）：HDMI*4，DVI*9，CVBS*1，VGA*2），（备用板卡：HDMI*2，DVI*2） 28、运用现代互联网技术与“物联网”技术相结合，通过WIFI\2G\3G\4G\5G、Internet等网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等可轻松实现远程控制矩阵设备 29、采用全硬件12.8G的FPGA架构，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快（约3秒）；切换速度 ≤100ns；尺寸：标准机架式4U或者6U；通道间隔离度>65dB 30、最大传播延时5ns(±1ns)； 31、平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行。 32、供电功耗：电源:220V AC, 50/60 Hz，输出功率:400+400W 双电源备份 33、工作温度：0℃-50℃； |  |
| 5 | 配套材料 | 1 | 批 | 六类网线及跳线、光纤及光纤跳线、水晶头、扎带、光纤熔接盒、光纤配线架、法兰、理线架等 |  |
| 6 | 交换机 | 12 | 台 | 1.交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 2.支持千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个； 3.静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持 RRPP、支持 ERPS以太环保护协议（G.8032）； 5.支持MAC地址表≥16K、ARP表项≥4K； 配置： 48个千兆电口、4个万兆SFP+端口，配置2个万兆多模光模块，交流电源。 |  |
| 四、 | 安全系统 |  |  |  |  |
| （1） | 视频专网与互联网视频交互链路 |  |  |  |  |
| 1 | 安全隔离与信息单向导入系统（光闸） | 2 | 台 | 1、设备由导入前置机、单向光闸和导入服务器三台设备组成。设备采用2+1硬件架构，具备两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道； 2、硬件规格：单向光闸：标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板，内外网硬盘各1T；内网接口：标配≧6个10M/100M/1000M 自适应电口、≧2个SFP+插槽、1个液晶显示屏、1个Console口和2个USB口。外网接口：标配≧6个10M/100M/1000M自适应电口、≧2个SFP+插槽、1个液晶显示屏、1个Console口和2个USB口。导入前置机：标准2U标准机架式机箱，冗余电源，硬盘1T；标配≧6个10M/100M/1000M 自适应电口、≧2个SFP+插槽、1个液晶显示屏、1个Console口和2个USB口。导入服务器：标准 2U 标准机架式机箱，冗余电源，硬盘 1T；标配≧6 个10M/100M/1000M自适应电口、≧2个SFP+插槽、1个液晶显示屏、1个Console口和2个USB口。 3、设备性能：性能参数:数据库数据同步性能≧2000条/秒；小文件数据同步性能≧2000个/秒；最大传输延时：≤30ms；系统吞吐量≧4000Mbps；文件传输速率：4000Mbps；最大支持服务≧60；稳定性运行时间(MTBF)≧50000小时。 4、设备支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户，文件快递支持用户登录认证，内网用户可以拒接接收文件；支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式； 5、设备支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入； 6、设备支持传输流量分析和流量控制功能，流量分析提供分析结果值； |  |
| 2 | 视频请求服务系统 | 1 | 台 | 1、硬件规格：双主机架构，独立物理硬件。内网接口：标配≧6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、5个网络接口）；外网接口：标配≧6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、5个网络接口） 2、设备性能：稳定性运行时间(MTBF)>50000小时；传输延时<=15ms；视频传输能力≧400路D1并发；数据吞吐量≧800Mbps；并发用户数≧400个；单台设备接入不同视频监控系统厂商≧5个； 3、支持IPv4、IPv6网络及IPv4与IPv6混合网络；持自定义的TCP、UDP协议的单向数据传输。支持以用户定制的ASCII、十六进制、正则表达式等多种方式来解析自定义应用的通信内容，实现单向数据传输的内容可控性； 4、设备可根据用户的IP将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统； 5、设备支持采用SNMP协议对外网接入设备进行认证，可对DVR，NVR、CVR、IPC、CMS、存储等进行认证，非法设备禁止接入内网； 6、要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； |  |
| 3 | 下一代防火墙（千兆） | 1 | 台 | 1、设备规格：标准2U设备，双电源；设备标配≧4个10/100M/1000M自适应千兆电接口、标配≧4个千兆光口、≧2个万兆光口，本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求。标配64G SSD硬盘； 2、设备性能：整机吞吐量：≧45G；新建连接数：≧37万/秒；并发：≧1000万； 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备； 4、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 5、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；支持策略加速技术； 6、支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 7、设备支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级； 8、设备可根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中； |  |
| 4 | 交换机 | 1 | 台 | 1.多业务模块化交换机，交换容量 ≥7.56Tbps，转发性能 ≥396Mpps； 2.提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥8个； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余电源、冗余风扇。 |  |
| （2） | 视频专网与电子政务网视频交互链路 |  |  |  |  |
| 1 | 视频隔离网闸\视频请求服务系统 | 1 | 套 | 1、设备规格：设备为独立三主机架构由服务器认证设备、安全接入设备、用户认证设备三台硬件设备组成； 接入认证设备：标准机架式机箱，标配≧6个10/100M/1000M电口、2个10000M Base-FX光口插槽、2个USB接口；安全接入设备：标准机架式机箱，采用“2+1”架构，即由两个主机系统和专用隔离部件组成，冗余电源；内网接口：≧6个10/100M/1000M电口、≧4个1000M Base-FX光口插槽、≧4个10000M Base-FX光口插槽; 2个USB接口；外网接口：≧6个10/100M/1000M电口、≧4个1000M Base-FX光口插槽、≧4个10000M Base-FX光口插槽; 2个USB接口；用户认证设备：标准机架式机箱，标配≧6个10/100M/1000M电口、≧2个10000M Base-FX光口插槽、2个USB接口； 2、设备性能：稳定性运行时间(MTBF)≧50000小时；传输延时<=15ms；视频传输能力≧2000路D1并发（500路D4）；数据吞吐量≧4Gbps；并发用户数≧1000个；单台设备接入不同视频监控系统厂商≧5个；支持设备集群堆叠数量≧16个 3、要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,只有通过U-key认证的用户才能做进一步操作； 4、支持视频服务可信域管理，可自定义可信域IP及端口； |  |
| 2 | 下一代防火墙（万兆） | 1 | 台 | 1、设备规格：标准2U设备，双电源；设备标配接口：≧6个10/100M/1000M自适应千兆电接口、配置≧4个千兆光口、≧4个万兆光口。标配64G SSD 硬盘+4T机械硬盘；本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求。 2、设备性能：整机吞吐量：≧160G；新建连接数：≧110万/秒；并发：≧2000万； 3、设备支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 4、设备支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。提供策略配置界面截图及防火墙本地记录的策略建立会话及拆除会话的日志截图。 5、支持对HTTP、telnet、FTP、SMTP、POP3等各种协议进行弱口令检查，并上报安全事件； 6、设备可根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中。 |  |
| 3 | 交换机 | 1 | 台 | 1.整机实配≥24 个万兆 SFP+光接口，≥2 个 40G QSFP+光接口； 2.交换容量≥25Tbps，包转发率≥1200Mpps； 3.为了适应环境条件有限的机房要求及易维护性，设备必须为前后通风，风道可调，电源和风扇模块化热插拔，业务接口面板全部位于正前方； 4.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 5.支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 6.设备支持虚拟化技术； 7.支持SDN/OpenFlow 1.3标准, 实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度，实现网络流量的灵活控制； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余交流电源、冗余风扇。 |  |
| （3） | 视频专网-前端接入区安全防护 |  |  |  |  |
| 1 | 前端安全准入系统 | 1 | 套 | 1、设备规格：标准2U上架专用设备，双电源；设备标配接口：≧6电口，≧4个千兆光口，≧2个万兆光口，1个RJ45串口，2个USB口；整机吞吐量：≧40Gbps，认证并发数≧10000；本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求，包含：5000个准入点全功能模块授权。 2、标配用户认证授权、终端准入控制、网络边界管理、地址资源管理、终端安全基线、终端补丁管理、设备指纹识别模块； 3、支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间； 4、VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 5、支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验。 6、支持证书本地管理和发放，实现数字证书的签发、审核、验证、吊销等全生命周期管理和维护。 7、设备支持终端入网的安全基线检查功能，包含SP补丁检查、系统补丁检查、系统时间检查、计算机名规范检查、防病毒软件检查（支持软件版本检查）、IP/MAC绑定检查、Windows防火墙检查、操作系统版本检查等。支持linux安全检查； |  |
| （4） | 视频专网-核心交换区安全防护 |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全审计系统 | 1 | 台 | 1、硬件规格：标准2U设备，设备标配：≧6电口（含1个管理口，1个 HA口），≧8个千兆光口，1个RJ45串口，硬盘 3*4T，32G，本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求。此次包含500个资源数授权 内存，支持 RAID5，8T 存储空间，1个硬盘扩展槽，双电源； 2、设备性能：吞吐量：≧5G；每秒入库速度：≧41000；日处理事件数：≧5 亿条； 3、设备支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。（需提供截图证明并加盖原厂公章） 4、网络安全审计策略支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置； |  |
| （5） | 视频专网-系统应用区 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库安全审计 | 1 | 台 | 1、设备规格：标准2U设备，设备标配：≧8电口，≧8个千兆光口，1个RJ45串口，硬盘3*4T，32G内存，支持RAID5，8T 存储空间，1个硬盘扩展槽，双电源；本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求,包含50个数据库资源数授权. 2、支持在同一界面中实现对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量包括：SQL模版、语句查询、报表任务、事件报表过滤规则、监听配置、事件定义、对象管理、客户端信息、敏感信息、事件响应、入侵检测规则、交换机信息、用户管理、数据归档参数、日志响应、集中管理平台配置、网络配置、管理主机、引擎相关配置、数据库相关配置； 3、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。 4、支持系统自检功能且提供独立界面，当系统自身侦测到日志存储空间不足、昨日业务数据量超标、磁盘错误、license过期、无配置备份、系统掉电、监听网卡断开等17类，涵盖系统运维中的各项重要消息时，独立弹窗提示用户并包含快捷处理方式； 5、支持在IPV6环境下部署和管理，且支持在纯IPV4环境、纯IPV6环境及IPV4与IPV6混杂环境下对数据库操作行为进行审计，同时产品自身支持以IPV6方式进行管理； |  |
| （6） | 租赁运营商机房安全互联防护 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 | 1、硬件规格：标准2U设备，双电源；设备标配≧4个 10/100M/1000M自适应千兆电接口、标配≧4个千兆光口、≧2个万兆光口；支持8个接口扩展槽。标配64G SSD硬盘； 2、设备性能：整机吞吐量：≧45G；新建连接数：≧37万/秒；并发：≧1000万； 3、设备支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 4、设备支持源NAT、目的NAT、静态 NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的 NAT；支持 Sticky NAT 开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 5、设备支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至 Syslog服务器。提供策略配置界面截图及防火墙本地记录的策略建立会话及拆除会话的日志截图。 6、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护 7、根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中； |  |
| （7） | 视频专网-安全管理区域 |  |  |  |  |
| 1 | 安全准入与终端违规外联 | 1 | 台 | 1、不小于2.8Gbps吞吐量，最大并发连接数：6000条，每秒事务数（TPS)：≥7000（次/秒），参考接入终端数量3000个。6GE，1个串口，2个USB。本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求； 2、2U机架式机箱；冗余电源； 标配用户认证授权、终端准入控制、网络边界管理、地址资源管理、终端安全基线、终端补丁管理、设备指纹识别模块； 3、支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间； 4、VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 5、支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验。 6、支持实时监测终端指纹信息的变化，当终端指纹信息变化时，可及时对其进行告警。 7、支持对IP/MAC地址检查，当与预定义的绑定列表不一致，进行网络阻断；支持对非法外联终端进行网络阻断；支持对终端指纹变更行为进行告警或阻断。 8、支持 SNMP、TCP RST、第三方联动方式，对违规行为进行网络隔离。 |  |
| 2 | 日志审计 | 1 | 台 | 1、专用硬件设备，专用硬件设备，标准2U机架设备、6个千兆电口、可扩展4个千兆光口、4TB存储空间、冗余电源；软件包含资产管理、日志采集、日志全文检索、日志分类审计、日志统计分析、关联分析、异常告警、报表管理功能；包含200个被管理对象许可； 2、设备支持 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC 等多种方式完成日志收集功能； 3、峰值数据采集能力不低于25000EPS；支持采集和汇聚各种主流网络设备、安全设备、主机设备、操作系统、中间件、应用软件、虚拟化平台等异构日志；支持Syslog、WMI、SNMP Trap、JDBC、FTP、Agent、HTTP/HTTPS、Kafka等多种数据采集方式 4、支持日志采集进程监控和采集数据量实时统计； |  |
| 3 | 堡垒机 | 1 | 台 | 1、设备规格：1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，≧6个千兆电口，≧2个万兆光口；1个Console 管理口，存储容量 2TB，带 液晶面板。本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求。 2、设备性能：支持≧1000路字符会话，≧300路图形会话并发。 3、设备支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012) 4、设备支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 5、设备支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程。 6、支持国密 HTTPS 通信，可通过国密浏览器进行访问； |  |
| 4 | 未知威胁防御系统 | 1 | 台 | 1、硬件规格：标准2U机架式安全设备，配置冗余电源，提供≧1个1000M管理接口、≧1个1000M私有云口，业务口配置≧2个10/100/1000M自适应电口。扩展接口理论支持≧14个万兆光口或≧28个千兆电口（或光口）；本设备需具备接口扩展插槽功能，保证满足本项目使用功能要求。 2、设备性能：网络层吞吐率≧6.5G，设备应用层吞吐率≧3.5G，最大HTTP并发连接数≧50万，每秒新建HTTP连接数≧4万。文件处理性能≧15万/天； 3、设备支持≧10种样本检测工作流配置，每种工作流可自定义选取相应的样本格式。 4、产品应支持加密压缩文件解密，支持压缩文件子文件单独检测。 5、产品支持自定义YARA规则进行检测的能力。 6、产品具备事件特征库≧4500条以上，并且可以按照协议类型、攻击类型、安全类型、流行程度、事件级别等分类编排事件特征。 7、产品具备35种以上协议分析能力、拒绝服务扫描类事件； |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 | 1.多业务模块化交换机，交换容量≥7.56Tbps，转发性能≥396Mpps； 2.提供千兆电口≥24个，万兆 SFP+光口≥4个； 3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 4.整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大 MAC地址表≥64K； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6.管理方式：支持 SNMPv1/v2/v3，WEB 网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console 口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 配置要求： 1.配置完整主机、冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 五、 | 视频云存储 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储节点1 | 1 | 套 | 一、整体要求： 视频及图片（不含人脸）裸存储空间为10585.74TB； 二、云存储性能要求： 1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB； 2、具有≥4个千兆网口，≥2个万兆光口； 3、可接入硬盘≥40块，单块硬盘不低于16T企业级硬盘； 4、云存储系统支持全对称分布式架构，不区分管理服务器和数据服务器，元数据和视图数据均匀分散在集群节点中； 5、支持新增节点时负载均衡，原有节点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上； 6、支持GA/T1400、GB/T28181-2016、onvif协议设置选项； 7、支持节点的双系统管理，支持一键主备系统切换； 8、支持N+M纠删码，N+M可设。支持在一个硬盘池内创建多个存储池，每个存储池可采用不同的冗余策略； 9、支持纠删升级/降级，随着节点数量增加/减少时， 冗余方式可由磁盘冗余变为节点冗余或由节点冗余变为磁盘冗余，系统根据当前节点情况自动选择冗余方式，并在 web 界面显示纠删比变化； 10、磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度，数据重建速度可达 2TB/h； 11、支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器； |  |
| 2 | 云存储节点2（人脸图片存储） | 1 | 套 | 一、整体要求： 人脸图片裸存储容量不低于368.85TB； 二、云存储性能要求： 1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB； 2、具有≥4个千兆网口，≥2个万兆光口； 3、可接入硬盘≥40块，单块硬盘不低于16T企业级硬盘； 4、云存储系统支持全对称分布式架构，不区分管理服务器和数据服务器，元数据和视图数据均匀分散在集群节点中； 5、支持新增节点时负载均衡，原有节点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上； 6、支持 GA/T 1400 、GB/T28181-2016、onvif 协议设置选项； 7、支持节点的双系统管理，支持一键主备系统切换； 8、支持 N+M纠删码，N+M可设。支持在一个硬盘池内创建多个存储池，每个存储池可采用不同的冗余策略； 9、支持纠删升级/降级，随着节点数量增加/减少时， 冗余方式可由磁盘冗余变为节点冗余或由节点冗余变为磁盘冗余，系统根据当前节点情况自动选择冗余方式，并在 web界面显示纠删比变化； 10、磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度，数据重建速度可达 2TB/h； 11、支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器； |  |
| 六、 | 智能运维系统 |  |  |  |  |
| 1 | 基础运维平台 | 1 | 套 | 1、运维基础服务 支持视频设备、it设备、存储设备、编解码设备等资源运行状态结果展现和基础配置功能；支持各类型设备告警阈值配置和告警情况的统一展现功能； 2、视频设备运维 支持像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能，含1万路视频设备运维授权。单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时。单项目录像情况巡检效率不低于1000 路/小时。 3、视频质量诊断 支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障，含1万路视频质量诊断授权；单节点诊断效率不低于1000路/小时；支持录像重巡、视频诊断重巡功能。 4、IT 设备运维 支持网络交换机、服务器、数据库、标准应用等通用IT设备运行情况的采集功能，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比、数据库表空间信息等，含500 个IT设备运维授权；单节点巡检效率不低于300个/30分钟；最大不超过2000个节点； 5、资产管理 支持资产档案信息的资产导入、导出、二维码下载功能；支持个人名下资产的领用、退库、转移、报废的审批功能；支持库存资产的新增入库、维修、完成维修、报废的流程化管理功能；支持各阶段资产档案、库存资产流程的分类展现功能；支持资产记录的查看功能； 6、工单管理 提供咨询单、问题单的发起功能；支持满意度调查；支持派单、催单、自动催办、跟踪、结单等功能；支持历史维修故障查询；提供日常巡检单配置、下发功能；支持能够通过静态地图展现人员和设备位置的功能；支持按照工单状态分类展示； 7、知识库管理 支持知识的录入、审核、发布、分类管理的功能；支持知识库的点赞、评论、收藏、下载功能； 8、服务成效展现 支持从故障处理情况、维修响应情况、近一月维修次数、定期巡查任务执行情况几方面展现服务成效的功能； 9、建设与运维成效展示 支持重大活动安保方案的制定和展现功能；支持以列表+地图方式展现各安保方案中组织区域、商圈区域点位的视频点播情况；支持账户点位top排名展现； 10、视频联网运维 支持大型联网场景下的视频联网运维，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表； 11、自动化运维 支持自定义编写和导入脚本、按需编排脚本形成作业，并支持针对作业配置执行计划、查看执行详情，灵活满足且便捷扩展用户不同的自动化运维需求； 支持内置常用的脚本及作业，针对部分巡检对象（如IT基础设施、应用软件、大数据应用、业务功能）实现开箱即用； |  |
| 2 | 基础运维服务器 | 2 | 台 | 2*Intel Xeon 4214（12核，2.2GHz）； 4*32GB DDR4 ECC 内存；3*480G SSD；4个千兆网口；双万兆网口； |  |
| 七、 | 项目运维费用 |  |  | （五年） |  |
| 1 | 网络链路租赁费 | 176 | 条 | 光纤4口ONU到抱杆箱，需满足各点位实际网络带宽传输需求；5年链路费用 |  |
| 2 | 外场设备电费 | 813 | 点 | 点位前端设备5年电费 |  |
| 3 | 下火费 | 813 | 项 | 当地供电公司下火费，含取电相关设备及施工费 |  |
| 4 | 数据机柜托管费 | 60 | 月 | 标准化托管机房，提供不少于8面42U服务器机柜。1、满足《数据中心设计规范（GB 50174-2017）》B级机房建设要求；机房租赁费用中包含机房租赁、电费、日常设备巡检、设备上架安装所需的综合布线及接电等费用。 2、与建设单位现有机房具备双链路专网通信资源。 |  |

注：以上货物技术指标不得负偏离,技术参数必须完全响应或正偏离，否则按无效投标处理。

二、商务要求（重要条款用“★”标明）

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)中标人及产品供应商提供的所有产品必须能够无缝接入和平滑过渡到现使用系统，所有软硬件均能提供免费升级和漏洞修复，如不支持须免费更换设备，平台提供永久授权，主要产品提供驻场运维服务。

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.项目验收合格后，中标单位须安排至少三名驻场维保人员提供至少 5年的免费质保服务，在质保期内合同产品出现质量问题（人为因素除外），中标单位应负责无条件免费维修或更换。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 2 小时到现场并解决问题。

4.由于提供的产品质量问题造成用户财产损失或人身安全问题，由中标单位负责。

5、中标单位保证所提供软件涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 在合同签订之日起180个日历天内完成设备的供货、安装、调试工作。

（十）交货地点：招标人指定地点。

（十一）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收并提供有资质的第三方检测机构出具的检测合格报告。验收所发生所有费用由中标人承担。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

三、机房要求

为保证本项目信息系统具备较强的机房环境安全性、可靠性和维护便利性，所投托管机房位于明光市市直辖区内。（提供具备增值电信业务运营资质的运营商授权并承诺其他运营商链路可无条件接入；同时需提供加盖运营商公章的机房平面图、设备布局图的原件彩色扫描件和运营商授权、承诺文件的原件彩色扫描件。）