# 采购需求

## 一、采购内容及技术参数要求

## 项目总览表

| 序号 | 楼层 | 实验室 | 数量 | 单位 | 座位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | 化学学科创新实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 2 | 1F | 化学通风实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 3 | 1F | 化学准备室1 | 1 | 间 | / |  |
| 4 | 1F | 化学危险品室 | 1 | 间 | / |  |
| 5 | 1F | 实验室废水处理系统 | 1 | 套 | / |  |
| 6 | 2F | 化学数字化探究实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 7 | 2F | 化学准备室2 | 1 | 间 | / |  |
| 8 | 2F | 生物数字化探究实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 9 | 2F | 生物准备室1 | 1 | 间 | / |  |
| 10 | 3F | 生物学科创新实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 11 | 3F | 生物学科综合实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 12 | 3F | 生物准备室2 | 1 | 间 | / |  |
| 13 | 4F | 物理电学实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 14 | 4F | 物理力、热、光学实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 15 | 4F | 物理准备室1 | 1 | 间 | / |  |
| 16 | 5F | 物理学科创新实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 17 | 5F | 物理数字化探究实验室（智能吊装） | 1 | 间 | 56 |  |
| 18 | 5F | 物理准备室2 | 1 | 间 | / |  |
| 19 | / | 初中物理教学仪器 | 1 | 套 | 56 |  |
| 20 | / | 初中化学教学仪器 | 1 | 套 | 56 |  |
| 21 | / | 初中生物教学仪器 | 1 | 套 | 56 |  |

## 采购需求及技术参数要求

| 1、化学学科创新实验室（智能吊装） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 ▲台面板满足以下6项性能检测要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的金属树脂高能理化板检测报告复印件并加盖公章，报告有明确的可证明其真伪的二维码，经二维码查询无效或无法查询的报告不予认定： （1）化学性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、铬酸钾溶液（1g/L）、氢氧化钾、乙酸甲酯、糠醛、四氢呋喃等试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）物理性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,满足以下13项性能检测：①含水率：≤1.4；②24h吸水率：≤0.4%；③尺寸稳定性：≤0.45%；④漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；⑤漆膜硬度：大于6H；⑥表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；⑦表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；⑧表面耐干热性能：5级-无明显变化；⑨表面耐湿热性能：5级-无明显变化；⑩表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；⑪表面耐磨性能：≤63mg/100r；⑫耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；⑬耐高温性能：试件表面无裂纹。 （3）环保性能检测：台面板参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量：未检出;台面板参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合①大肠杆菌；②金黄色葡萄球菌；③肺炎克雷伯氏菌；④鼠伤寒沙门氏菌；⑤表皮葡萄球菌；⑥铜绿假单胞菌；⑦宋氏志贺氏菌；⑧白色葡萄球菌；⑨粪肠球菌；⑩耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；⑪单核细胞增生李斯特氏菌；⑫变异库克菌；⑬溶血性链球菌等不少于13项菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足以下3项要求：①燃烧性能等级B1级：a.燃烧增长速率指数≤35；b.火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c.600S的总放热量≤2；d.60S内焰尖高度≤150；e.60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；②产烟特性等级S1级：a.烟气生成速率指数≤18；b.600s 的总烟气生成量≤50；③燃烧滴落物/微粒等级d0级：600s内无燃烧滴落物/微粒。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径≥1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 ▲实验桌产品满足以下性能要求： 1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）安全性要求：①与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 3）操作台力学性能：①独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏； 4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； 5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 6）环保性能：甲醛释放量：≤1.5mg/L；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg 以上六项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 吊装通风系统模块 | 由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计。 伸缩式吸风管道：由铝合金材质制作，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。吸风管道置于箱体左右两侧或底部，调节角度为0°-90°。吸风管道内置伸缩式万向吸风罩，选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1040mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，可将伸缩式吸风管道推至箱体内部，解放区域空间。系统可根据室内环境随意可调风量大小。采用PVC管道，管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 | 14 | 组 |  |
| 6 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1500mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 14 | 套 |  |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 14 | 套 |  |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 防腐抗锈铝合金喷涂，选用高密度PP材质关节和不易老化橡胶关节密封圈，易拆卸，重组及清洗，可360度旋转 ▲万向吸风罩产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；③塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 1 | 个 |  |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值； 2.风机减振器：PVC胶垫； 3.防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； 4.风机进出口消音器：室内噪音小于50dB。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制； 8.内置2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |  |
| 六、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 七、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 2、化学通风实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径≥1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 吊装通风系统模块 | 由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计。 伸缩式吸风管道：由铝合金材质制作，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。吸风管道置于箱体左右两侧或底部，调节角度为0°-90°。吸风管道内置伸缩式万向吸风罩，选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1040mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，可将伸缩式吸风管道推至箱体内部，解放区域空间。系统可根据室内环境随意可调风量大小。采用PVC管道，管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 | 14 | 组 |  |
| 6 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1500mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 14 | 套 |  |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 14 | 套 |  |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 防腐抗锈铝合金喷涂，选用高密度PP材质关节和不易老化橡胶关节密封圈，易拆卸，重组及清洗，可360度旋转 | 1 | 个 |  |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值； 2.风机减振器：PVC胶垫； 3.防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； 4.风机进出口消音器：室内噪音小于50dB。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制； 8.内置2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |  |
| 六、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 七、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； ▲4、黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； ▲7、产品寿命≥50000小时； ▲8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 ▲9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； ▲10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40，仅认可CCC证书作为佐证材料； ▲11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； ▲12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； ▲13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； ▲14、符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》的要求。 注：第3-9条需提供检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件、第10-14项提供认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； ▲4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； ▲7、眩光等级CIE A级； ▲8、产品寿命≥50000小时； ▲9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 ▲10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； ▲11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40，仅认可CCC证书作为佐证材料； ▲12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； ▲13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； ▲14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； ▲15、符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》的要求。 注：第3-9条需提供检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件、第11-15项提供认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 3、化学准备室1 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 全钢通风橱 | 规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂。 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品。 上下推拉可停止在任意高度。 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性。 通风柜结构坚固，由双层框架支持。 排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 A.通风柜其他内衬材料 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 B.配件 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。 通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质。 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 照明亮度：≥80 candles。 电：三线接地插座，220V，10安培。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 通风药品柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，需具有防水，耐腐蚀的性能。上层柜设置至少1个层板，下层柜设置至少1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准 9.药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （≥2组，不少于5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性。阶梯每层设计多个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有多条加强筋，不变型。每层前端设计有止水波，防止液体流出。 柜体顶部设有通风孔。 10.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 5 | 个 |  |
| 5 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 二、老师办公区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 吊柜 | 规格：≥420mm（L）×460mm（W）×620mm（H） 注塑工艺,一次性成型设计,材质为ABS材料 | 4 | 个 |  |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面需要设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 四、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | ≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等 | 1 | 台 |  |
| 2 | 通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 五、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 4、化学危险品室 |
| 1 | 易燃品毒害品储存柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 通风药品柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，需具有防水，耐腐蚀的性能。上层柜设置至少1个层板，下层柜设置至少1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准 9.药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （≥2组，不少于5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性。阶梯每层设计多个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有多条加强筋，不变型。每层前端设计有止水波，防止液体流出。 柜体顶部设有通风孔。 10.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 3 | 个 |  |
| 3 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 4 | 轴流风机 | ≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等 | 1 | 台 |  |
| 5 | 通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 6 | 视频摄像头（入口） | 1、1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 2、4mm/6mm/12mm定焦镜头、ICR双滤切换 3、30m～50m红外照射距离 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、 5、最高帧率1280*720@60fps 6、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 7、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 8、字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 9、支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 10、支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP 11、铝塑外壳IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V 12、支持1路报警输入、1路音频输入、1路音频输出 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频摄像头（室内） | 1、1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 2、4mm/6mm/12mm定焦镜头、ICR双滤切换 3、30m～50m红外照射距离 4、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、 5、最高帧率1280*720@60fps 6、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 7、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 8、字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 9、支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 10、支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP 11、铝塑外壳IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V 12、支持1路报警输入、1路音频输入、1路音频输出 | 1 | 台 |  |
| 8 | 红外报警枪机 | 1、200万像素CMOS传感器 2、可选4mm/6mm高清镜头 3、支持分辨率1920×1080，帧率在1~30帧可调 4、支持远程对讲功能：无需外接配件，就能与客户端（IE、QQ物联客户端等平台）及NVR之间进行远程双向对接（以公安部检测报告为准） 5、最低照度彩色0.0008lx，黑白0.0001lx 6、支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG 7、具备1个RJ45接口、1个485接口、1个USB接口、1个Micro SD接口，具备1对音频输入/输出接口，具备8、2路报警输入、1路报警输出接口 9、支持QQ物联功能检查：通过QQ客户端（PC版、手机安卓版、手机IOS版）进行远程音频实时浏览 10、支持远程抓拍和录像，并能查看抓拍图片、录像文件及报警信息 11、支持摄像机Micro SD卡内的录像、图片导出 12、内置拾音器，拾音距离≥20米（以公安部检测报告为准） 13、内置扬声器，最大声音响度≥120dB（以公安部检测报告为准） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 15、支持白光功能检查：具备两个白光灯，支持灯光亮度调节，可设置常亮补光或联动闪烁且具有10级灯光亮度调节功能（以公安部检测报告为准） 16、支持声光告警功能，有人员进入警戒区域时，可通过白光灯闪烁、语音提示（系统语音、自定义语音或者对讲）方式进行警示，并具有联动录像、抓拍功能（以公安部检测报告为准） 17、支持对单个车道上行驶速度低于规定时速的车辆进行抓拍，并联动报警输出 18、支持对抓拍车辆号进行识别，记录车牌、车身颜色、地点、经过时间等信息 19、支持人脸检测，并联动报警输出、抓拍或者录像，且人脸抓拍率≥94%20、支持人数统计功能，可同时统计进、出人数 21、防护等级IP67 | 1 | 台 |  |
| 9 | NVR硬盘录像机 | 1、支持网络前端高标清混合接入 2、支持IPC分辨率8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3、10路高清IPC网络视频接入 4、10路4CIF/8路720P/4路1080P/1路4K同时预览 5、10路4CIF/8路720P/4路1080P/1路4K同步回放，最大512倍速 6、支持1/4/6/8/9/10画面预览 7、支持2个硬盘接口，单块最大4TB 8、支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），HDMI最高分辨率可达4K 9、支持自适应265/H.264压缩标准 10、支持驳接Onvif标准协议网络前端 11、支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像 | 1 | 套 |  |
| 10 | 路由器 | 网络协议TCP/IP协议，WAN口数量（百兆）1个，LAN口数量（百兆）≥4个。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 校端软件平台 | 20个点位以下（必配） | 1 | 套 |  |
| 12 | 危化品管理系统 | 危化品管理系统主要包含危化品管理以及危化品储藏柜管理；系统分两管理端，即学校危化品管理端与教育局监督管理端；学校端是基本业务应用，教育端进行监督管理；学校管理端主要功能模块如下： 1、危化品管理系统功能 1.1 危化品信息维护：登记危化品的基本信息，如：危化品俗名、危化品商品名、危化品化学名、包装规格、生产厂商、厂商联系人、联系电话、单位、单价、功能介绍、是否剧毒、危险提示内容、危化品类别、危化品存放位置、信息录入人、信息录入时间； 1.2危化品采购申请：危化品采购，需要危化品管理员进行采购申请，报学校负责人审批同意有，才能采购；包含内容有:采购申请时间，采购申请人、采购危化品信息、预申请采购数量、预计价格、采购金额、采购原由、审批人、审批日期、同意采购数量； 1.3 危化品采购入库：把采购到校的危化品进行入库登记；内容包含：入库时间、供货商信息（供货商名称、联系电话）、入库信息录入人、入库审核人、入库审核时间；入库危化品信息（危化品品名、规格、入库数量、入库价格、批号、有效期等）；入库后，生成危化品库存； 1.4危化品领用登记：危化品领用时候，进行领用登记；登记内容有：领用时间、领用人、发放人（2人）、领用危化品名、领用数量、领用理由、实际危化品使用量； 1.5 危化品报废登记：当危化品有过期或者其它情况需要报废是，需要登记内容有：报废时间、报废申请人、报废审批人、报废品种、报废数量、报废理由； 1.6 危化品库存：查询当前各危化品的库存数量； 1.7 危化品盘点：在某个时间点，可以对当前库存进行盘点，核准台账各危化品库存与实际库存是否相符； 1.8 危化品查询统计：可以查询统计危化品的入库信息、使用信息等； 1.9 危化品安全自查表：对学校危化品安全进行周期性自查，登记自查记录；主要内容包含：自查日期、自查人员、自查详细信息（危险品名称、库存数量、自查描述信息）、自查危化品存储设备描述、自查发现的问题、整改措施、 自查报告审核人、自查报告审核时间； 2、危化品柜管理 危化品柜管理，主要就是对存放危化品的专柜进行日常监管，保障危化品安全存放；危化品柜管理分下列几个管理模块： 2.1 危化品柜信息登记：登记危化品柜基本信息，有危化品柜编号、危化品柜名称、危化品柜规格、危化品柜厂商、危化品柜功能描述、危化品柜价格、预定报警温度（高）、预定报警温度（低）、预定报警湿度（高）、预定报警湿度（低）、危化品柜购买时间、危化品柜有效期、危化品柜存放位置、本危化品柜保管人等； 2.2 危化品柜温湿度监控：可以利用危化品柜本身的温湿度监控，或者外置的温湿度监控，把温湿度监控信息传输到本平台系统中；当温湿度超过预计设定值时候，系统可以进行报警；系统提供功能有： 2.2.1 记录温湿度信息，内容包含危化品柜号、记录时间、温度值、湿度值；提供温湿度记录查询、统计、导出等； 2.2.2 报警记录：当温湿度在预设置的温湿度范围之外，生成报警记录；同时报警信息通过短消息、手机微信平台等多种方式通知相关负责人进行处理；记录内容有：报警时间，报警类型（温度或者湿度）、报警值、范围值、通知负责人姓名；提供报警记录查询、统计、导出等；统计方式有图形与报表方式； 2.3 危化品柜场所监控：利用摄像头在线监控技术，在危化品柜场所监控安装摄像头，对场所进行监控； 提供平台在线监控、可以在线录像、在线抓拍；提供手机微信公众平台监控；可以利用摄像头技术，对非授权进入危化品柜场的人进行报警，并自动抓拍图片，自动记录非法入侵信息；（需要有支持本功能的摄像头）并通过短信及微信公众平台进行报警； 3、微信公众平台管理 危化品安全管理系统手机微信公众平台，是提供给危化品管理员、学校危化品负责人、教育局相关领导使用，日常工作中，随时随地可以监控与了解危化品管理的程序；主要功能模块有： 3.1 视频在线监控: 学校相关工作人员，通过手机微信公众平台可以随时随地在线监控危化品柜场所；教育局领导可以监控全部学校的危化品柜场所；可以接受非法入侵信息； 3.2 温湿度、VOC浓度报警:可以接受危化品柜温度度、VOC浓度超标的报警提示，以便管理员及时采取及时措施，保障危化品正常存放； 当有温湿度、VOC浓度超标时候，相关危化品设备管理员、相关负责人，可以收到微信自动发出的微信提示； 3.3 危化品库存：可以在微信公众号号平台中，按学校、危化品柜、危化品信息查询各危化品各批次库存等信息； 4、教育局端管理功能：提供教育局监控功能；即教育局可监控到危化品的详细信息，危化品柜现场视频信息等； 5、本系统可以与省装备管理系统中的危化品管理子系统进行数据对接； 6、本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 系统集成 | 按摄像头点位 | 3 | 个 |  |
| 14 | 机柜 | 摆放NVR及硬盘 | 1 | 个 |  |
| 15 | 施工及辅材 | 6类网线，电源线，R20管材。 | 1 | 套 |  |
| 5、实验室废水处理系统 |
| 1 | 实验室废水处理系统 | 1.设备尺寸：≥1450 mm（L）*800 mm（W）*1900mm（H） 2.处理水量：1-3T/D（吨/天） 3.控制方式：PLC全自动控制 4.工作环境：5-40℃ 避免阳光直射 5.运行方式：连续运行、无需看守 6.设备电源：220V/50Hz 功率：1-2KW 7.处理后排放标准：废水经处理后应符合地表水环境质量标准； 8.主机外壳经高强度钣金防腐处理，耐高温且不易变形，箱体采用10-20mmPP 防腐板，机械化精准裁板人工焊接。内部选用静音电机与防腐核心部件，噪音低，使用寿命长，设备运转噪声要求符合国标要求。 9.控制系统采用全自动 PLC 可编程，具备≥7英寸彩色人机触摸操作屏，可显示各单元运行状态。如设备的启停、冲洗、排污等功能，动画式流程图、压力显示、水箱液位等。系统设定时间内可实现无废水自动开关机、自动监控、人机对话。具备水处理集中控制功能，可实现自动、手动多种应急操作，运行状态及参数可在线实时监测显示，符合 GLP（实验室优良标准）设计。可根据废水成份和浓度按比例自动投药。可自动定期浓缩污泥，具备系统自动报警提示。 10.箱体内置高精度PH探头自动调节，自动加药调节PH值至6.8-7.5后，可进入下一步深度处理，并传输检测数据于中央控制系统；全智能控制性能参数。 11.全程封闭式处理，无二次污染，要求为无土建、无搭房、可室内或室外一体模块化安装方式。 ▲废水处理系统参照GB/T 52261-2019标准，满足以下性能指标：噪声<60dB(A)；保护联结电路连续性PE端子和各保护联结电路部件的有关点之间的电阻应不大于0.10H；绝缘电阻>500 MQ、耐压试验动力电路导线和保护联结电路之间至少1s时间，施加1000V，不应出现击穿放电现象一，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 2 | 负压装置 | 设备尺寸：≥800 mm（L）*600 mm（W）*900mm（H），220V，1.1KW。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 安装调试费 | 实验室废水处理系统设备的安装调试 | 1 | 项 |  |
| 6、化学数字化探究实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径≥1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 ▲台面板技术参数满足以下指标,并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的陶瓷台面板检测报告复印件并加盖公章： ①工艺性要求：陶瓷台面坯体采用实验室专用耐污染的一体实芯坯体，表层釉面和坯体一体烧制成型，针对“陶瓷台面一体实芯坯体和一体烧成釉面”的烧制工艺，参照T/CIQA10-2020标准进行检测，结果为：合格。 ②承载性要求：参照T/CIQA10-2020标准，对陶瓷台面承载性能进行检测，检测结果为：≥700kg载荷保压≥500小时台面样品无破坏。 ③台面抗冲击要求：为了保障实验人员安全要求物品高空落下时台面无破损。参照GB/T26696-2011或T/CIQA10-2020附录B标准，进行抗落球冲击/落球冲击测试，重量不小于320g的钢球，从落差不低于600mm的高度自由落下，台面无裂纹或破损。 ④莫氏硬度要求：陶瓷台面板应具有一定的硬度，避免一般金属物品（如：笔尖）等划伤。参照JC/T872-2000标准对样品进行检测，检测结果：硬度达到7级。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 5 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 16 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 16 | 个 |  |
| 4 | 吊装通风系统模块 | 由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计。 伸缩式吸风管道：由铝合金材质制作，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。吸风管道置于箱体左右两侧或底部，调节角度为0°-90°。吸风管道内置伸缩式万向吸风罩，选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1040mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，可将伸缩式吸风管道推至箱体内部，解放区域空间。系统可根据室内环境随意可调风量大小。采用PVC管道，管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 ▲吊装通风系统模块产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上四项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）；参照GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》或同类别国家标准。 以上五项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 28 | 个 |  |
| 5 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 | 16 | 组 |  |
| 6 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1500mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 16 | 个 |  |
| 4 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 16 | 套 |  |
| 5 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 16 | 套 |  |
| 五、通风设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 防腐抗锈铝合金喷涂，选用高密度PP材质关节和不易老化橡胶关节密封圈，易拆卸，重组及清洗，可360度旋转 | 1 | 个 |  |
| 2 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值； 2.风机减振器：PVC胶垫； 3.防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； 4.风机进出口消音器：室内噪音小于50dB。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |  |
| 4 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制； 8.内置2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |  |
| 六、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |  |
| 3 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 七、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 使用铝方通或铝扣板吊顶，施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 八、老师端探究设备 |  |  |  |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件界面简单易用，扁平化设计，简洁大方。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 2.软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 3.软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 4.学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 5.软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 6.软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 7.软件支持IOS苹果系统、Android系统、安装方便，性能稳定。 8.IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 9.Android系统版本与传感器可使用蓝牙4.0，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 10.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 二氧化碳传感器 | 量程：0ppm～100000ppm 分辨率：1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 4 | pH传感器 | 量程（PH值）：测量范围：0~14 分辨率：0.01 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 电导率传感器 | 量程：测量范围：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量； 功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。 ▲电导率传感器产品检验环境条件：温度：17-27℃，相对湿度：25-75%RH；输入电流不超过额定值的10%，功率≤2.65,使用输出符合LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 6 | 氧气传感器 | 量程：0%-100% 分辨率：0.1% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 压强传感器 | 量程：0kPa ~ 700kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 9 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 10 | 浊度传感器 | 量程：0-400NTU；分度：0.1NTU 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置OLED显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、Windows系统； 3.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、校准点的切换、校准模式和应用模式的切换）； 4.可实现脱机校准； 功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 溶解氧传感器 | 量程：0mg/L ~ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 高温传感器 | 量程：-50～1200℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景 | 1 | 只 |  |
| 13 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：0～32%、0～500mg/L分辨率：0.001%、0.01mg/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 14 | 力传感器 | 量程：-50N～+50N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 1 | 只 |  |
| 15 | 中和滴定装置 | 滴数，量程：0～∞d；分度：1d pH，量程：0～14；分度：0.01pH 电导率，量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm 温度，量程：-40℃～125℃；分度：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体配备3个传感器探头插孔及15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；内置TFT显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 3.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。 4.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。 5.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。 功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。 | 1 | 只 |  |
| 16 | 表面温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 分辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高； 功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 17 | 氧还原传感器 | 量程：测量范围：-2000mV~2000mV 分辨率：0.1mV 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 18 | 二氧化氮传感器 | 量程：0ppm～20ppm 分辨率：0.01ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化氮气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 19 | 氢气传感器 | 量程：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与氢气含量变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 20 | 二氧化硫传感器 | 量程：0ppm～20ppm 分辨率：0.01ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与二氧化硫气体浓度变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 21 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 量程：溶解氧：0mg/L~ 20mg/L 气中氧：0%-100% 分辨率： 溶解氧：0.01mg/L 气中氧；0.1% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.可通过机身按键切换工作模式。 功能：用于测量液体或气体中分子态氧含量或与之有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 22 | 相对压强传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 23 | 钠离子传感器 | 量程：0.000001mol/L～0.1mol/L 分辨率：0.000001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与液体中钠离子含量或其浓度变化过程有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 24 | 钙离子传感器 | 量程： 0.00001mol/L~0.1mol/L 分辨率：0.00001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液中钙离子浓度及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 25 | 差压传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：通过两个气体测量口实时反馈其压力差值，用于可产生气体压力差的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 26 | 钾离子传感器 | 量程：0.000001mol/L～0.1mol/L 分辨率：0.000001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与液体中钾离子含量或其浓度变化过程有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 27 | 氯离子传感器 | 量程：0.00005～0.1mol/L 分辨率：0.00001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于表达溶液中氯离子浓度或浓度变化以及与此有关的实验 | 1 | 只 |  |
| 28 | 一氧化碳传感器 | 量程：0～1000ppm 分辨率：0.1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与一氧化碳含量有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 29 | 硝酸根离子传感器 | 量程：0.00001mol/L ～0.1mol/L 分辨率：0.00001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于表达溶液中硝酸根离子浓度或浓度变化以及于此有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 30 | 铵根传感器 | 量程：0.000005mol/L～0.1mol/L 分辨率：0.000001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于表达溶液中铵根离子浓度或浓度变化以及于此有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 31 | 磁力搅拌器 | 整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点，配合5个不同直径的圆形范围区域定点定位放置器皿。面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。采用能耗低、震动小、噪音低、性能优的磁场调节装置调节速率，转速档位可调，0-1000ml搅拌容量，配合 IP65超高防水等级的磁珠使用，具有自动搅拌溶液的作用。主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。 ▲磁力搅拌器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件（磁珠）不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验； 参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 32 | 探究反应前后物质的质量关系实验器 | 组成：固定底座、托盘、硅胶塞（含实芯和带孔各一个）、小气球、螺口圆底带刻度的离心管两只，加厚透明硼硅酸盐玻璃制的500mL大烧杯、玻璃导管、100mL锥形瓶。 功能：与力传感器一起构成实验装置，可以完成多个探究反应前后物质的质量关系的实验，验证质量守恒定律，并可用于量程范围内的称重工作。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 水电解实验器 | 1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型； 2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水； 3.内置8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高。底部硅胶塞可拆卸，便于清洗； 4.交直流兼容的供电方式，可通过适配器接入220V交流电或用导线接入直流电源。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 远红外加热器 | 220V/50HZ交流供电,功率80W远红外加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔解等热学实验. | 1 | 套 |  |
| 35 | 中和滴定实验器 | 1.由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成 2.多用支架底座外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，保障实验安全。 3.配备多规格滴定头，可根据实验需求，灵活调整液滴体积。最小液滴体积低至0.006毫升。 4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。 5.双阀组合保障滴定速率恒定、液滴体积一致，而且实现快速启停。 功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。 ▲中和滴定装置产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 36 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 2 | 只 |  |
| 38 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 1 | 只 |  |
| 39 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 1 | 套 |  |
| 九、学生端探究设备 |  |  |  |
| 1 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 7 | 只 |  |
| 2 | 二氧化碳传感器 | 量程：0ppm～100000ppm 分辨率：1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 3 | pH传感器 | 量程（PH值）：测量范围：0~14 分辨率：0.01 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 4 | 电导率传感器 | 量程：测量范围：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量； 功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。 | 7 | 只 |  |
| 5 | 氧气传感器 | 量程：0%-100% 分辨率：0.1% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 6 | 压强传感器 | 量程：0kPa ~ 700kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 7 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 8 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 9 | 浊度传感器 | 量程：0-400NTU；分度：0.1NTU 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置OLED显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、Windows系统； 3.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、校准点的切换、校准模式和应用模式的切换）； 4.可实现脱机校准； 功能：用于测量溶液的浊度值，以及能够发生浑浊效应的化学反应，比如不同水质的浊度比较等实验。 | 7 | 只 |  |
| 10 | 高温传感器 | 量程：-50～1200℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景 | 7 | 只 |  |
| 11 | 力传感器 | 量程：-50N～+50N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 7 | 只 |  |
| 12 | 相对压强传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 13 | 磁力搅拌器 | 整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点，配合5个不同直径的圆形范围区域定点定位放置器皿。面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。采用能耗低、震动小、噪音低、性能优的磁场调节装置调节速率，转速档位可调，0-1000ml搅拌容量，配合 IP65超高防水等级的磁珠使用，具有自动搅拌溶液的作用。主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。 | 7 | 只 |  |
| 14 | 探究反应前后物质的质量关系实验器 | 组成：固定底座、托盘、硅胶塞（含实芯和带孔各一个）、小气球、螺口圆底带刻度的离心管两只，加厚透明硼硅酸盐玻璃制的500mL大烧杯、玻璃导管、100mL锥形瓶。 功能：与力传感器一起构成实验装置，可以完成多个探究反应前后物质的质量关系的实验，验证质量守恒定律，并可用于量程范围内的称重工作。 | 7 | 套 |  |
| 15 | 水电解实验器 | 1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型； 2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水； 3.内置8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高。底部硅胶塞可拆卸，便于清洗； 4.交直流兼容的供电方式，可通过适配器接入220V交流电或用导线接入直流电源。 | 7 | 套 |  |
| 16 | 远红外加热器 | 220V/50HZ交流供电,功率80W远红外加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔解等热学实验. | 7 | 套 |  |
| 17 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 7 | 套 |  |
| 18 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 7 | 只 |  |
| 19 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 7 | 只 |  |
| 20 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 7 | 套 |  |
| 7、化学准备室2 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 9 | 个 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 二、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面需要设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 8、生物数字化探究实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 5 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 16 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 16 | 个 |  |
| 4 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 | 16 | 组 |  |
| 5 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 ▲独立水槽台产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 16 | 个 |  |
| 3 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 16 | 套 |  |
| 4 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。。 ▲多功能平台架产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 16 | 套 |  |
| 五、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.给排水安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 六、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 使用铝方通或铝扣板吊顶，施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 七、老师端探究设备 |  |  |  |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件界面简单易用，扁平化设计。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 2.软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 3.软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 4.学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 5.软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 6.软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 7.软件支持IOS苹果系统、Android系统、安装方便，性能稳定。 8.IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 9.Android系统版本与传感器可使用蓝牙4.0，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 10.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 氧气传感器 | 量程：0%-100% 分辨率：0.1% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 二氧化碳传感器 | 量程：0ppm～100000ppm 分辨率：1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 心率传感器 | 量程：0～250bpm；分度：1bpm. 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 溶解氧传感器 | 量程：0mg/L ~ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 9 | 酒精传感器 | 量程：0%～2.5% 或 0～20g/L 分辨率：0.001% 或 0.001g/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强。 功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。 ▲酒精传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 10 | pH传感器 | 量程（PH值）：测量范围：0~14 分辨率：0.01 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 光强度传感器 | 量程：0～500Lux；分度：0.1Lux 量程：0～5000Lux；分度：1Lux 量程：0～150000Lux；分度：2Lux 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 色度传感器 | 量程：0～100％；分度：0.1％ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置OLED显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；包含绿、黄、橙、红四种颜色的光源。 2.可分别支持iOS、Android、Windows系统。 3.电源键可实现四种操作模式（开关机、校准、光源切换、透光率和吸光度的转换）。 4.可实现脱机校准。 5.可在脱机状态下实现透光度和吸光率的转换。 功能：测量溶液的透光率或吸光度，可以用于有色溶液浓度的标定及在反应过程中有颜色或透明度变化的化学反应的反应速率的测量，比如应用于未知高锰酸钾溶液浓度的测定、硫代硫酸钠与浓硫酸反应过程中浓度对反应速率的影响等实验。 ▲色度传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。 参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 13 | 表面温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 分辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高； 功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 14 | 氧还原传感器 | 量程：测量范围：-2000mV~2000mV 分辨率：0.1mV 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液的氧化还原性以及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 15 | 高温传感器 | 量程：-50～1200℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景 | 1 | 只 |  |
| 16 | 电导率传感器 | 量程：测量范围：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量； 功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。 | 1 | 只 |  |
| 17 | 呼吸率传感器 | 量程：0 Times/min～200 Times/min 分辨率：1 Times/min 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于探究和呼吸有关的各种因素。 | 1 | 只 |  |
| 18 | 心电图传感器 | 量程：电位：-5mV~5mV 心率：0bpm～250bpm 分辨率：电位：0.01mV 心率：1bpm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于探究生物体表电位变化现象或与此有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 19 | 二氧化氮传感器 | 量程：0ppm～20ppm 分辨率：0.01ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化氮气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 20 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 量程：溶解氧：0mg/L~ 20mg/L 气中氧：0%-100% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.可通过机身按键切换工作模式。 功能：用于测量液体或气体中分子态氧含量或与之有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 21 | 钠离子传感器 | 量程：0.000001mol/L～0.1mol/L 分辨率：0.000001mol/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与液体中钠离子含量或其浓度变化过程有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 22 | 风速传感器 | 量程：0.3m/s ~ 45m/s 分辨率：0.1m/s 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量风速或与气流快慢因素有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 23 | 差压传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：通过两个气体测量口实时反馈其压力差值，用于可产生气体压力差的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 24 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：0～32%、0～500mg/L分辨率：0.001%、0.01mg/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量水中二氧化碳含量或与此有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 25 | 一氧化碳传感器 | 量程：0～1000ppm 分辨率：0.1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与一氧化碳含量有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 26 | 光合作用实验装置 | 1.由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。 2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明度高、机械强度大等特点。 3.上盖配备4个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。 功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 磁力搅拌器 | 整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点，配合5个不同直径的圆形范围区域定点定位放置器皿。面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷。采用能耗低、震动小、噪音低、性能优的磁场调节装置调节速率，转速档位可调，0-1000ml搅拌容量，配合 IP65超高防水等级的磁珠使用，具有自动搅拌溶液的作用。主要用于化学生物中的酸碱中和滴定、溶液的搅拌、液体混合、组织培养等相关实验场景。 | 1 | 只 |  |
| 28 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 2 | 只 |  |
| 30 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 1 | 只 |  |
| 31 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 1 | 套 |  |
| 八、学生端探究设备 |  |  |  |
| 1 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 7 | 只 |  |
| 2 | 二氧化碳传感器 | 量程：0ppm～100000ppm 分辨率：1ppm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定二氧化碳气体浓度及与此参数有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 3 | 溶解氧传感器 | 量程：0mg/L ~ 20mg/L 分辨率：0.01mg/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量溶解在水中的分子态氧含量或与其含量变化有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 4 | 氧气传感器 | 量程：0%-100% 分辨率：0.1% 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量气体中氧气含量或与之有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 5 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 6 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 7 | 酒精传感器 | 量程：0%～2.5% 或 0～20g/L 分辨率：0.001% 或 0.001g/L 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强。 功能：用于测量酒精浓度或与之有关的实验。 | 7 | 只 |  |
| 8 | pH传感器 | 量程（PH值）：测量范围：0~14 分辨率：0.01 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 9 | 光强度传感器 | 量程：0～500Lux；分度：0.1Lux 量程：0～5000Lux；分度：1Lux 量程：0～150000Lux；分度：2Lux 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 7 | 只 |  |
| 10 | 心率传感器 | 量程：0～250bpm；分度：1bpm. 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 7 | 只 |  |
| 11 | 电导率传感器 | 量程：测量范围：0～20000μS/cm 分辨率：1μS/cm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.探头耐酸碱、耐腐蚀，适用于各种液体电导率的测量； 功能：针对各类溶液电导率测量，以及与电导率有关的相关实验。 | 7 | 只 |  |
| 12 | 光合作用实验装置 | 1.由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。 2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明度高、机械强度大等特点。 3.上盖配备4个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。 功能：与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用，可完成光合作用、种子萌发等实验。 | 7 | 套 |  |
| 13 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 7 | 套 |  |
| 14 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 7 | 只 |  |
| 15 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 7 | 只 |  |
| 16 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 7 | 套 |  |
| 9、生物准备室1 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 标本柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 3 | 个 |  |
| 3 | 药品柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能。满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于1个层板，下层柜设置不少于1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准 9.药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （≥2组，不少于5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能。阶梯每层设计多个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有不少于8个加强筋，不变型。每层前端设计有止水波，防止液体流出。 10.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 仪器柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 二、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面需要设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 10、生物学科创新实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 ▲给排水系统模块产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 14 | 组 |  |
| 5 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 14 | 套 |  |
| 4 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。。 | 14 | 套 |  |
| 五、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.给排水安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 六、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 11、生物学科综合实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 ▲电源操作控制系统模块产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上四项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.1）；参照GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》或同类别国家标准。 以上五项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 14 | 个 |  |
| 4 | 给排水系统模块 | 由给排水系统、废水处理系统构成。 给排水系统出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 实验废水统一由废水处理系统自动处理，由智能化控制系统集中控制，传感器实时监测废水状态，支持实时手动排水和当达到一定条件时废水处理系统自动开启排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭，保障实验室的安全卫生环保。 | 14 | 组 |  |
| 5 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 污水桶 | 1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。 2.桶内设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。 3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。 | 14 | 套 |  |
| 4 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。。 | 14 | 套 |  |
| 五、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.给排水安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 六、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 12、生物准备室2 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 标本柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 药品柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能。满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于1个层板，下层柜设置不少于1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准 9.药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （≥2组，不少于5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能。阶梯每层设计多个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有不少于8个加强筋，不变型。每层前端设计有止水波，防止液体流出。 10.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 仪器柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 10 | 个 |  |
| 5 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 二、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面需要设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 13、物理电学实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 ▲智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上四项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）；参照GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》或同类别国家标准。 以上五项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 五、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 14、物理力、热、光学实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 ▲照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或电源板；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40。C、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40。C、灯珠（中间部分） ＜40。C、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40。C；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 8 | 组 |  |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 五、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 15、物理准备室1 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 ▲台面板满足以下7项性能检测要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的双面膜实芯理化板检测报告复印件并加盖公章，报告有明确的可证明其真伪的二维码，经二维码查询无效或无法查询的报告不予认定： （1）化学性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、铬酸钾溶液（1g/L）、氢氧化钾、乙酸甲酯、糠醛、四氢呋喃等试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）物理性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,满足以下20项性能检测：①静曲强度：≥175.4MPa;②弹性模量：≥14560MPa;③密度：≥1.39g/cm³;④含水率：≤1.3；⑤24h吸水率：≤0.3%；⑥尺寸稳定性：≤0.35%；⑦漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；⑧漆膜硬度：大于6H；⑨抗冲击性能：≤3.82mm-3.96mm（落球高度1米）；⑩表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；⑪表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；⑫表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；⑬表面耐干热性能：5级-无明显变化；⑭表面耐湿热性能：5级-无明显变化；⑮表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；⑯表面耐磨性能：≤63mg/100r；⑰耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；⑱耐高温性能：试件表面无裂纹；⑲耐沸水性能：质量增加百分率：≤0.02%、厚度增加百分率：≤0.2%，表面质量等级：5级；⑳洛氏硬度：≥126HRR。 （3）环保性能检测：台面板参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量：未检出;台面板参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合①大肠杆菌；②金黄色葡萄球菌；③肺炎克雷伯氏菌；④鼠伤寒沙门氏菌；⑤表皮葡萄球菌；⑥铜绿假单胞菌；⑦宋氏志贺氏菌；⑧白色葡萄球菌；⑨粪肠球菌；⑩耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；⑪单核细胞增生李斯特氏菌；⑫变异库克菌；⑬溶血性链球菌等不少于13项菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足以下3项要求：①燃烧性能等级B1级：a.燃烧增长速率指数≤35；b.火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c.600S的总放热量≤2；d.60S内焰尖高度≤150；e.60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；②产烟特性等级S1级：a.烟气生成速率指数≤18；b.600s 的总烟气生成量≤50；③燃烧滴落物/微粒等级d0级：600s内无燃烧滴落物/微粒。 （7）烟气毒性性能检测：台面板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：达到准安全三级ZA₃ 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，储存空间大，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 ▲实验桌产品经检测：甲醛释放量：≤1.5mg/L；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准.（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 ▲仪器柜产品满足以下性能要求： 1）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 2）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：水平力≥搁板重量的50%1空载搁板安全无脱落；垂直力100N，空载搁板无倾翻；②搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、主体结构和底架的强度试验,结果均无损；空载稳定性试验结果无倾翻； 3）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 以上三项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。 4）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.5、铬≤0.5、汞≤0.05）；参照GB 32487-2016《塑料家具通用技术条件》或同类别国家标准。 以上四项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 14 | 个 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 7 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 16、物理学科创新实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 ▲控制柜产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1） 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 以上四项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 56 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 五、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、原教室顶部灯具拆除；顶部灯具配线及智慧照明安装；含辅材及人工； 2、顶部四周轻钢龙骨石膏板造型吊顶，腻子两遍、环保乳胶漆；含辅材及人工； 3、中间部分铝扣板轻钢龙骨集成吊顶；含辅材及人工； 4、现场垃圾清运； 5、施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 17、物理数字化探究实验室（智能吊装） |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 1.台面：选用厚度≥25mm厚金属树脂高能理化板。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PPR材质。 2.水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 推拉黑板 | 结构规格: 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套； 书写面颜色:墨绿色 书写面材质:选用优质烤漆板面，亮白色、硬度强、寿命长、超长质保好写好擦，不刺眼有效保护视力。光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准) 粉尘盒:安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 黑板滑轮:采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个 使用寿命:面板正常使用寿命≥10年； 内芯材料:高强度聚苯乙烯板≥15mm 背板:选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格≥90×50mm，壁厚≥1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格≥30mm*20mm，壁厚≥1mm； 封板:根据电视一体机厚度配加侧面封板； 包角材料:采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型； 限位档:黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框; 安全性:高档锁，一把钥匙可实现对所有黑板的锁定 易维护性：内嵌的电视一体机可直接拆除进行维护，无需复合黑板的整体拆除； 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用净的湿布擦拭，不留任何残迹。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，此电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制此电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.不少于两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 控制柜 | 1.控制柜参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×750mm（H）； 2.材质：采用≥1mm厚钢板冷轧成型，两侧应设散热孔，所有金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯，智能控制系统。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境自动调节亮度（护眼模式）或手动调节亮度，实时显示照明工作状态。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实时显示供水工作状态。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控通风系统的开启与关闭及风量调节。实时显示通风工作状态。 6.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 7.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。 2.桌体结构：塑铝结构。 3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8.抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间。 9.书包斗（2个）：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口，两侧具有侧窗。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1.规格：≥400mm（L）×350mm（W）×450mm（H）。 2.凳面：采用塑料材质一体注塑成型，防摔耐磨。符合人体工程学设计，中间有内弧成型，并设有低靠背，简洁牢固，落座时，具有一定缓冲作用。 3.凳架：由壁厚不小于2.0mm圆形钢管折弯和钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理。 4.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 ▲学生凳产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3） 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 以上六项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识。） | 56 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜（ABS) | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 5 | 个 |  |
| 三、智能吊装集成系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：≥1870mm（L）×585mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×585mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2.材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计：可根据场地面积选配连接模块组合成一体化‘舱体形状’；外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 8 | 组 |  |
| 2 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4.电源操作模块直径≥φ260mm，采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐高温、电绝缘性、耐候性等性能。 | 16 | 个 |  |
| 3 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1.不少于两个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围 0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置。 3.4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 4.语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 5.装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 6.装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1.不少于三个220V电源插座。 2.两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流 2A，输出电压范围 0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 | 16 | 个 |  |
| 4 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED360度排列，基板底座散热，内置光强传感器，可根据周围环境自动调节亮度，也可通过控制端手动调节。光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 8 | 组 |  |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线采用合理规格线管。 | 1 | 室 |  |
| 2 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 | 1 | 室 |  |
| 五、实验室氛围营造 |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯为一体式灯具，具有技术创新的格栅防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：黑板面平均照度≥625Lx，黑板面均匀度≥0.8，黑板面平均照度维持率＞96%； 5、灯具效能或光效：≥100lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、产品寿命≥50000小时； 8、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 9、半峰边角（50%）在C0-180面满足30°±2°，在C90-270面满足90°±2°； 10、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 11、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3.5倍及以上； 12、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 13、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准； | 3 | 盏 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED护眼灯为一体式格栅灯，单颗灯珠配备透镜，边框与格栅一体成型，同时具备背出光功能。 2、配2根刚性固定式中空航空铝材质吊杆，吊杆直径≥12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理或高温烤漆；两头螺纹结构，不接受插销式连接； 3、功率：36±2W，功率因数：≥0.98，显色指数：Ra≥98，色温：3300K～5500K； 4、在普通中小学校教室真实环境中一年后的检测满足：课桌面维持平均照度≥375Lx，课桌面均匀度≥0.7，课桌面平均照度维持率＞96%；百勒克斯功率密度＜1；眩光值＜16 5、灯具效能或光效：≥95lm/W； 6、10000小时及以上光通维持率≥98%； 7、眩光等级CIE A级； 8、产品寿命≥50000小时； 9、产品结构能承受10倍重量载荷和5J的机械碰撞。 10、半峰边角（50%）在C0-180及C90-270面满足109°±2°； 11、灯具有防止蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40； 12、LED 模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍及以上； 13、蓝光等级：RG0或0类危险或其他同等标准； 14、频闪质量特征：无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准。 | 15 | 盏 |  |
| 3 | 文化展示 | 教室学科展板、墙面氛围。根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 吊顶 | 使用铝方通或铝扣板吊顶，施工前需根据校方要求设计，待确认后方可施工。 | 1 | 项 |  |
| 六、老师端探究设备 |  |  |  |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件界面简单易用，扁平化设计。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 2.软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 3.软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 4.学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 5.软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 6.软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 7.软件支持IOS苹果系统、Android系统、安装方便，性能稳定。 8.IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 9.Android系统版本与传感器可使用蓝牙4.0，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 10.本系统可提供终身免费升级维护服务。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 电流传感器 | 量程：-3A～3A；分度：0.001A 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与微小电流有关的实验。 | 3 | 只 |  |
| 4 | 电压传感器 | 量程：-25V～25V；分度：0.01V 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与电压有关的实验。 | 3 | 只 |  |
| 5 | 微电流传感器 | 量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与微小电流有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 3 | 只 |  |
| 7 | 力传感器 | 量程：-50N～+50N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 ▲力传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。 参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 8 | 微力传感器 | 量程：-2N～+2N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 表面温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 分辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高； 功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 10 | 红外温度传感器 | 量程：测量范围： -70℃ ~ 380℃ ，分辨率：0.02℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可利用红外辐射量与温度的关联确定物体表面温度 ； 功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温手段的实验。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 磁感应传感器 | 量程：测量范围：-130mT～130mT 分辨率：0.01mT 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量空间任意点的磁场强度。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 声波传感器 | 量程：测量范围： 20 Hz～15000Hz, 分辨率：1Hz 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.内置显示屏可直接显示声音波形图，即独立实现声音可视； 功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 13 | 压强传感器 | 量程：0kPa ~ 700kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 14 | 分体式位移传感器 | 量程：4cm～200cm 分辨率：0.1m/s 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.分体式设计，对被测量物的外观形状无特殊要求。 功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 16 | 数控功率电阻 | 量程：0.1KΩ～10KΩ 挡位范围：0 ～128 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可作为0.1KΩ～10KΩ可变电阻应用于各类实验电路中，或与电阻大小因素有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 17 | 快速温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备水滴型测头具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ； 功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。 | 1 | 只 |  |
| 18 | 相对压强传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 3 | 只 |  |
| 19 | 光电门传感器 | 量程：0～∞μs 分辨率：1μs 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.光电门A内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.搭配光电门B可实现区间记时。 功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 20 | 光强度传感器 | 量程：0～500Lux；分度：0.1Lux 量程：0～5000Lux；分度：1Lux 量程：0～150000Lux；分度：2Lux 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 1 | 只 |  |
| 21 | 微电压传感器 | 量程：-600mV～600mV；分度：0.1mV 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统；； 功能：用于与微小电压相关的实验 | 1 | 只 |  |
| 22 | 智能机械能传感器 | 量程0-1s, 分度：0.0001s。 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸（偏差±5%）LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂电池，可通过内置的USB接口对锂电池进行充电。2.内置无线传输模块，通过无线方式与采集器相连；3.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 1 | 只 |  |
| 23 | 三轴磁场传感器 | 量程：X轴-130mT~+130mT；Y轴-130mT~+130mT，Z轴-130mT~+130m ；分度：0.01mT 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备三轴磁感应探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.可同时显示测量点的三轴磁感应强度； 功能：用于测量永磁体、电磁场、地磁场等磁场场强以及相关实验的测量。 ▲三轴磁场传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 24 | 声强传感器 | 量程：测量范围： 40db ~ 120dB 分辨率：0.1dB 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与声强因素有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 25 | 电子罗盘 | 量程：测量范围： 0°~ 360° 辨率：0.1° 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：利用地磁场快速反应水平方向角度以及方向变化角度。 ▲电子罗盘产品检验环境条件：温度：17-27℃，相对湿度：25-75%RH；输入电流不超过额定值的10%，功率≤2.65,使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 26 | 电荷传感器 | 量程：测量范围： -220nC~220nC 分辨率：0.1nC 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.配备可拆卸导线鳄鱼夹，方便实验； 功能：用于需要确认电荷性质或电量实验场景。 | 1 | 只 |  |
| 27 | 高温传感器 | 量程：-50～1200℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：本产品主要应用于测量温度高于普通温度测温区间的测温场景 | 1 | 只 |  |
| 28 | 加速度传感器 | 量程：-16g~16g 分辨率：0.01g 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据。 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 29 | 静电计传感器 | 量程：测量范围： -220nC~220nC 分辨率：0.1nC 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于需要确认电荷性质或电量实验场景。 ▲静电计产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。 参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 只 |  |
| 30 | 风速传感器 | 量程：0.3m/s ~ 45m/s 分辨率：0.1m/s 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装; 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据; 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量风速或与气流快慢因素有关的实验。 | 1 | 只 |  |
| 31 | 压力传感器 | 量程：-1000N～1000N 分辨率：0.1N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.配备合金防水探头，在高强度外力冲击下，可实现准确测量。 功能：用于受力强度大于常规力传感器可测量范围的各类力学实验。 | 1 | 只 |  |
| 32 | 旋转运动传感器 | 分辨率：0.18º 最大转速：3000rpm 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.配备高精度探头，可准确、及时反馈运动状态的改变。 功能：可反映与传感器转子连接物的实时角度及其旋转状态，当转子与已知周长的轮盘等搭配使用时，可通过角度弧长关系式体现被测物的位移线性运动状态。 | 1 | 只 |  |
| 33 | 差压传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：通过两个气体测量口实时反馈其压力差值，用于可产生气体压力差的各类实验。 | 1 | 只 |  |
| 34 | 摩擦力实验器 | 组成：由轨道固定器、滑动器（内置力传感器）、电机联动装置、摩擦轨道转动装置、摩擦面轨道、配重块(5块)、摩擦面（3种不同材质）组成。摩擦面轨道为等边三角形状铝合金型材，摩擦轨道转动装置内置滚珠。轨道三面能通过摩擦轨道转动装置360°旋转，旋转完毕摩擦面锁止且处于水平面，通过此装置可便捷切换不同摩擦面 功能：用于探究影响摩檫力大小的因素。通过开关调节电机不同速率、通过添加等重的配重片数量来配合滑动器（内置力传感器）使用，描绘匀速电机拉动摩擦块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力之间的关系。摩擦力大小取决于接触面粗糙程度、正压力大小。在智能采集器上可显示摩擦力与接触面粗糙程度、正压力之间的关系，得出实验结论。 ▲摩擦力实验器正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 35 | 电磁铁实验器 | 500+500+500T线圈，磁感应传感器卡位孔，可装卸铁心.该实验器与传感器配合使用，研究电磁铁线圈通电后，匝数变化、通电电流变化与产生磁场强度大小的关系。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 螺线管 | 双线螺线管设计，可接学生电源,塑壳封装，产生匀强磁场,电源接入不同匝数可得不同强度磁场. | 1 | 套 |  |
| 37 | 音叉 | 标准音叉 | 1 | 只 |  |
| 38 | 液体内部压强实验器 | 由盛水桶（带标尺）、手摇轮、旋转装置、固定座、软管等组成。 与相对压强传感器配合使用，探究橡胶薄膜在不同水深、同一水深不同方向的液体压强。可在智能采集器上可显示不同深度、不同方向的液体压强。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 晶体融化实验器 | 由特制不锈钢烧杯及远红外加热器组成。220V/50HZ交流供电,功率80W远红外加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可配合铸铁铁架台，完成晶体的熔解,比热容等热学实验. | 1 | 套 |  |
| 40 | 浮力定律实验器 | 组成：由三角底座套组、滑轮组、容器座、配重块、浮力桶、盛液桶组成。 功能：与两个力传感器配合使用，描绘浮子浸入液体过程中，排开液体所受重力与其所受浮力之间的关系。在智能采集器上显示的数据可以观察浮子浸入液体的过程中，排开液体所受的重力与其所受的浮力相同，从而验证浮力（阿基米德）定律。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 压缩气体做功实验器 | 底盘及立柱固定器，实验针筒配合快速温度探头连接器组成,实验中压缩气体,温度升高.真实快速反应实验现象。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 气体流速实验器 | 1.概述：用以探究气体流速与压强的关系。 2.组成：由气泵、一级流速管、二级流速管、三级流速管、O型胶圈、连接件及支架构成。流速管分为三级，三级流速管的管径依次减小，一级流速管管径最大，使用气泵将气体注入流速管，将会观察到连接在一级流速管的压强最大（通过读取相对压强传感器数值得知），三级流速管压强最小，二级流速管压强介于之间，即证明气体流速越快，压强越小。可调换三个流速管相对位置，用于探究压强的影响因素。 3.功能：（1）模块化设计，可调整三个流速管相对位置以实现探究实验；（2）通过管道分流方式接入传感器以减小气流对实验结果的干扰。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 初中EXB系列电学实验板 | 共7块,设有标准节插孔及开关.分别为串联电路的电流、串联电路的电压、并联电路的电流、并联电路的电压、欧姆定律验证仪、伏安法测电阻、小灯炮的伏安特性曲线, 使用时,用导线将实验板接入传感器和相符合电源,可完成物理实验课中的多个电学实验. | 1 | 套 |  |
| 44 | 焦耳定律实验器 | 仪器由容量盒、发热装置、集成化底座、集成化上盖，等构成。用于验证焦耳定律。 兼容220V市电和实验电源两种供电模式。独立可拆卸容量瓶，可替换，可水洗。能基本消除温度探头位置变动对实验结果的影响。 ▲焦耳定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验；。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 45 | 机械能守恒实验器 | 弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线),摆柱专用吸合器及固定螺丝组成.与传感器配套使用,能够完成势能转化为动能实验，从而验证机械能守恒定律。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 电阻定律实验器 | 由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、泡沫底板5组不同粗细不同材质金属丝组成。直径0.5mm的铁丝、镍丝、铁铬镍，0.8mm的铁铬镍。该实验器可研究电阻与金属材料、长度、粗细的关系。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 机械能转换实验器 | 由铜管，支架，摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成机械能转换的实验。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽、线圈切割地磁场即可产生感生电流,也可测得不同电器的电磁强度.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 1 | 套 |  |
| 49 | 远红外加热器 | 220V/50HZ交流供电,功率80W远红外加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔解等热学实验. | 1 | 套 |  |
| 50 | 热传导实验器 | 等质量的铁、铜、铝棒，热水加热效果明显。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 金属热胀冷缩实验器 | 1.产品由外壳、底座、触屏、金属杆、加热装置、传感器、12V直流电源适配器等组成； 2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.内置传感器、TFT触屏和加热装置，无需连接采集器，可通过触屏操控设备同时显示实验数据和图像； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接显示和分析铜铁铝三种金属受热过程中，温度与伸长量变化关系。 | 1 | 套 |  |
| 52 | 地磁场实验器 | 1、产品由线圈、外壳、底座等组成； 2、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3、线圈可旋转，采用低电阻高匝数铜钱圈，实验数据明显。 功能：利用可旋转线圈切割地磁场产生微小电流，配合传感器和采集器可绘制相关图像。 | 1 | 套 |  |
| 53 | 多用力学轨道 | 组成：由铝合金轨道、小车、固定支柱、I型支架、挡光片一套、T型轨道支撑架一套、轨道倾角调节器、小车收纳器、定滑轮、小车挡板、碰撞环两只 功能：与光电门、位移传感器一起配合使用，可以测量小车通过光电门的平均速度、瞬时速度、加速度；也可以通过小车的相互碰撞验证动量定理、动量守恒定理；还可通过添加弹簧配合传感器做阻尼震动。可保存数据图像。 | 1 | 套 |  |
| 54 | 二力平衡实验器 | 由传感器固定装置、重物配件及连接装置等组成，配合三角或铸铁铁架台、力传感器使用，用于研究作匀速直线运动的物体所受二力平衡的特点。 | 1 | 套 |  |
| 55 | 胡克定律实验器 | 组成：由三角底座套组、计数器显示装置、铝合金活动轨道、弹簧固定盘、计数器支架、传感器固定支架、压簧(3种不同尺寸)、拉簧三个(3种不同尺寸)组成。 功能：用于验证探究弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量或压缩量与弹力的关系实验；计数器显示装置采用电容栅测距方式，计数器支架尺身装有高精度齿条，通过计数器支架上下滑动计数器显示装置在计数器上获得距离数值。 配合力传感器使用，描绘弹簧被拉伸或压缩过程中，弹簧形变量与弹力之间的关系。在弹簧弹性限度内，弹力取决于弹簧形变量。在智能采集器上可以显示出在一定范围内，弹簧形变量与弹力的正比例关系，从而验证胡克定律。 ▲胡克定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；尖锐金属面有塑料外壳保护，运动部分为人工操作，无机械危险；正常使用时可触及，无危险；参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 56 | 液体汽化热实验器 | 由底座（内置小风扇、电源开关）、固定架组成，结合传感器可以展示液体蒸发过程中的温度变化情况。 锂电池供电、集成升压、高效风扇。 | 1 | 套 |  |
| 57 | 智能机械能守恒实验器 | 组成：由凸型铝合金型材、机械能守恒铁面板、铝合金立柱、摆锤、底座固定器 功能：与智能机械能守恒传感器配合使用，描绘摆锤在下摆过程中，重力势能减小，动能增加。摆锤减少的重力势能完全转化为摆锤动能。在平板电脑上显示的数据可以观察出摆锤在下摆过程中每一点的重力势能和动能之和都相等，从而验证机械能守恒定律。 | 1 | 套 |  |
| 58 | 斜面效率实验仪 | 铝合金轨道，升降调解装置. | 1 | 套 |  |
| 59 | TR实验器 | 1.由外壳、光源、开关、底盖等组成。 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体配备3个传感器测试孔，可适配温度或气体压强类传感器。内置卤素光源、船型开关和3片材质、面积相同但颜色不同的金属，无需借助外界热辐射源即可实验。 3.配备独立电源适配器。 4.螺纹盖可拆卸，并且密封性好，金属片可更换，能用于比较液体的比热容。 功能：1.当用3片材质、面积相同而颜色不同的金属时，与温度或气体压强类传感器配合使用，用于探究颜色对热辐射能力的影响。 2.当用3片材质、面积、颜色都相同的金属时，在测试仓内分别灌装相同体积的不同种类液体，与温度传感器配合使用，用于比较液体的比热容。 ▲TR实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 60 | 大气压强测量装置 | 小型、无汞、数据理想。 | 1 | 套 |  |
| 61 | 玻璃导电实验器 | 底座上接有两个接线柱,实验时接传感器。专用实验板(配有专用玻璃电极，可直接酒精灯加热),实验器含有电池作为电源使用。 | 1 | 套 |  |
| 62 | 光电计时测距系统 | 由轨道小车、光栅轨道、无线发射接收系统和固定配件组成。利用光电计时测距原理的小车在光栅轨道上运行，记录小车运行的S—t图，光电计时测距系统为一体化设计，自带完全触摸式显示屏，可脱离采集器独立显示。配5V电源适配器。 | 1 | 套 |  |
| 63 | 温差发电实验器 | 由盛水底座、半导体制冷片组成。利用两边不同温度的水体实现温差产生电压.实验现象明显，持续时间长。 | 1 | 套 |  |
| 64 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 1 | 套 |  |
| 65 | 力矩盘套件 | 1.由力矩盘、轴承、固定柱、底座等组成，力矩盘外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装， 。 2.力矩盘内置可伸缩挂钩，免去拆装挂钩过程，省时省力，也可消除挂钩质量对实验的影响。 3.力矩盘内置轴承确保设备灵敏精确。 功能：与力类传感器配合使用，可用于探究力矩的平衡条件。 | 1 | 套 |  |
| 66 | 向心力实验器 | 量 程：力 0 N～10 N 角速度 0 rad/s～99 rad/s 分度：力 0.001N 角速度 0.01rad/s 1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码、12V电源适配器等组成。 2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。 3.内置传感器、显示屏和驱动电机，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。 6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。 ▲向心力实验器产品检验环境条件：温度：17-27℃，相对湿度：25-75%RH；输入电流不超过额定值的10%，功率≤3.5,使用输出符合 LPS 和SELV 适配器；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件在各档位下不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过10°倾斜试验。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 1 | 套 |  |
| 67 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 2 | 只 |  |
| 68 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 1 | 只 |  |
| 69 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 1 | 套 |  |
| 七、学生端探究设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能采集终端 | 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%）。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：八核心处理器，处理器工作频率不小于2.0GHz 图形处理器GPU：ARM Mali-G52。 运行内存：不低于6GB。 储存空间：不小于128GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙5.0及以下的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于7000mAh聚合物锂电池。 操作系统：Android操作系统。 接口规格：type-C 接口、3.5mm 音频接口、SIM卡接口X2（nano sim卡类型）、TF卡三合一。 背壳材质：金属。 | 7 | 只 |  |
| 2 | 电压传感器 | 量程：-25V～25V；分度：0.01V 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与电压有关的实验。 | 7 | 只 |  |
| 3 | 电流传感器 | 量程：-3A～3A；分度：0.001A 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与微小电流有关的实验。 | 7 | 只 |  |
| 4 | 微电流传感器 | 量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置LED真彩屏，可脱离计算机独立显示实时数据。内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 2.可分别支持iOS、Android、windows系统； 3.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能 功能：用于与微小电流有关的实验。 | 7 | 只 |  |
| 5 | 温度传感器 | 量程： -40℃ ~ 125℃ 分辨率：0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强； 功能：通用型测温工具，广泛应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 21 | 只 |  |
| 6 | 力传感器 | 量程：-50N～+50N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 7 | 只 |  |
| 7 | 微力传感器 | 量程：-2N～+2N；分度：0.001N 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，内置1.8寸LED真彩屏（偏差±5%），可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-c接口对锂离子电池进行充电；内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连。 2.可分别支持iOS、Android、windows系统。 | 14 | 只 |  |
| 8 | 表面温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 分辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，配备热敏探头； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.超薄半柔性热敏探头，测温速度快，对被测物体外表面平整度要求不高； 功能：用于测量各种固体的表面温度以及采用此种测温方式描述温度变化规律的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 9 | 红外温度传感器 | 量程：测量范围： -70℃ ~ 380℃ ，分辨率：0.02℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 内置红外探头，无需接触物体表面即可利用红外辐射量与温度的关联确定物体表面温度 ； 功能：适用于测量热辐射强度以及不具备接触性测温手段的实验。 | 7 | 只 |  |
| 10 | 分体式位移传感器 | 量程：4cm～200cm 分辨率：0.1m/s 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.分体式设计，对被测量物的外观形状无特殊要求。 功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。 | 7 | 套 |  |
| 11 | 磁感应传感器 | 量程：测量范围：-130mT～130mT 分辨率：0.01mT 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于测量空间任意点的磁场强度。 | 7 | 只 |  |
| 12 | 声波传感器 | 量程：测量范围： 20 Hz～15000Hz, 分辨率：1Hz 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.内置显示屏可直接显示声音波形图，即独立实现声音可视； 功能：主要用于探究与声音特性有关的实验。 | 7 | 只 |  |
| 13 | 数控功率电阻 | 量程：0.1KΩ～10KΩ 挡位范围：0 ～128 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可作为0.1KΩ～10KΩ可变电阻应用于各类实验电路中，或与电阻大小因素有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 14 | 压强传感器 | 量程：0kPa ~ 700kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 15 | 相对湿度传感器 | 量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 分辨率：相对湿度0.01%、温度0.01℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：可直接测量环境温湿度，用于与温湿度变化有关联的各类实验。 | 7 | 只 |  |
| 16 | 相对压强传感器 | 量程：-50kPa ~ 50kPa分辨率：0.01kPa 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 功能：用于与气体压力有关的各类实验。 | 21 | 只 |  |
| 17 | 快速温度传感器 | 量程：测量范围： -20℃ ~ 130℃ 辨率：0.1℃ 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置大容量锂离子电池，可通过内置的type-C接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5. 配备水滴型测头具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ； 功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。 | 7 | 只 |  |
| 18 | 光电门传感器 | 量程：0～∞μs 分辨率：1μs 1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.光电门A内置TFT屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3.内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电； 4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.搭配光电门B可实现区间记时。 功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。 | 7 | 套 |  |
| 19 | 摩擦力实验器 | 组成：由轨道固定器、滑动器（内置力传感器）、电机联动装置、摩擦轨道转动装置、摩擦面轨道、配重块(5块)、摩擦面（3种不同材质）组成。摩擦面轨道为等边三角形状铝合金型材，摩擦轨道转动装置内置滚珠。轨道三面能通过摩擦轨道转动装置360°旋转，旋转完毕摩擦面锁止且处于水平面，通过此装置可便捷切换不同摩擦面 功能：用于探究影响摩檫力大小的因素。通过开关调节电机不同速率、通过添加等重的配重片数量来配合滑动器（内置力传感器）使用，描绘匀速电机拉动摩擦块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力之间的关系。摩擦力大小取决于接触面粗糙程度、正压力大小。在智能采集器上可显示摩擦力与接触面粗糙程度、正压力之间的关系，得出实验结论。 | 7 | 套 |  |
| 20 | 电磁铁实验器 | 500+500+500T线圈，磁感应传感器卡位孔，可装卸铁心.该实验器与传感器配合使用，研究电磁铁线圈通电后，匝数变化、通电电流变化与产生磁场强度大小的关系。 | 7 | 套 |  |
| 21 | 初中EXB系列电学实验板 | 共7块,设有标准节插孔及开关.分别为串联电路的电流、串联电路的电压、并联电路的电流、并联电路的电压、欧姆定律验证仪、伏安法测电阻、小灯炮的伏安特性曲线, 使用时,用导线将实验板接入传感器和相符合电源,可完成物理实验课中的多个电学实验. | 7 | 套 |  |
| 22 | 螺线管 | 双线螺线管设计，可接学生电源,塑壳封装，产生匀强磁场,电源接入不同匝数可得不同强度磁场. | 7 | 套 |  |
| 23 | 焦耳定律实验器 | 仪器由容量盒、发热装置、集成化底座、集成化上盖等构成。用于验证焦耳定律。 兼容220V市电和实验电源两种供电模式。独立可拆卸容量瓶，可替换，可水洗。能基本消除温度探头位置变动对实验结果的影响。 | 7 | 套 |  |
| 24 | 电阻定律实验器 | 由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、泡沫底板5组不同粗细不同材质金属丝组成。直径0.5mm的铁丝、镍丝、铁铬镍，0.8mm的铁铬镍。该实验器可研究电阻与金属材料、长度、粗细的关系。 | 7 | 套 |  |
| 25 | 液体内部压强实验器 | 由盛水桶（带标尺）、手摇轮、旋转装置、固定座、软管等组成。 与相对压强传感器配合使用，探究橡胶薄膜在不同水深、同一水深不同方向的液体压强。可在智能采集器上可显示不同深度、不同方向的液体压强。 | 7 | 套 |  |
| 26 | 音叉 | 标准音叉 | 7 | 只 |  |
| 27 | 晶体融化实验器 | 由特制不锈钢烧杯及远红外加热器组成。220V/50HZ交流供电,功率80W远红外加热炉芯。主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可配合铸铁铁架台，完成晶体的熔解,比热容等热学实验. | 7 | 套 |  |
| 28 | 浮力定律实验器 | 组成：由三角底座套组、滑轮组、容器座、配重块、浮力桶、盛液桶组成。 功能：与两个力传感器配合使用，描绘浮子浸入液体过程中，排开液体所受重力与其所受浮力之间的关系。在智能采集器上显示的数据可以观察浮子浸入液体的过程中，排开液体所受的重力与其所受的浮力相同，从而验证浮力（阿基米德）定律。 | 7 | 套 |  |
| 29 | 气体流速实验器 | 1.概述：用以探究气体流速与压强的关系。 2.组成：由气泵、一级流速管、二级流速管、三级流速管、O型胶圈、连接件及支架构成。流速管分为三级，三级流速管的管径依次减小，一级流速管管径最大，使用气泵将气体注入流速管，将会观察到连接在一级流速管的压强最大（通过读取相对压强传感器数值得知），三级流速管压强最小，二级流速管压强介于之间，即证明气体流速越快，压强越小。可调换三个流速管相对位置，用于探究压强的影响因素。 3.功能：（1）模块化设计，可调整三个流速管相对位置以实现探究实验；（2）通过管道分流方式接入传感器以减小气流对实验结果的干扰。 | 7 | 套 |  |
| 30 | 机械能守恒实验器 | 弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线),摆柱专用吸合器及固定螺丝组成.与传感器配套使用,能够完成势能转化为动能实验，从而验证机械能守恒定律。 | 7 | 套 |  |
| 31 | 环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽、线圈切割地磁场即可产生感生电流,也可测得不同电器的电磁强度.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 7 | 套 |  |
| 32 | 地磁场实验器 | 1、产品由线圈、外壳、底座等组成； 2、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3、线圈可旋转，采用低电阻高匝数铜钱圈，实验数据明显。 功能：利用可旋转线圈切割地磁场产生微小电流，配合传感器和采集器可绘制相关图像。 | 7 | 套 |  |
| 33 | 多用力学轨道 | 组成：由铝合金轨道、小车、固定支柱、I型支架、挡光片一套、T型轨道支撑架一套、轨道倾角调节器、小车收纳器、定滑轮、小车挡板、碰撞环两只 功能：与光电门、位移传感器一起配合使用，可以测量小车通过光电门的平均速度、瞬时速度、加速度；也可以通过小车的相互碰撞验证动量定理、动量守恒定理；还可通过添加弹簧配合传感器做阻尼震动。可保存数据图像。 | 7 | 套 |  |
| 34 | 液体汽化热实验器 | 由底座（内置小风扇、电源开关）、固定架组成，结合传感器可以展示液体蒸发过程中的温度变化情况。 锂电池供电、集成升压、高效风扇。 | 7 | 套 |  |
| 35 | 胡克定律实验器 | 组成：由三角底座套组、计数器显示装置、铝合金活动轨道、弹簧固定盘、计数器支架、传感器固定支架、压簧(3种不同尺寸)、拉簧三个(3种不同尺寸)组成。 功能：用于验证探究弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量或压缩量与弹力的关系实验；计数器显示装置采用电容栅测距方式，计数器支架尺身装有高精度齿条，通过计数器支架上下滑动计数器显示装置在计数器上获得距离数值。 配合力传感器使用，描绘弹簧被拉伸或压缩过程中，弹簧形变量与弹力之间的关系。在弹簧弹性限度内，弹力取决于弹簧形变量。在智能采集器上可以显示出在一定范围内，弹簧形变量与弹力的正比例关系，从而验证胡克定律。 | 7 | 套 |  |
| 36 | 多用电极实验支架 | 由底座、支架、系列传感器电极卡套组成，传感器电极合理放置；具有保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 7 | 套 |  |
| 37 | 传感器ABS专制箱 | 传感器ABS专制箱：≥436mm×345mm×170mm | 7 | 只 |  |
| 38 | 采集器铝合金箱 | 采集器铝合金专制箱：≥420mm×210mm×50mm | 7 | 只 |  |
| 39 | 附件 | USB通讯线2条，传感器充电头1个，传感器充电线4条 | 7 | 套 |  |
| 18、物理准备室2 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.桌体结构：塑钢结构。 3.工艺：桌体采用精选密度≥1.05 g/cm³的ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4.桌体规格：由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，储存空间大，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 教师椅 | 1.采用PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.≥1.0mm厚汽杆； 6.PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 电源 | 电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。内部包含不少于4路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |  |
| 7 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |  |
| 19、初中物理教学仪器 |
| 1011 | 计算器 | 1、产品有工程塑料和电子元件组成 2、抽拉式，按键数量47个 3、10+2位数 4、统计运算功能、自动关机功能、分数计算、双行LCD显示、240种函数功能、坐标置换功能、多行重现功能、方程编辑功能、进制(时间，十进制，六十进制)功能、独立存储器功能、临时存储器功能、普通四则计算、随机数产生、ANS(最终答案存储器)功能、连续计算功能 5、机身尺寸:158X84X19MM | 14 | 个 |  |
| 2 | 一般 |  |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 1、产品由黑板和提手组成 2、黑板尺寸为900mm×600mm，双面，书写面为绿色，边框采用铝制材料四周镶边。 | 1 | 块 |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为102㎜，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型 5、顶屑杆直径φ3.5×105㎜。 | 1 | 套 |  |
| 2010 | 手摇抽气机 | 1、产品由底座、双气缸体、抽气口、手轮及抽气管组成 2、底座尺寸为190*90mm,手轮直径210mm,软管长度为330mm 3、抽气极限真空≤133Pa | 1 | 台 |  |
| 2011 | 直联泵 | 1、产品由电机、泵体、机械密封三部分组成 2、产品整体外观为家用型水泵 3、工作电压：220V，功率125W，最高扬程：30m,最大流量：1.8m³/h 4、外形尺寸：208*154*220mm | 1 | 台 |  |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 1、产品由手柄、进气嘴、加油塞、油气分离器、油窗、放油塞、油箱、电源开关、风叶罩壳、电机、底板等组成 2、抽气速度1L/S 3、电机功率155W,加油量150ML 4、外形尺寸260*100*210mm | 1 | 台 |  |
| 2013 | 两用气筒 | 1、产品由工程塑料外壳、金属拉杆、木质手柄组成 2、产品为手持式，抽气和充气两用、抽气与充气垂直 3、整体长度为328mm,气管直径为28mm,手柄长度为76mm | 1 | 个 |  |
| 2014 | 抽气筒 | 1、产品由工程塑料外壳、金属拉杆、塑料手柄、抽气针组成 2、产品为手持式 3、整体长度为325mm,气管直径为35mm,手柄长度为55mm | 1 | 个 |  |
| 2015 | 打气筒 | 1、产品有气筒、软管、气嘴、固定脚圈、手柄组成 2、整体采用金属和塑料材料制 3、整体长度为555mm、气筒直径34mm | 1 | 个 |  |
| 2016 | 抽气盘 | 1、产品由抽气盘、钟罩、音乐发生器、凡士林及橡胶垫圈组成 2、抽气盘为塑料制，抽气口为铜制，有开关阀 3、钟罩为玻璃制，直径150mm 4、整体抽气盘直径185mm、高288mm | 1 | 套 |  |
| 2020 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm,托盘边栏高度26mm 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 2 | 辆 |  |
| 2022 | 水准器 | 1、产品由水平尺和气泡组成 2、水平尺为铝合金制，单面有标尺，侧面有磁性，水平尺尺寸为：600*50*20mm 3、气泡柱共三个，分别与标尺线平行、垂直和成45°角 | 2 | 个 |  |
| 2023 | 充磁器 | 1、产品由底座、充磁线圈、电路装置及操作开关组成 2、产品可进行条形磁铁、梯形磁铁的充磁和消磁 3、工作电压：220V，充磁电流：4A，充磁磁场≥80KA/m 4、充磁孔为长方形,尺寸为43*24mm 5、整体尺寸为：160*860*790mm | 1 | 台 |  |
| 2051 | 放大镜 | 1、产品由边框、手柄和镜片组成 2、边框和手柄为塑料制，表面光滑，呈金属光泽 3、镜片直径60mm,放大倍数不小于5倍 | 28 | 个 |  |
| 2060 | 望远镜 | 1、产品由塑料外壳、调节旋钮、目镜组、物镜组及内部棱镜组构成 2、产品为双筒 3、产品最大展开宽度176mm,目镜直径38mm,物镜直径45mm | 1 | 个 |  |
| 2061 | 天文望远镜 | 1、产品由单筒望远镜和三角架组成 2、光学系统：折射式；口径：60mm(2.4")；焦距：700mm；焦比：11.67；目镜：20mm(35x)-1-1/4"、4mm(175x)-1-1/4"；极限星等：11.4；巴洛镜：3x-1-1/4"；寻星镜：5x24；天顶镜：1.25"；托架：地平经纬仪；三脚架：铝；光学镀膜：多层镀膜 | 1 | 套 |  |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆、漏斗和灭火板等组成 2、产品整体为铜制 3、产品整体高度为160mm,壶体直径为104mm | 1 | 个 |  |
| 2101 | 听诊器 | 1、产品由听诊头、导音管、耳挂组成 2、产品为插入式单用听诊器 3、产品传音清晰，耳挂弹簧片硬度在HR15N82.9--88.4范围内 4、听诊头直径46mm | 1 | 个 |  |
| 2103 | 注射器 | 1、产品为工业用塑料注射器，不含针头 2、产品为100ml,最小刻度为2ml 3、注射器直径35mm,长度185mm | 2 | 个 |  |
| 2115 | 透明盛液筒 | 1、产品由聚苯乙烯塑料制成，透明度好 2、产品上孔径100mm,深300mm 3、产业上有毫米刻度的标尺 | 1 | 个 |  |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：φ270mm×高140mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于3mm | 2 | 个 |  |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 1、产品为全玻璃制碘管 2、产品呈锤子形，内部密封固态碘，碘管直径25mm,手柄直径7-8mm | 28 | 个 |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |
| 3001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支，平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 28 | 套 |  |
| 3003 | 多功能实验支架 | 1、支架由支座、支块、滑道等组成。 2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 4、夹持功能稳妥有效。 | 2 | 套 |  |
| 3004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围0-180mm,载重10kg。 3、工作台面:上面板200mmx200mm,下底板200mmx200mm。 4、上下面板均采用不锈钢制 | 2 | 台 |  |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品由铸铁圆环和三只脚组成。 2、铁环内径：φ75mm，外径 φ110mm。 3、脚采用φ6mm 圆钢制作，脚高 140mm。 4、产品的三只脚脚距相等。 | 28 | 个 |  |
| 3007 | 泥三角 | 1、产品为陶制泥三角 2、三个空心陶泥管用铅丝连接成三角形 3、陶泥管的外径10mm，长53mm | 30 | 个 |  |
| 3013 | 旋转架 | 1、产品由底座、直筒、桶盖和支架组成 2、每套2对 3、底座尺寸：88mm*58mm*8mm | 2 | 套 |  |
| 4 | 电源 |  |  |  |  |
| 4001 | 学生电源 | 1、产品为实验用直流电源 2、输出电压：直流1.5V～9V/1.5A 3、产品采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每1.5V一档,有可控硅延时过载保护功能(有独立过载指示灯显示），有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离 3、外形尺寸不于210×185×110mmmm。 4、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 28 | 台 |  |
| 4004 | 教学电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流：2V～12V/5A，每2V一档 ；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档（有稳压微调旋钮）； 40A、8s自动关断 3、面板与机箱采用ABS面板与金属机箱采用ABS围框隔离。接线柱具有接、插、防接线帽脱落功能，直流稳压有数显电表显示即时电压 4、外形尺寸不于310×210×130mmmm。 5、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 1 | 台 |  |
| 4007 | 蓄电池 | 1、产品为密封式蓄电池 2、产品规格：6V，15Ah 3、产品尺寸：148*48*94mm | 2 | 台 |  |
| 4008 | 调压变压器 | 1、产品为接触式调压变压器 2、输入电压220V,输出电压0-250V，额定容量2kVA 3、产品为金属制，外观呈正六棱柱型，边长115mm,高115mm | 1 | 台 |  |
| 4009 | 充电器 | 1、产品由单片机控制，可同时为28组可调内阻电池进行恒流充电，也可对6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah的教学用普通铅蓄电池充电 2、充电电压和终止电压数字显示，可进行充电倒计时设定，倒计时数字显示 3、产品外观尺寸：280*200*140mm,重量：3Kg | 1 | 台 |  |
| 4010 | 电池盒 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱，所有金属件均为铜制 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 100 | 个 |  |
| 4011 | 感应圈 | 1、产品由主机、放电杆和放电针组成 2、高压脉冲电压：5KV-50KV,放电火花距离：5mm-100mm,高压工作时间：15分钟 3、直流输出电流：400W，2mA 4、整体尺寸：270*130*220mm | 1 | 台 |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 1、产品为木质直尺 2、产品上有100cm标尺，厘米刻度 3、产品采用优质木材，做脱水干燥处理，宽40mm,厚8mm | 1 | 只 |  |
| 10002 | 木直尺 | 1、产品为木质直尺 2、产品上有100cm标尺，毫米刻度 3、产品采用优质木材，做脱水干燥处理，宽28mm,厚8mm | 28 | 只 |  |
| 10004 | 钢直尺 | 1、产品为钢制直尺 2、产品一面有200mm长的毫米标尺，另一面为英寸标尺 3、产品宽26mm | 28 | 只 |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 1、产品由尺盒、尺、定位锁和固定按钮组成 2、卷尺长5m,精度值1mm 3、卷尺宽16mm, | 28 | 盒 |  |
| 10009 | 布卷尺 | 1、产品由尺盒、尺和摇把组成 2、尺盒为塑料制，直径150mm 3、卷尺宽7.5mm,长30m,两面均有刻度，精度值2mm 4、摇把金属制 | 1 | 盒 |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 1、产品由标尺和游标组成 2、产品测量长度150mm，精度值0.02mm 3、产品整体长度为235mm,标尺款16mm, 厚4mm | 1 | 把 |  |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1、产品为金属制外径千分尺 2、产品测量长度25mm，精度值0.01mm 3、产品整体长135mm,宽50mm | 1 | 只 |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 1、产品由横梁、油码、调节平衡螺母、吊耳、支架、立柱、感量调节器、读数指针、读数标牌、吊篮、秤盘、底座、水准器、水平螺钉、开关旋钮、砝码等组成 2、测量范围：500g，精度值0.02g 3、安装完毕后总高375mm,秤盘直径118mm | 1 | 台 |  |
| 11002 | 学生天平 | 1、产品由横梁、油码、调节平衡螺母、吊耳、支架、立柱、感量调节器、读数指针、读数标牌、吊篮、秤盘、底座、水平螺钉、开关旋钮、砝码等组成 2、测量范围：200g，精度值0.02g 3、安装完毕后外观尺寸：300*280*185mm，秤盘直径90mm | 28 | 台 |  |
| 11004 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 28 | 台 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：500g,精度值0.5g，标尺称量0-10g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径110mm 4、砝码定位包装：200g*1、100g*2、50g*1、20g*2、10g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 1 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.001g 3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |  |
| 11015 | 单杠杆天平 | 1、产品由横梁、标尺、游标、吊耳、吊篮、秤盘、链条刻度盘、立柱、指针、底座等组成 2、产品测量范围：0-100g，精度值0.01g 3、安装完毕后产品尺寸：210*100*285mm,秤盘直径85mm | 1 | 台 |  |
| 11018 | 案秤 | 1、产品由底座、刻度盘、指针、托盘架和托盘组成 2、产品最大称量10kg 3、底座尺寸：210*43mm,金属托盘直径210mm 4、产品整体为金属制 | 1 | 台 |  |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 1、产品由底座、刻度盘、指针、托盘架和托盘组成 2、产品最大称量10kg 3、底座尺寸：210*43mm,金属托盘直径210mm 4、产品整体为金属制 | 1 | 台 |  |
| 11021 | 金属钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 3、10g直径15mm，20g直径18mm，50g直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 28 | 套 |  |
| 11022 | 金属槽码 | 1、产品由槽码和槽码盘组成 2、槽码：10g×1，20g×2，50g×2，200g×1；槽码盘为金属制，10g 3、10g槽码21mm，20g槽码25mm，50g槽码30mm，200g槽码34mm 4、槽码为金属制，表面镀铬，塑料盒装 | 28 | 套 |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 1、产品为教学用机械秒表 2、产品单圈计时30s,总计时15分，精度值0.1s 3、秒表直径50mm | 1 | 块 |  |
| 12002 | 机械停钟 | 1、产品由底座、钟面、指针、发条、开始停止按钮、复位按钮等组成 2、产品精度值：0.1s 3、钟面直径84mm,总高90mm | 1 | 块 |  |
| 12003 | 电子停表 | 1、产品为双道计时电子停表 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 28 | 块 |  |
| 12004 | 电子停钟 | 1、产品为双道计时电子停钟 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 28 | 块 |  |
| 12010 | 节拍器 | 1、产品为电子节拍器 2、节奏速度：20～200次/分连续可调，音频功率：3W 3、外观尺寸：196*73*176mm | 1 | 个 |  |
| 12011 | 沙漏 | 1、产品由玻璃沙漏和支架组成 | 1 | 个 |  |
| 12015 | 日晷 | 1、产品由晷盘面、支撑杆、游杆和晷杆组成 2、产品为赤道式日晷，晷盘面与赤道面平行 3、晷盘面为塑料制 | 1 | 个 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 56 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 1、产品为棒式水银温度计 2、测量范围：0℃～200℃，精度值2℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 2 | 支 |  |
| 13004 | 演示温度计 | 1、产品为大号演示用温度计， 2、产品为红水温度计，下端有保护套 3、面面是木板，铝合金包边，长度约60cm 3、显示范围：摄氏度0-100；开尔文温度273-373 | 2 | 只 |  |
| 13005 | 热敏温度计 | 1、产品由主机和探针组成 2、测温范围： -10℃～100℃；工作电压：直流6V 3、产品需要配合电表使用 4、产品尺寸132*86*66mm | 1 | 只 |  |
| 13006 | 双金属片温度计 | 1、产品由指针、标尺和支架组成 2、测量范围0-100℃，精度值1℃ | 1 | 个 |  |
| 13010 | 体温计 | 1、产品为棒式医用体温计 2、测量范围：35℃～42℃，精度值0.1 3、产品为玻璃制，感温材料为水银 | 2 | 支 |  |
| 13011 | 电子体温计 | 1、产品为接触式电子体温计 2、精度值0.1℃ 3、产品长度122mm | 1 | 支 |  |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 1、产品为医用红外额温计 2、测量方式：非接触式 3、测量精度0.2，分辨率0.1 4、产品尺寸：150*94*44mm | 1 | 个 |  |
| 13020 | 寒暑表 | 1、产品由温度计和刻度板组成 2、显示范围：摄氏度-30℃～50℃，精度值2℃；华氏度-20℉～120℉，精度值2℉ 3、产品尺寸：207*55mm | 1 | 只 |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：10N。 精度值0.2N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 56 | 个 |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 56 | 个 |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：2.5N。 精度值0.05N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 2 | 个 |  |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：1N。 精度值0.02N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 56 | 个 |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 1．产品由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。 2、量程：0～5N，精度值0.1N 3、圆筒为有机玻璃管，直径21mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 2 | 个 |  |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1、产品由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。 2、量程：0～1N，精度值0,02N 3、圆筒为有机玻璃管，直径21mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 2 | 个 |  |
| 14008 | 平板测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。 2、量程：0～5N，精度值0.1N 3、产品为金属制，尺寸：200mm*40mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 56 | 个 |  |
| 14010 | 圆盘测力计 | 1、产品由两个圆盘、横梁、两个载物台、两个砝码环、两个支承刃、接杆和滑轮组成 2、圆盘直径20N,测量范围-5N～0～5N,精度值0.1N，零点可调，刻度盘半边显示力、另半边显示圆盘角度 3、滑轮有磁性 | 2 | 个 |  |
| 14011 | 演示测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置、手柄等组成。指针可调。 2、量程：0N～2N，精度值：0.1N 3、产品为全金属制，面板尺寸：314*88mm | 2 | 个 |  |
| 14012 | 拉压测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉压杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。 2、量程0～10N,精度值：0.2N 3、产品整理为金属制，尺寸：400*32mm | 2 | 个 |  |
| 14013 | 双向测力计 | 1、产品由刻度板、弹簧、指针、双向挂钩等组成 2、产品整体长250mm | 2 | 个 |  |
| 14020 | 握力计 | 1、产品为指针式握力计 2、可测量最大握力1300N 3、产品尺寸：132*103*19mm | 1 | 个 |  |
| 14021 | 拉力计 | 1、产品为弹簧拉力器，由手柄和弹簧组成 2、产品共5根弹簧 | 1 | 个 |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 1、产品为教学用演示电表 2、测量范围：检流：-100μA～0～100μA；直流电流：0～200μA、0～0.5A、0～2.5A；直流电压：0～2.5V，0～10V 3、仪表精度值为2.5级 4、阻尼时间≤ 6S | 3 | 只 |  |
| 15002 | 数字演示电表 | 1、产品由数字电表、电源线、支架和表笔组成 2、产品最大显示4-1/2 3、量程：直流电压2V～600V；交流电压：60V～600V；电阻：2KΩ～20MΩ；电流：0～200mA；检流0～600μA；温度：0～150℃ 4、电表外观尺寸：285*315*32mm | 3 | 只 |  |
| 15006 | 电能表 | 1、产品为单相电子式电能表 2、额定电压：220V，基本电流：1.5（6）A 3、外观尺寸：145*108*50mm | 1 | 只 |  |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 1、产品用于测量各种电机、电缆、变压器、元器件、家用电器等设备的绝缘电阻 2、额定电压：500V；测量范围：0～500MΩ 3、刻度弧长65mm，外观尺寸：205*120*145mm | 1 | 只 |  |
| 15008 | 直流电流表 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 56 | 只 |  |
| 15009 | 直流电压表 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 56 | 只 |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | 1、产品为实验用指针式灵敏电流计 2、灵敏度：-300～0～300μA 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s 5、外形尺寸：138*100*97mm | 28 | 只 |  |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品为磁电式指针多用电表，由电表和表笔组成 2、量程：直流电流：0～0.5～1～10～100mA、2.5级；直流电压0～0.5V、5级，0～2.5～10～50～250～500V、2.5级；交流电压0～2.5～10～50～250～500V、5级；电阻0～5KΩ～50KΩ～500KΩ～5MΩ；电容0～0.03μF；电平-10～+56dB 3、外形尺寸：135*92*45mm | 1 | 只 |  |
| 15012 | 投影电流表 | 1、产品为投影用指针式电流表 2、测量范围：-0.2～0～0.6A，精度值0.02A；-1～0～3A，0.1A 3、精度：2.5级，阻尼时间≤4S 4、指针长度53mm,外形尺寸：122*99*38mm | 3 | 只 |  |
| 15013 | 投影电压表 | 1、产品为投影用指针式电流表 2、测量范围：-1～0～3V，精度值0.1V；-5～0～15V，0.5V 3、精度：2.5级，阻尼时间≤4S 4、指针长度53mm,外形尺寸：122*99*38mm | 3 | 只 |  |
| 15014 | 投影检流计 | 1、产品为投影用指针式检流计 2、测量范围：-300μA～0～300μA，精度值10μA 3、精度：2.5级，阻尼时间≤4S 4、指针长度53mm,外形尺寸：122*99*38mm | 1 | 只 |  |
| 15020 | 教学示波器 | 1、产品为教学用示波器 2、产品带宽：DC～5MHz（-3dB） 3、偏转系数：不大于20mVp-p/格 4、扫描频率：10Hz～100KHz 5、触发方式：内、外触发 6、示波管有效显示面：8*10格,1格=10mm 7、外形尺寸：160*265*410mm | 1 | 台 |  |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1、产品采用35cm黑白电视显像管作示波器的显示屏 2、Y轴灵敏度：200mVp-p/格，可调；X轴灵敏度：100mVp-p/格，可调 3、幅度为10cm时，Y轴频响：20Hz～20KHz＜5dB 4、幅度为18cm时，X轴频响：20Hz～2500Hz＜5dB 5、产品尺寸：390*290*290mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1、产品为婆梅氏比重计 2、测量范围：1.000～2.000 | 2 | 支 |  |
| 16002 | 密度计 | 1、产品为比轻计 2、测量范围：0.700～1.000 | 2 | 支 |  |
| 16004 | 湿度计 | 1、产品为指针式 2、产品可显示温度和湿度 3、产品尺寸188*188*16mm | 1 | 个 |  |
| 16005 | 罗盘 | 1、产品由刻度盘和指南针组成 2、产品直径102mm,盘面标有干支和八个方向 | 1 | 只 |  |
| 16008 | 空盒气压计 | 1、产品由气压计、橡胶管和打气囊组成 2、标尺范围：80～106KPa 3、气压计尺寸：φ147*88mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 1、产品由铜、铝、铁三种圆柱体组成 2、三种圆柱体直径20mm,高32mm 3、塑料盒装 | 28 | 套 |  |
| 21002 | 立方体组 | 1、本产品由木材，铜，铁，铝制品组成。 2、铜制品边长为25mm,铝制品边长为25mm，铁制品边长为25mm，木制品边长为25mm. 3、塑料盒装 | 28 | 套 |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 1、产品由长木板、短木板、小车、小球2个，硬盒、布、瓦伦纸、塑料板等组成 2、长木板尺寸：54*12mm,短木板20*12mm | 28 | 套 |  |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、产品由底座、立柱、钢球、弹片，薄形钢片和钢球组成 2、钢球直径不小于18mm | 2 | 套 |  |
| 21005 | 摩擦计 | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成 2、摩擦板尺寸：500*50*10mm 3、摩擦块尺寸：100*40*30mm，上面有2个砝码孔，顶端有挂钩 | 28 | 套 |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由拉力极限分别为5 N、3 N、2N、1 N 和0.5N 的5 种弹簧构成； 2、弹簧主体由钢丝绕成； 3、各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针）。 | 2 | 组 |  |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 1、产品由溢水杯、测量筒、塑料桶、挂钩和圆柱体组成 2、产品整体为塑料制，溢水杯的尺寸φ66*145mm,测量筒的尺寸φ37*98，塑料桶的尺寸φ35*77mm,挂钩重量为50g | 28 | 套 |  |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1、产品由溢水杯、测量筒、塑料桶、挂钩、圆柱体和测力计组成 2、测力计为演示测力计 | 28 | 套 |  |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、产品由水槽、大桶、小桶、小桶座、小桶橡皮塞、压强计、橡皮筋和线组成 2、产品整体为塑料制 | 28 | 个 |  |
| 21010 | 连通器 | 1、产品由底座和玻璃装置组成 2、玻璃装置上有四个竖直的容器和一根恒玻璃管相连，四个数值容器分别为大圆柱、小圆柱、双球管和蛇形管 | 1 | 个 |  |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品由带孔球和活塞组成 2、球在不同方向有10个孔 3、整体长度325mm,球直径81mm | 1 | 个 |  |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、产品由透明盛液筒、小水箱、浮体和抽气管组成 2、透明盛液筒底部直径95mm,高305mm，有标尺；小水箱底部直径70mm,高94mm | 1 | 套 |  |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1、产品由透明盛液筒、浮体、引导磁铁、钢丝条组成 2、透明盛液筒底部直径95mm,高305mm，有标尺 3、浮体为敞开容器，其中心为空芯通管 | 1 | 套 |  |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明球、注射器和软管组成 2、透明球带50g配重块，直径70mm；注射器为50ml塑料注射器 | 1 | 套 |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1、产品由测量杆、橡胶薄膜和橡皮筋组成 2、产品整体长度290mm | 28 | 套 |  |
| 21016 | 微小压强计 | 1、产品由底板、U型玻璃管和手柄组成 2、底板为塑料制，有刻度，尺寸：360*36mm | 28 | 台 |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1、产品由底座、有机玻璃管和胶帽组成 2、有机玻璃管在同一侧不同的高度有三个小嘴 | 1 | 台 |  |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 1、产品由皮球、气球、杠杆、支杆、底座、打气针和砝码组成 2、底座为金属制，尺寸：202*68mm；立杆高350mm；杠杆尺长500mm | 1 | 套 |  |
| 21019 | 马德堡半球 | 1、产品有两块铸铁半球、凡士林组成 2、半球直径不小于8cm 3、一个半球上有抽气口，抽气口材料为铜制，气密性好 | 2 | 套 |  |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 1、产品由透明杯、橡胶圈、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹和乳胶管组成 2、产品主要部件为塑料制 | 1 | 套 |  |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1、产品由小桌和海绵组成 2、小桌为金属制，尺寸：100*90*45mm | 1 | 盒 |  |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 1、产品由快慢流速管、U形管、示教板、乳胶管等组成 2、示教板尺寸：380*318mm,有对称刻度线 | 1 | 套 |  |
| 21030 | 杠杆 | 1、本产品由杠杆、轴、调平装置、挂钩组成。 2、杠杆尺为铝合金制，尺寸为：500mm×24mm×8mm，中心有φ5mm的铜轴套，正面刻印厘米单位刻线，线宽约0.5mm，每5厘米印一长线并注数字。 3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。每个螺杆可调螺纹长度30mm。 4、挂钩在标尺上能连续滑动。 | 28 | 套 |  |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、产品由2个单滑轮、2个带支架的单滑轮、2个三并滑轮、2个三串滑轮和细线组成 2、单滑轮和并滑轮的直径70mm；三串滑轮的直径分别为70mm、50mm、40mm；带支架的单滑轮直径40mm,支杆长105mm 3、1个三并滑轮和1个三串滑轮有可卡滑轮 | 1 | 组 |  |
| 21032 | 滑轮组 | 1、产品由1个可卡滑轮、3个单滑轮、2个带支架的单滑轮、2个双并滑轮、2个双串滑轮和细线组成 2、可卡滑轮、单滑轮和双并滑轮的直径40mm；双串滑轮的直径分别为40mm、30mm；带支架的单滑轮直径40mm,支杆长105mm | 28 | 组 |  |
| 21033 | 滚摆 | 1、产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成 2、摆轮采用金属材质，直径125 mm；摆轴采用钢材制作，直径10 mm，长150 mm；支架高400 mm，横梁长220 mm；摆体质量为0.6 kg～0.8 kg； 3.摆体前10 次的回升累计递减量≤65 mm。 | 1 | 个 |  |
| 21034 | 离心轨道 | 1、产品由底座、支架、钢球和环形轨道等组成 2、环形轨道为铝合金制，有释放装置和捕球装置，圆环外径130mm 3、底座为塑料制，尺寸：280mm*110mm | 2 | 套 |  |
| 21035 | 力学实验盒 | 1、产品由小车、多用端头、大小支杆、刻度牌、测力计、横梁、游码、托盘、大小桶、大小胶塞、薄膜、重物、塑料管、砝码、砝码托、滑轮、滑轮架、滚摆配件、布块、挂钩、小球及带钩细线、皮筋、海绵块、重锤及线、指针、弹簧片、两端带钩细线、带钩插杆、小桌等组成 2、定位包装盒尺寸：265*200*50mm | 56 | 套 |  |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1、产品由双向测力计2个、压簧对2支、加长杆4支、销钉4只、接插叉2支、接插头2支、接钩2支、双向插头2只、小车2辆、车钩4只、大滑轮2个、小滑轮4个、平直导轨1只、平抛导轨1支、惯性块2个、重锤1只、单向插头2只、滑轮连杆2只、滑轮挂钩2只、支承杆6支、调节杆2支、钢丝挂钩10支、钢丝卡环4只、色圈4片、卡子1只、量角器1只、直角支板4只、拉簧2只、实验底板4块、紧固销36只、小接插座40只、塑料吊环4只、细绳5米等组成 2、外包装为木箱，包装尺寸：650*430*105mm | 1 | 套 |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板和底板组成 2、底板尺寸：518*150mm；风机外罩直径215mm | 1 | 套 |  |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1、产品由底座、套管、制动螺钉、皮带、支杆、手动轮、偏心轴、从动轮和钩组成 2、底座尺寸：235*117mm；手动轮直径220mm；总高480mm | 1 | 台 |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 1、产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：298*92*52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为256Hz，叉枝截面8.5*5.5mm,音叉臂长200.5mm | 14 | 套 |  |
| 22002 | 音叉 | 1、产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：149*92*52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为512Hz，叉枝截面8.5*5.5mm,音叉臂长154mm | 14 | 套 |  |
| 22003 | 发音齿轮 | 1、产品由齿轮和齿轮轴组成 2、齿轮轴长135mm,三个齿轮的直径均76mm,齿数分别为40、60、80 | 1 | 个 |  |
| 22004 | 单摆 | 1、产品由底座、刻度盘、立杆、调节圆盘、钢球及细线组成 2、细线长度不少于1m，立杆高度48cm 3、摆球直径20mm | 14 | 个 |  |
| 22005 | 纵波演示器 | 1、产品由边框、横杆10根、振源2只、弹簧、反光白布、棉线等组成 2、组装完毕后演示长度不小于100cm | 1 | 套 |  |
| 22007 | 声传播演示器 | 1、产品由发生器连接线、上盖、接收装置、接收连接线、电源接线柱、橡皮管、阀门、扬声器、媒介筒、媒介、演示板等组成 2、演示板尺寸：258*358*22mm | 1 | 套 |  |
| 22008 | 超声应用演示器 | 1、产品采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。 2、电源电压：220V,50Hz 3、工作频率：40KHz,显示距离：0.2-2.5m 4、外形尺寸：210mm*200mm*75mm | 1 | 套 |  |
| 22009 | 声速测量仪 | 1、产品由触发器、铃、传感器及数据线组成，产品采用测量声音在固定距离上传输的时间来计算声音的速度，采用传感器将声能转换成电能，用数字计时器测量传播的时间 2、产品需配合数字计时器使用 3、工作环境温度:-10℃--40℃,传感器间距3-4m 4、触发器尺寸：130mm*85mm*65mm | 1 | 台 |  |
| 22201 | 量热器 | 1、产品由外筒、盖架、量筒、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、电热丝、橡皮塞、盖塞和搅拌器组成 2、量筒为铝制 | 28 | 套 |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 1、产品由转柄、刻度盘、螺栓杆、铅柱、板动杆、支架、底座和刮削器组成 2、产品整体由金属制，高度185mm | 4 | 套 |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、产品由气缸、底座、端盖、活塞等部份组成。 2、气缸用透明有机玻璃制作，内径10mm，外径25mm，手柄直径40㎜，活塞杆直径8㎜。 3、活塞与气缸气密性良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变 | 4 | 个 |  |
| 22204 | 爆燃器 | 1、产品由底座、透明圆盖、电子点火部件线控点火开关等组成 2、仪器表面有LED点火指示灯 3、产品尺寸： φ104*80mm | 1 | 套 |  |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 1、产品由弓字夹、紫铜管、橡皮管和绳组成 2、弓字夹为金属制，宽69mm，含铜管长190 | 1 | 套 |  |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1、产品由支架、金属棒、酒精槽、刻度盘和指针组成 2、金属棒有铜铁铝各1根，长163mm，直径6mm 3、安装完毕后整体尺寸：217*75*250mm | 1 | 个 |  |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1、产品由底座、支架、铜棒、玻璃棒、紧固螺丝和酒精槽组成 2、底座尺寸：240*54mm | 1 | 个 |  |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、产品由底座、支杆、导热杆组成 2、导热杆有铜铁铝各1根，长66mm,呈辐射状分布 3、安装完毕后整体尺寸：110*70*125mm | 1 | 个 |  |
| 22209 | 双金属片 | 1、产品由手柄和双金属片组成 2、双金属片的尺寸为：196*14 | 1 | 个 |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1、产品由底座、背景板、透明圆筒、胶塞、酒精槽、橡皮管组成 2、透明圆筒尺寸φ：66*145mm 3、底板尺寸：215*130mm | 1 | 套 |  |
| 22212 | 声热实验盒 | 1、产品由仪器盒、弦调节轴、弦定位柱、三角形片、弦、弦只做、喇叭、喇叭固定板、喇叭罩、薄膜板、U型插片座、钢球、小锤、铜丝、指针、立柱、拉线杆、白屏、销轴、铜棒、凡士林、蜡烛及定位螺丝组成 2、产品供学生完成振动发声、声音大小高低、物体传声、金属线膨胀、热传导实验 3、外观尺寸：280*100mm | 56 | 套 |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 1、产品为纸盘喇叭 2、产品尺寸： φ210*75mm | 1 | 台 |  |
| 22214 | 手持式喇叭 | 1、产品为手持式扬声器 2、工作电源：4节5号电池 | 1 | 个 |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 1、产品由两根有机玻璃棒和一块丝绸组成 2、玻璃棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 1 | 对 |  |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 1、产品由两根玻璃棒和一块丝绸组成 2、玻璃棒长度为15cm | 28 | 对 |  |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 1、产品由两根胶棒和一块丝绸组成 2、胶棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 1 | 对 |  |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 1、产品由两根胶棒和一块丝绸组成 2、胶棒长度为15cm | 28 | 对 |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 1、产品由金属外壳、 绝缘套筒、金属杆、集电板、箔片和接线柱组成 2、箔片有两片，分别位于集电板的两侧 3、金属外壳尺寸：152*123*66mm，外壳前后两面分别装有透明玻璃和毛玻璃 4、每套两只 | 1 | 对 |  |
| 23006 | 箔片验电器 | 1、产品由透明容器、金属杆和箔片组成 2、透明容器尺寸：50*30*63mm 3、每套2个 | 28 | 对 |  |
| 23007 | 指针验电器 | 1、产品由底座、金属圆筒、绝缘套筒、金属杆、指针架、指针、接线柱等组成 2、每套有2只 3、金属圆筒直径170mm,一面位透明玻璃，另一面为毛玻璃，毛玻璃上印有标尺 | 1 | 对 |  |
| 23008 | 感应起电机 | 1、产品由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷、电刷杆、上轴及螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片等组成 2、底座尺寸30*20cm，圆盘直径27.5cm 3、相对湿度小于65%，放电距离大于55mm 4、相对湿度小于80%，放电距离大于30mm | 1 | 台 |  |
| 23009 | 枕形导体 | 1、产品有导体、绝缘立柱、底座组成 2、导体直径60mm,长度86mm 3、枕形导体总高177mm 4、每套2个 | 1 | 副 |  |
| 23010 | 小灯座 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 140 | 个 |  |
| 23011 | 单刀开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 140 | 个 |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 56 | 个 |  |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：50Ω，1.5A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.5mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只。 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 1 | 个 |  |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：5Ω，3A 3、支架为铝合金制，滑竿为六角型，康铜线的直径0.8mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于8×28mm,表面镀镍 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 1 | 个 |  |
| 23018 | 电阻圈 | 1、产品由嵌在支座内的绕线电阻及铜制接线柱组成 2、每套有三个，阻值分别为：5Ω，10Ω，15Ω 3、5Ω电阻的额定电流为1.5A，10Ω电阻的额定电流为1A，15Ω电阻的额定电流为0.6A 4、单电阻圈尺寸为：99*29*32mm | 28 | 组 |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、产品由底板、金属线、接线柱、连接片、支撑架等组成 2、底板为金属制，表面喷塑，面板铭牌有金属丝的长度，线径，材料标识 3、康铜导线2根，长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm；镍铬线 2 根，长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm 4、接线柱具有接、插防脱落功能。 5、连接片3条，尺寸不小于50×12×1mm 6、其余参数应符合JY217标准。 | 1 | 台 |  |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1、产品由底板、金属线、接线柱、连接片、支撑架等组成 2、底板为金属制，表面喷塑，面板铭牌有金属丝的长度，线径，材料标识 3、康铜导线2根，长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm；镍铬线2根，长分别为500mm、300 mm ，直径均为 0.3 mm 4、接线柱具有接、插防脱落功能 5、连接片2条，尺寸不小于50×12×1mm 6、其余参数应符合JY217标准 | 28 | 台 |  |
| 23021 | 演示电阻箱 | 1、产品为插头式电阻箱的解剖形式 2、单个电阻误差小于0.05欧 3、外观尺寸：220*115mm | 1 | 个 |  |
| 23022 | 教学电阻箱 | 1、产品为旋钮式开关形式 2、阻值可调范围：0-9999.9欧，最小步进值为0.1欧 3、外观尺寸：165*125*62mm | 1 | 个 |  |
| 23023 | 简式电阻箱 | 1、产品为旋钮式开关形式 2、阻值可调范围：0-9999欧，最小步进值为1欧 3、外观尺寸：140*100*50mm | 28 | 个 |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 1、产品由电池夹6只、单极开关3只、双极开关1只、灯座3只、线绕电阻5只、接线柱座6只、空位插座1只、镍铬丝1只、康铜丝1只、铁铬丝1只、电珠12个、接线夹2个、A符插座3只、V符插座3只、吊环6只、拼接肖30个、走线插座20个、三角插板5个、双插头接线32根、叉头插头接线16根、压紧螺杆2根、压杆2根、压钩2个、电路图1张等组成 2、产品为插孔式，插孔板6张，每张尺寸为：24*36cm | 1 | 套 |  |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 1、产品由电流表、电压表、电池盒、灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、单刀双掷、滑动变阻器、导线、电阻定律、电动机模型、U型磁铁、铁粉盒、灯泡等组成 2、电流表、电压表尺寸为32*33*6mm 3、导线为铜制鳄鱼夹 4、外箱为铝合金制 | 1 | 套 |  |
| 23032 | 学生线路实验板 | 1、产品由电池夹座4只、单板开关3只、灯座2只、电阻座4只、空位插座1只、小接插座16只、吊环3只、拼接肖5只、双头接线20根、叉头接线6根、小灯泡8个等组成 2、产品为插孔式，插孔板1张，每张尺寸为：24*36cm | 28 | 套 |  |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、产品有3个接线柱，开关可以向两边开启 2、底座尺寸：75*24*10mm | 28 | 个 |  |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、产品有6个接线柱，开关可以向两边开启 2、底座尺寸：75*52*10mm | 1 | 个 |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、产品由贮气盒、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电流表、接线柱、支架板等组成 2、支架板上有刻度标尺，面板尺寸：280*245mm 3、电源：DC6V | 1 | 套 |  |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 1、产品由贮气盒、气门螺帽、连接软管、玻璃管、接线柱、支架板等组成 2、支架板上有刻度标尺，面板尺寸：290*245mm 3、电源：DC6V | 28 | 套 |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1、产品由面板、接线柱、保险丝、导线、灯泡、电流表、电压表等组成 2、面板采用属面板，有相应的实验电路图 3、接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离不小于80mm 4、交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于2.5级 5、外观尺寸：480*300*100mm | 1 | 套 |  |
| 23038 | 玩具电动机 | 1、产品由底座、风扇、小电机组成 2、工作电压：3V 3、外观尺寸：74*34*32mm | 28 | 套 |  |
| 23039 | 电子门铃 | 1、产品由门铃、按钮和连接线组成 2、产品外部件为塑料制 | 28 | 套 |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm | 28 | 对 |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1、产品为铝铁碳蹄形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、长度为80mm,截面面积：20*11mm | 1 | 个 |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | 1、产品由铁粉盒和磁铁组成 2、铁粉盒为透明塑料制，尺寸为：207*108*30mm | 1 | 套 |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、产品由条形磁铁、蹄形磁铁、六片矩形透明磁感应板、月牙形透明磁感应板和固定支架组成 2、组装完毕尺寸：φ204*173mm | 1 | 套 |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1、产品由透明穴板、方架及磁铁组成 2、透明穴板共三块，在其圆穴内封有小铁针 3、组装完毕后尺寸：254*250*40mm | 1 | 套 |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1、产品由透明穴板、方形线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成 2、方形线圈和圆线圈穴板尺寸：140*90mm；螺线管穴板尺寸：180*140mm | 2 | 套 |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色 3、每套16个 | 28 | 套 |  |
| 24008 | 翼形磁针 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度110mm；磁针呈翼形，长140mm,分红白两色 3、每套2个 | 28 | 对 |  |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1、产品由原线圈、副线圈和软铁芯组成 2、原线圈内径13mm,外径22mm, φ0.59QZ型漆包线平绕400匝 3、副线圈内径35mm,外径49mm, φ0.27QZ型漆包线平绕1150匝 | 1 | 套 |  |
| 24010 | 原副线圈 | 1、产品由原线圈、副线圈和软铁芯组成 2、原线圈内径11mm,外径15mm, φ0.59QZ型漆包线平绕200匝 3、副线圈内径24mm,外径30mm, φ0.27QZ型漆包线平绕270匝 | 28 | 套 |  |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 1、产品由U型支架、2个线圈、接线柱和衔铁组成 2、U型支架直径11mm 3、外观尺寸：150*115*30mm | 1 | 组 |  |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 1、产品由螺线管、铁芯、衔铁、连接片、铃及实验盒组成 2、实验盒内装有接触片和弹簧接线柱，实验盒的外观尺寸：120*80mm | 28 | 台 |  |
| 24013 | 电铃 | 1、产品由底座、铃铛、铃锤、电磁铁、接线柱、支架板等组成 2、底座直径83mm，整体高度183mm | 1 | 个 |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 1、产品由脚架、演示板、被控接线柱、触片加强片、推杆、引线、常开触片、动触片、常闭触片、衔铁调节螺丝、传动片、衔铁、铁芯、线圈绕向标志、轭铁、线圈、线圈接线柱、线圈架等组成 2、演示板尺寸：200*191mm | 1 | 个 |  |
| 24015 | 电磁继电器 | 1、产品由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩、接线柱等组成 2、底座尺寸：79*60mm | 28 | 个 |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1、产品由底座、U型磁铁、立柱、可悬挂线框等组成 2、产品外观尺寸：125*90*30mm | 28 | 套 |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 1、产品由底座、立杆、支架和方形线圈组成 2、底座为金属制，尺寸为290*100 mm,金属立杆高45cm,方形线圈内径62mm | 1 | 个 |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 1、产品由底座、转轴、支架、换向器、电枢线圈、皮带轮、极靴、磁铁、电刷、接线柱及安装材料工具组成 2、底座尺寸：140*90mm | 28 | 套 |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 1、产品有底座、手摇转盘、转盘支架、钻子、磁铁、灯座、灯泡、皮带等组成 2、底座为木质，29*18cm 3、手摇转盘直径14cm | 1 | 个 |  |
| 24020 | 电机原理说明器 | 1、产品由闭合圆形铁环、电枢、铜环、转轴、电刷和底座组成 2、闭合圆形铁环最长直径263mm,整体高度213mm | 1 | 个 |  |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 1、产品由底座和磁效应管组成 2、磁效应管由挡板和荧光板组成，长300mm 3、泡沫定位包装 | 1 | 个 |  |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、产品能产生输出正弦波、三角波、方波，并由6位数字显示输出型号频率 2、输出频率范围：5Kz-500KHz,连续工作时间：8小时 3、外观尺寸：250*200*160mm | 1 | 台 |  |
| 24023 | 电学实验盒 | 1、产品由电压表、电流表、滑动变阻器、电池盒、定值电阻、单刀开关、小灯座、小灯泡、导线等组成 2、塑料盒装，包装尺寸：236*140mm | 56 | 个 |  |
| 24024 | 能的转化演示器 | 1、产品由演示板、发电机、机械传动、光电板、电热线圈、发光二极管、蜂鸣器、电机、电压表等组成 2、导线连接口采用香蕉插头 3、演示板尺寸：440*340mm | 1 | 套 |  |
| 24025 | 能的转化实验器 | 1、产品由主示教板、机械能示教板和光热能示教板组成 2、主示教板由电机、皮带轮、电池盒和开关组成，板面上有电路图 3、机械能示教板有马达、风叶组成；光热能示教板由发光二级管组成 4、产品采用插接式 | 28 | 套 |  |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 1、产品由底座、固定片和磁悬陀螺组成 2、磁悬陀螺为黑白两色 2、整体尺寸：140mm*85mm*55mm | 1 | 套 |  |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 1、产品由演示板、演示盘、光源和光学附件组成 2、演示板金属制尺寸为660*240mm；演示盘为直径250mm的铝合金板；光源有激光光源和白炽灯光源 3、光学附件有梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射镜、漫反射镜、正三棱镜、双凸透镜等 | 1 | 套 |  |
| 25002 | 凹面镜 | 1、产品有凹面镜、支架及底座组成 2、凸透镜直径10cm,底座及支架为金属制 | 1 | 个 |  |
| 25003 | 凸面镜 | 1、产品有凸面镜、支架及底座组成 2、凸透镜直径10cm,底座及支架为金属制 | 1 | 个 |  |
| 25004 | 玻璃砖 | 1、产品为梯形光学玻璃 2、玻璃砖厚度为14mm 3、玻璃砖短边长36mm,长边87mm,高34mm | 28 | 块 |  |
| 25005 | 光具座 | 1、产品由双轨支架、标尺、滑块和光学附件组成 2、双轨为金属实心双轨，滑块为金属制 3、光学附件有双凸透镜、双凹透镜、平凸透镜、毛玻璃屏、光源、烛台、1字屏和插杆 | 28 | 套 |  |
| 25006 | 光具组 | 1、产品由轨道、光源、1字屏、透镜和白光屏组成 2、轨道为铝合金制槽轨，带标尺，标尺长度40cm 3、两个凸透镜，焦距50mm和焦距100mm；一个双凹，焦距-75mm；一个平凸透镜焦距300mm | 28 | 套 |  |
| 25007 | 三棱镜 | 1、产品有三棱镜、支架及底座组成 2、三棱镜边长23mm,长69mm 3、产品高16cm | 28 | 个 |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、产品由2块顶角为60度的棱镜、棱镜台、光屏和光源组成 2、光源电压：DC6～8V，棱镜边长29mm 3、外观尺寸：136*88*70mm | 1 | 套 |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成 2、凸透镜有直径40mm和直径50mm各1个；凹透镜直径为40mm | 56 | 盒 |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1、产品平面镜、支架、模型蜡烛和三角板组成 2、平面镜有两块，一块为镜面玻璃，一块为镀膜玻璃，尺寸为：199*99mm，厚度3.5mm 3、模型蜡烛为电子蜡烛 | 28 | 套 |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、产品由底座、刻度圆盘、激光笔、电池、水槽、平面镜、Z行玻璃棒 2、产品重要部件为塑料制，圆盘直径120mm | 28 | 套 |  |
| 25012 | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 28 | 个 |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、产品由机壳、投影屏、光源、调光旋钮等组成 2、供电电源：3节5号电池 3、调光旋钮共三个，分别对应红绿蓝光，能单独关闭 4、外观尺寸：80*107*110mm | 28 | 套 |  |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1、产品由底座、支架、电源、日光灯、紫外灯、滤色片和荧光片组成 2、产品可以演示紫外线的存在、荧光作用、感光作用、生理作用 3、日光灯6W；紫外灯2个，波长分别为254nm、365nm；滤色片有红黄蓝绿各1片，尺寸为52*70mm 4、外观尺寸300*232*95mm | 1 | 套 |  |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1、产品由红外线发现器、红外线说明器、红外线控制器组成 2、红外线发现器由平行白光光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器组成 3、红外线说明器由凹面镜、热辐射物体和热敏温度计组成 4、红外线控制器由红外线发射器和红外线接收器组成 | 1 | 套 |  |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 1、产品由保护片、单缝、透镜、组合棱镜等组成 2、外观尺寸：φ22*95mm | 14 | 套 |  |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 1、产品由底座、玻璃球、支架和辐射片组成 2、玻璃球直径80mm,外观尺寸：88*88*136mm | 1 | 个 |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | 1、产品由塔轮和主轴组成 2、塔轮为塑料制，直径为107mm；主轴为金属制，长147mm | 1 | 个 |  |
| 31002 | 轴承模型 | 1、产品为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸 2、产品直径为105mm | 1 | 个 |  |
| 31003 | 抽水机模型 | 1、产品由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杆和手柄组成 2、缸筒为透明塑料制，直径80mm | 1 | 个 |  |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1、产品由底座、泵腔、手摇轮、传动齿轮、吸水管和出水管组成 2、泵腔外壳使用透明材料，可见内部结构 3、底座尺寸：255*95mm | 1 | 个 |  |
| 31005 | 液压机模型 | 1、产品由大小缸体、角式截止阀、截止阀杆、手柄、压力弹簧、压弯装置、液压油和底座等组成 2、大小缸体为透明材料，其他主要部件为金属制 3、整体尺寸：250*132*288mm | 1 | 个 |  |
| 31006 | 水轮机模型 | 1、产品由水槽、导水槽、叶轮、传动轴及套管、传动轮、橡皮塞、支脚等组成 2、产品为塑料制，整体尺寸φ145*220mm | 1 | 套 |  |
| 31008 | 汽油机模型 | 1、产品由进气管、进气阀、进气阀、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器、挺杆等组成 2、指示灯工作电压：DC3V 3、产品尺寸：168*108*300mm | 1 | 个 |  |
| 31009 | 柴油机模型 | 1、产品由进气管、进气阀、进气阀、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、游针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器、挺杆等组成 2、指示灯工作电压：DC3V 3、产品尺寸：168*108*300mm | 1 | 个 |  |
| 31010 | 磁分子模型 | 1、产品由透明盒和小磁针组成 2、磁针每行6个，共6行 3、透明盒尺寸：150*104mm | 1 | 套 |  |
| 31011 | 电机模型 | 1、产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架，电枢，转轴、指示灯、开关、磁铁、盖板和电路板组成 2、启动电压：3.5V 3、外观尺寸：270*200mm | 1 | 个 |  |
| 31012 | 电话原理模型 | 1、产品由演示板、送话器、受话器等组成 2、工作电压：DC6～8V 3、演示板尺寸为420*300mm | 1 | 个 |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 51 | 物理 |  |  |  |  |
| 510 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共5幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51002 | 物质的属性 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共1幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51004 | 新材料及其应用 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共1幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共1幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51006 | 机械运动和力 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共15幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51007 | 声和光 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共9幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51008 | 电和磁 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共14幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共1幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51010 | 机械能 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51011 | 内能 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共4幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51012 | 电磁能 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共10幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51013 | 能量守恒 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共3幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 511 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套12片 | 1 | 套 |  |
| 51102 | 物质的属性 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套8片 | 1 | 套 |  |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套8片 | 1 | 套 |  |
| 51104 | 新材料及其应用 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套4片 | 1 | 套 |  |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套8片 | 1 | 套 |  |
| 51106 | 机械运动和力 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套16片 | 1 | 套 |  |
| 51107 | 声和光 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套16片 | 1 | 套 |  |
| 51108 | 电和磁 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套16片 | 1 | 套 |  |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套4片 | 1 | 套 |  |
| 51110 | 机械能 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套4片 | 1 | 套 |  |
| 51111 | 内能 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套8片 | 1 | 套 |  |
| 51112 | 电磁能 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套12片 | 1 | 套 |  |
| 51113 | 能量守恒 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套4片 | 1 | 套 |  |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套4片 | 1 | 套 |  |
| 513 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 51301 | 物质的形态和变化 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51302 | 物质的属性 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51304 | 新材料及其应用 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51306 | 机械运动和力 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51307 | 声和光 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51308 | 电和磁 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51310 | 机械能 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51311 | 内能 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51312 | 电磁能 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51313 | 能量守恒 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 51314 | 能源与可持续发展 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 514 | 图书、手册 |  |  |  |  |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | 1、产品为初中物理实验讲解，包含设计思想、实验器材、实验过程等 2、产品包含17章159个实验 3、产品共146页，16开，尺寸为260*185mm | 2 | 套 |  |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 | 1、产品为初中物理配套仪器的讲解和实验题库 2、仪器的讲解包含仪器的结构、用途、使用方法、主要事项等 3、产品共284页，16开，尺寸为260*185mm | 2 | 套 |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml,最小刻度1ml,精度值0.2ml 3、整体高度127mm,底座直径35mm,量筒直径15mm,壁厚不低于1mm | 60 | 个 |  |
| 60002 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度5ml,精度值1ml 3、整体高度188mm,底座直径48mm,量筒直径25mm,壁厚不低于1mm | 4 | 个 |  |
| 60003 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度10ml,精度值1ml 3、整体高度234mm,底座直径55mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1.2mm | 140 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、整体高度205mm,底座直径69mm,口部直径75mm,壁厚不低于1.2mm | 4 | 个 |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |
| 61002 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ15mm×150mm 3、壁厚不低于1mm | 140 | 支 |  |
| 61007 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ30mm×200mm 3、壁厚不低于1.2mm | 10 | 支 |  |
| 61023 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 140 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、整体尺寸为φ87*124mm,壁厚不低于2mm | 10 | 个 |  |
| 61034 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为500ml,底部为圆形，整体高度210mm 3、底部圆球直径为120mm,颈部外径29mm,长度为85mm,厚度不低于3mm | 10 | 个 |  |
| 61037 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml,底部为平底，整体高度170mm 3、底部圆球直径为86mm,颈部外径29mm,长度为95mm,厚度不低于3mm | 10 | 个 |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 60 | 个 |  |
| 62032 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm | 10 | 个 |  |
| 62070 | 平底管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ12mm×150mm,底部为平面 3、壁厚不低于0.8mm | 4 | 支 |  |
| 62071 | T形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 10 | 个 |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 1、产品由玻璃管、刻度板和胶塞组成 2、玻璃管的规格为：φ10mm×800mm，壁厚不低于0.8mm 3、刻度板为木质，长度为800mm,上面有毫米刻度 | 60 | 支 |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 1、产品为家用型镊子 2、产品全长120mm,圆头，头部有防滑齿 | 2 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 60 | 个 |  |
| 64052 | 玻璃管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃管直径7～8mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 20 | 千克 |  |
| 64063 | 乳胶管 | 1、产品为天然乳胶制 2、产品规格5*7mm | 10 | 米 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 1、产品为带嘴陶瓷蒸发皿 2、直径不小于60mm，厚度不小于2mm | 56 | 个 |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |
| 70007 | 铁粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70021 | 碘 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 200 | g |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 72016 | 甘油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 200 | ml |  |
| 72025 | 酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 2000 | ml |  |
| 72027 | 煤油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3000 | ml |  |
| 72028 | 石蜡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 1、产品由鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、绝缘胶布、导线等组成 | 1 | 套 |  |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 1、产品由线绕电阻、电阻、电容、电解电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、可变电容、电位器、拨动开关、磁棒附线圈、旋钮、鳄鱼夹、接线夹、接线柱、电池盒、镍铬丝、铁铬丝、打点纸带、导电纸、复写纸、喇叭、导线等组成 | 1 | 套 |  |
| 80103 | 新材料样品 | 1、产品由纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料组成 2、透明塑料盒装，尺寸为184*134*30mm | 1 | 套 |  |
| 80104 | 家庭电路器材 | 1、产品由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 2、所有组件为家用型 | 1 | 套 |  |
| 80105 | 一般材料 | 1、产品由锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等组成 | 1 | 套 |  |
| 80106 | 彩色透光片 | 1、产品由红、绿、蓝三块彩色透光片组成 2、产品为有机玻璃制 3、三块彩色透光片的直径为92mm | 28 | 套 |  |
| 80107 | 颜料的三原色 | 1、产品由颜料，毛刷和调色盘组成 2、颜料有红、黄、蓝色；调色盘为塑料制，直径80mm | 28 | 份 |  |
| 80108 | 甲电池 | 1、产品为1.5V甲电池 2、产品直径61mm，高145mm | 28 | 个 |  |
| 80109 | 1号电池 | 1、产品为1号碱性电池 2、每组2个 | 60 | 个 |  |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 1、产品为螺口小电珠 2、产品规格：2.5V或3.8V | 140 | 个 |  |
| 80111 | 洗洁精 | 1、产品为家用型洗涤用品 | 1 | 瓶 |  |
| 80112 | 蜂蜡 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | 克 |  |
|  | 小制作材料 |  |  |  |  |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 | 1、产品模型照相机，由镜头、机身和光屏组成 2、产品外观尺寸126*76*80mm | 1 | 套 |  |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 1、产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成 2、简易潜望镜为纸质组装式；望远镜为塑料制；显微镜为塑料200倍 | 1 | 套 |  |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 1、产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成 2、日晷仪塑料制直径90mm；七色板塑料制直径140mm；水三棱镜塑料制边长25mm；水透镜玻璃制 | 1 | 套 |  |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 1、产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机组成 2、不倒翁高度不小于80mm；抛掷装置直径不小于200mm；小蒸汽轮机高度不小于90mm | 1 | 套 |  |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 | 1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成 2、产品主要部件为塑料制 | 1 | 套 |  |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 | 1、产品由机翼模型、潜艇模型组成 2、机翼模型为泡沫组装式；潜艇模型由潜艇、乳胶管和按压球组成 | 1 | 套 |  |
| 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 1、产品由验电器、电磁铁、简单电动机组成 2、验电器为泊片验电器；电磁铁为组装式；简单电动机为直流小马达 | 1 | 套 |  |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 1、产品由二极管收音机、有线电报机与收报机组成 2、产品为组装式，包含电池盒、插线、电子元件、线路板等 | 1 | 套 |  |
| 80139 | 太阳能净水器 | 1、产品由塑料外筒、过滤内芯、进出水孔、紧帽、操作手柄组成 | 1 | 套 |  |
|  | 科技活动材料 |  |  |  |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 1、产品由滚上体，秤，陀螺组成 2、滚上体为手持式，金属轨道；秤为弹簧秤；陀螺为木制 | 1 | 套 |  |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 1、产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成 2、帕斯卡圆桶表面镀铬 | 1 | 套 |  |
| 80153 | 趣味静电实验材料 | 1、产品有玻棒、胶棒和箔片验电器组成 2、玻棒附丝绸；胶棒附毛皮 | 1 | 套 |  |
| 80154 | 风筝，降落伞 | 1、产品由风筝、降落伞组成 2、风筝为布质；降落伞为塑料制 | 1 | 套 |  |
| 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 1、产品由组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒组成 2、组合面镜由带座的凹面镜和凸面镜组成 | 1 | 套 |  |
| 80156 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 1、产品由船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型组成 2、船闸模型为透明塑料制；潜艇模型由潜艇、乳胶管和按压球组成；飞机、火箭模型为纸质组装模型 | 1 | 套 |  |
| 80157 | 简单机器人 | 1、产品为玩具机器人 2、产品供电电源为3节5号电池 | 1 | 套 |  |
| 80158 | 半导体致冷器 | 1、产品由致冷器，水槽，风扇等组成 2、产品外形尺寸240*120*80mm | 1 | 套 |  |
| 80159 | 频闪观察器 | 1、产品由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成 2、底座为铁板喷塑 圆盘为有机材料 3、外形尺寸298*298*35mm | 1 | 套 |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 1、产品为工业用测电笔 2、产品为笔式氖泡测电笔 3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm | 28 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 28 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 28 | 支 |  |
| 81004 | 尖咀钳 | 1、产品为工业用尖嘴钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧 | 28 | 把 |  |
| 81005 | 电工刀 | 1、产品由金属刀和塑料手柄组成 2、电工刀为折叠式，展开后最大长度为205mm 3、刀刃长78mm,宽18mm, | 4 | 把 |  |
| 81006 | 手摇钻 | 1、产品由手柄、摇把和钻孔器组成 2、手柄和摇把为塑料制，手柄长度为120mm 3、钻孔器为全金属制 | 1 | 个 |  |
| 81007 | 木锉 | 1、产品为工业用木工锉 2、产品整体长度为234mm,手柄为塑料制 3、木锉长146mm,宽27mm,横截面为菱形 | 1 | 个 |  |
| 81008 | 木工锯 | 1、产品为工业用带把手锯 2、整体长度为515mm,塑料手把 3、锯条呈梯形,锯齿长度为440mm | 1 | 把 |  |
| 81009 | 木工锤 | 1、产品由羊角锤和木质手柄组成 2、羊角锤为铁质，重量为0.25kg，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |  |
| 81010 | 铇 | 1、产品由铇盒、手柄、木塞和2个刀片组成 2、铇盒为木质，整体尺寸为176*58*42mm 3、手柄为木质，长度为230mm 4、2个刀片的宽为43mm,长度分别为182mm、92mm | 1 | 个 |  |
| 81011 | 斧 | 1、产品由斧头和木质手柄组成 2、斧头为铁质，斧刃长度不低于100mm 3、手柄长度不低于300mm | 1 | 把 |  |
| 81012 | 钢手锯 | 1、产品由钢手锯和锯条组成 2、钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条 3、整体表面做防锈处理 | 1 | 把 |  |
| 81013 | 剥线钳 | 1、产品为工业用剥线钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧,侧面有锁定栓 | 1 | 把 |  |
| 81014 | 钢丝钳 | 1、产品为工业用钢丝钳 2、产品整体长度为200mm，手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为25mm | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 | 1、产品由锤和木质手柄组成 2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |  |
| 81016 | 錾子 | 1、产品为工业用錾子 2、錾子整体长度为248mm 3、底部为扁平型，长39mm；中间为六棱柱，宽13mm；顶部为正方形，边长9mm | 1 | 个 |  |
| 81017 | 锉刀 | 1、产品为工业用平板锉刀 2、产品整体长度为235mm,手柄为塑料制 3、木锉长150mm,宽16mm | 1 | 个 |  |
| 81018 | 三角锉刀 | 1、产品为工业用三角锉刀 2、产品整体长度为215mm,手柄为塑料制 3、锉刀长150mm,单边宽9mm,横截面等边三角形 | 1 | 个 |  |
| 81019 | 什锦锉 | 1、产品为工业用什锦锉 2、每套有10种不同的锉刀 3、单个锉刀的长度为140mm,手柄长50mm | 1 | 套 |  |
| 81020 | 活扳手 | 1、产品为工业用活动扳手 2、产品整体长度为250mm 3、最大张口距离为30mm | 2 | 把 |  |
| 81021 | 手剪 | 1、产品为全金属制剪刀 2、整体长度为34mm 3、剪刀两个手柄一个呈U型，一个呈弯型 4、剪刀最大张开距离140mm | 1 | 把 |  |
| 81022 | 直角尺 | 1、产品为工业用直角尺 2、测量边长度为30cm | 1 | 个 |  |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 1、产品由底座、立杆和游标组成 2、测量主体由不锈钢制 3、嘴大测量高度30cm，精度值0.02mm | 1 | 个 |  |
| 81024 | 电烙铁 | 1、产品为工业用电烙铁 2、电烙铁整体长度为210mm，手柄长100mm 3、功率：60w，烙铁头长度可调 | 1 | 支 |  |
| 81025 | 平口钳 | 1、产品为工业用全金属平口钳 2、产品配合台钻使用 3、产品底座尺寸：182*165mm，最大开口尺寸为110mm | 1 | 个 |  |
| 81026 | 台钻 | 1、产品为工业用台钻 2、产品由底座、平台、立杆、钻孔器组成 3、底座尺寸：28*17mm，平台尺寸：16mm*16mm 4、工作电压：220V、50Hz，额定功率250W | 1 | 台 |  |
| 81027 | 手电钻 | 1、产品由手电钻和钻头夹药匙组成 2、工作电压220V，50Hz，输入功率300W 3、空载转速：0-3000r/mim，最大钻孔能力：木材18mm，钢材10mm | 1 | 台 |  |
| 81028 | 钻头 | 1、产品为工业用电钻头 2、产品由13根钻头和定位包装盒组成 | 1 | 套 |  |
| 81029 | 台虎钳 | 1、产品为工业用台虎钳 2、产品由底座、钳和移动摇杆组成 3、最大张口距离为100mm | 1 | 台 |  |
| 81030 | 砂轮片 | 1、产品为工业用砂轮片 2、砂轮片的直接为105mm，孔径15mm | 1 | 片 |  |
| 81031 | 砂轮机 | 1、产品为工业用单相砂轮机 2、产品由底座、电机和双砂轮组成 3、输出功率150W，额定转速2800r/min，重量4.5Kg | 1 | 台 |  |
| 81033 | 钳工工作台 | 1、产品为实木钳工工作台 2、产品带抽屉，台面尺寸为1000*600mm，厚40mm | 1 | 台 |  |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 1、产品由三角板、直尺、量角器、圆规、橡皮等组成 2、产品为塑料盒定位包装 | 1 | 套 |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 1、产品为白色工作服 2、产品为全棉制，分大中小号 | 5 | 件 |  |
| 82002 | 护目镜 | 1、产品为防机械冲击眼镜 2、产品整体为硬塑料制片，透明度高 3、眼镜宽135mm，腿长110mm， | 5 | 个 |  |
| 82006 | 手套 | 1、产品为家用型乳胶手套 2、产品耐酸、耐碱 3、产品内有棉毛，总长度为480mm | 5 | 双 |  |
|  | 实验箱仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 初中物理考试实验箱一 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 ▲产品符合GB/T2423.3-2016《中学理化生实验箱技术条件》规定的要求，实验箱在40C、93%RH湿热环境下贮存4h，试验后应无变形，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 二、主要配置及用材 电池盒（1号电池盒）4个； 螺线管（150mm*120mm*80mm，透明底板，纯铜漆包线）一个； 灵敏电流计（130mm*10mm*10mm）一个； 菱形小磁针（直径40mm）2个；单刀开关（80mm*40mm*25mm）一个；导线（鳄鱼夹接口，多铜芯焊接头）10个；铁屑一包 ； 蹄形磁铁（110mm*86mm*31mm）一个；软刷（长162mm）1个；方形线圈（铜丝绕制）一个、方形线圈支架（金属底座组装版，悬挂方形线圈用）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 探究通电螺线管外部磁场的方向 - 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 四、附加配置及注意事项 部分耗材需要自备（1号电池、铁粉、一次性纸杯）；方形线圈支架外装 | 14 | 套 |  |
| 2 | 初中物理考试实验箱二 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 刻度尺（外装，长1m，加厚不锈钢）一个；刻度尺（300mm不锈钢尺）一个；电子秒表（金属外壳电子版，误差0.001秒）一个；弹簧测力计（0-5N)一个；红水温度计（-10摄氏度到110摄氏度）一个；红水温度计（-30摄氏度到110摄氏度）一个；烧杯（高硼硅250ml）2个；轨道小车（塑料车身）一个；杠杆（外装，含支架、轴、调平装置和挂钩，铝合金材质长50cm）一个；钩码（50g*10个）一盒；木块（111mm*41mm*30mm）一块；细线（1m）一条；长木板（外装，木制，长1.2m）；金属挡板（铁质，挡运动中的小车）一个；圆柱形物体（直径50mm，塑料外壳，有金属挂钩可栓细线）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 用刻度尺测量长度、用表测量时间 - 用弹簧测力计测量力 - 用常见温度计测量温度 - 测量物体运动的速度 - 测量水平运动物体所受的滑动摩擦力 - 探究浮力大小与哪些因素有关 - 探究杠杆的平衡条件 ▲以上均为核心实验功能，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 四、附加配置及注意事项 需供水供电；自备热水和配置好的盐水；长木板、杠杆及刻度尺（1m）外装 | 14 | 套 |  |
| 3 | 初中物理考试实验箱三 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验 器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 托盘天平（200g，0.2g）、砝码（100g、50g、10g、5g 各1个，20g 2个，内附镊子）一套；温度计（量程-10到100摄氏度）一个；量筒（高硼硅100ml）一个；烧杯（高硼硅100ml）一个；烧杯（高硼硅250ml）一个；电子秒表（金属外壳电子版，误差0.001秒）一个；细线（1m）一条；小石块（测量固体密度中被测物体，长1cm到2cm）一个；铁架台（ 可组装）一套；火柴一盒；酒精灯（110mm*80mm*80mm）一个；镊子（钢质，长123mm）一个；石棉网（120mm*120mm）一个；硬纸板（100mm*100mm）2块 三、活动项目 - 用天平测量物体的质量 - 测量固体和液体的密度 - 探究水沸腾时温度变化的特点 四、附加配置及注意事项 需供水供电；部分耗材用完需自备（火柴、酒精） | 14 | 套 |  |
| 4 | 初中物理考试实验箱四 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 电池盒（1号电池盒121mm*50mm*38mm）4个；单刀开关（80mm*40mm*25mm）3个；导线（鳄鱼夹接口,多铜芯焊接头） 10个；小灯座（80mm*40mm*25mm）2个；小灯泡（2.5v 0.3A）2个；小灯泡（3.8v 0.3A）2个；滑动变阻器（20欧 2安）一个 ；直流电流表（ 130mm*10mm*10mm,2.5级，0.6A,3A）一个；直流电压表（130mm*10mm*10mm,2.5级，3V，15V）；电阻（5欧）一个；电阻（10欧）一个；电阻（15欧）一个； 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 电流表测量电流 - 用电压表测量电压 - 连接简单的串联电路和并联电路 - 探究电流与电压、电阻的关系 - 测量小灯泡的电功率 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（1号电池） | 14 | 套 |  |
| 5 | 初中物理考试实验箱五 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 激光笔（光源，长60mm）一个；磁吸手柄（外套激光笔，长60mm）；平面镜（200mm*110mm）一个；白色纸板（可折叠）5个；量角器（透明亚克力材质，长200mm）一个；刻度尺（300mm）一个；薄玻璃板（A4纸大小）一个；薄玻璃板支架（塑料材质）2个；蜡烛（长70mm，直径15mm）两支；火柴一盒；光具座（长900mm，滑块内置轴承）一个；白光屏（125mm*80mm）一个；蜡烛座（内径20mm）一个；平凸透镜（直径50mm，焦距300mm）一个；双凸透镜（直径40mm，焦距100mm一个）；双凸透镜（直径30mm，焦距50mm）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 探究光的反射规律 - 探究平面镜成像时像与物的关系 - 探究凸透镜成像的规律 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（A4纸、铅笔、蜡烛、白色纸板、火柴）；光具座外装 | 14 | 套 |  |
| 20、初中化学教学仪器 |
| 2 | 一般 |  |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 1、产品由黑板和提手组成 2、黑板尺寸为900mm×600mm，双面，书写面为绿色，边框采用铝制材料四周镶边。 | 1 | 块 |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为102㎜，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型 5、顶屑杆直径φ3.5×105㎜。 | 2 | 套 |  |
| 2003 | 打孔夹板 | 1、产品由两块木板及两根固定螺丝组成 2、木板尺寸为180*38*10mm 3、木板上固定打孔的直径为5、7、9、10mm 4、固定螺丝φ5×94㎜ | 1 | 个 |  |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1、产品由刮刀盖、油石及壳体组成 2、刮刀盖及壳体由金属制成、表面喷漆 3、油石尺寸为10*10*50mm | 1 | 个 |  |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 1、 产品由主体、轮子、丝杆、钻管、固定器、固定丝杆等组成等组成。 2、 主体铸铁制造，表面平整，无裂缺现象,表面喷漆。 3、整体长度为340mm,轮子直径为118mm 4、钻管有5种规格 | 1 | 台 |  |
| 2006 | 电动钻孔器 | 1、产品有金属外壳、底座、钻头、装卸螺丝、胶塞固定装置、移动手柄等组成 2、外壳和底座为金属制、表面喷漆 3、工作电压220V 4、外观尺寸：420*150*140mm | 1 | 台 |  |
| 2020 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm,托盘边栏高度26mm 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 1 | 辆 |  |
| 2070 | 电动离心机 | 1、产品由低速离心机和12支20ml离心管组成 2、定时开关可进行0-60分定时选择 3、转速0-4000可调 4、容量20mL×6 5、外观尺寸：230*270*250mm | 1 | 台 |  |
| 2071 | 离心沉淀器 | 1、产品由固定夹、摇把、离心管等组成 2、产品可同时放置4根离心管 3、产品总长度为275mm,固定夹最大夹持厚度不小于60mm 4、离心管塑料制，φ20*100mm | 1 | 台 |  |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 1、产品由主机 、搅拌子、立杆等组成 2、工作电源：220V、50Hz；电动功率：25W；加热功率：150W，无极调整：0-2000转/分 3、产品外观尺寸235*135*82mm | 1 | 台 |  |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆、漏斗和灭火板等组成 2、产品整体为铜制 3、产品整体高度为160mm,壶体直径为104mm | 2 | 个 |  |
| 2077 | 电加热器 | 1、产品由底座、加热盘、数显窗口、调节按钮等组成 2、额定电压220V,额定功率2000W，额定温度400℃ 3、产品采用远红外加热，密封式 3、底座尺寸：320mm*200mm 4、加热盘直径185mm | 1 | 个 |  |
| 2081 | 蒸馏水器 | 1、产品由水源阀、回水管、冷凝冷却器、进水控制器、玻璃水位器、蒸发锅、放水阀、出水管和电源线组成 2、每小时出水3L 3、工作电压：220V，功率：3KW 4、外观尺寸：32*23*60cm | 1 | 台 |  |
| 2083 | 列管式烘干器 | 1、产品由加热器、风扇和通风管组成 2、额定功率：240W，干燥气流温度：50℃-60℃ 3、加热通风锅直径258mm,高度285mm 4、通风管共13根，长度为74mm | 1 | 台 |  |
| 2084 | 烘干箱 | 1、外观尺寸390*375*555mm 2、电源电压 AC220V / 50Hz 3、控温范围 RT+10-120℃ 4、温度波动度 ±1℃ 5、输入功率 300w 6、工作室尺寸 360*320*300mm 7、载物托架 2块 | 1 | 台 |  |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为医用一次性注射器，含针头 2、产品为10ml,最小刻度为0.5ml 3、注射器直径16mm,长度100mm（不含针头） | 56 | 只 |  |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 1、产品由洗瓶和带喷嘴的壶盖组成 2、洗瓶容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、喷嘴长100mm | 4 | 个 |  |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 1、产品为塑料托盘 2、产品内部尺寸：360*250*90mm,两侧带把手，底部有加强筋 | 14 | 个 |  |
| 2123 | 实验用品提蓝 | 1、产品为双层木质提篮 2、上层提篮内部尺寸为：416*274*90mm，内部有固定位置的试管架，试管架12孔12柱，孔径21mm 3、提篮下层为抽屉 4、安装手柄后总高420mm，提篮壁厚不低于12mm | 2 | 个 |  |
| 2124 | 塑料水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：250mm*180mm*100mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于2mm | 56 | 个 |  |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 1、产品为全玻璃制碘管 2、产品呈锤子形，内部密封固态碘，碘管直径25mm,手柄直径7-8mm | 56 | 个 |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 56 | 套 |  |
| 3005 | 万能夹 | 1、产品由夹杆、夹头组成。夹头分四爪，铁板冲压成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口。 2、夹杆直径为φ8mm，长 200mm，表面镀锌。 3、夹持范围为φ5～70mm。 | 5 | 个 |  |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品由铸铁圆环和三只脚组成。 2、铁环内径：φ75mm，外径 φ110mm。 3、脚采用φ6mm 圆钢制作，脚高 140mm。 4、产品的三只脚脚距相等。 | 56 | 个 |  |
| 3007 | 泥三角 | 1、产品为陶制泥三角 2、三个空心陶泥管用铅丝连接成三角形 3、陶泥管的外径10mm，长53mm | 1 | 个 |  |
| 3008 | 试管架 | 1、产品为木质试管架 2、产品为6孔6柱，孔径为21mm,立柱直径8mm 3、产品表面做清漆处理 | 56 | 个 |  |
| 3009 | 漏斗架 | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成。 2、支承板的尺寸为230×60mm，板上布有2个孔径为φ33mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 3、底板尺寸210×135，由铁板冲压而成。 4、立柱长度300mm，直径φ10mm。 5、支承板和底座均作防腐处理。 6、产品组装后，放置平稳不晃动，支承板的高度能方便调整且紧固可靠。 | 1 | 个 |  |
| 3010 | 滴定台 | 1、产品由底板、立杆组成。 2、底座为大理石制造，尺寸为：280*140*16mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。 3、立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10*600mm，表面镀铬。 | 1 | 个 |  |
| 3011 | 滴定夹 | 1、产品由铝合金压铸而成，蝶式结构， 2、外形尺寸约为200mm×100mm。 3、两端能夹持30mm以下直径的滴定管，两管平行。 4、两对夹脚均套有蓝色防滑乳胶套。 | 1 | 个 |  |
| 3012 | 多用滴管架 | 1、产品为塑料制多用滴管架 2、产品为硬塑料制，为双排共20孔，孔的内径为14mm | 56 | 个 |  |
| 4 | 电源 |  |  |  |  |
| 4001 | 学生电源 | 1、产品为实验用直流电源 2、输出电压：直流1.5V～9V/1.5A 3、产品采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每1.5V一档,有可控硅延时过载保护功能(有独立过载指示灯显示），有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离 3、外形尺寸不于210×185×110mmmm。 4、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 28 | 台 |  |
| 4005 | 教学电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流：2V～12V/5A，每2V一档 ；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档（有稳压微调旋钮）； 40A、8s自动关断 3、面板与机箱采用ABS面板与金属机箱采用ABS围框隔离。接线柱具有接、插、防接线帽脱落功能，直流稳压有数显电表显示即时电压 4、外形尺寸不于310×210×130mmmm。 5、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 1 | 台 |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：100g,精度值0.1g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 56 | 台 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：500g,精度值0.5g，标尺称量0-10g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径110mm 4、砝码定位包装：200g*1、100g*2、50g*1、20g*2、10g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 1 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.001g 3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |  |
| 11011 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：400g，精度值0.1g 3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 56 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 1、产品为棒式水银温度计 2、测量范围：0℃～360℃，精度值2℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 1 | 支 |  |
| 13007 | 数字测温计 | 1、产品由显示屏和探针组成 2、测量范围：-50℃～300℃ 3、探针长度145mm | 1 | 台 |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品为磁电式指针多用电表，由电表和表笔组成 2、量程：直流电流：0～0.5～1～10～100mA、2.5级；直流电压0～0.5V、5级，0～2.5～10～50～250～500V、2.5级；交流电压0～2.5～10～50～250～500V、5级；电阻0～5KΩ～50KΩ～500KΩ～5MΩ；电容0～0.03μF；电平-10～+56dB 3、外形尺寸：135*92*45mm | 1 | 个 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1、产品为婆梅氏比重计 2、测量范围：1.000～2.000 | 1 | 支 |  |
| 16002 | 密度计 | 1、产品为比轻计 2、测量范围：0.700～1.000 | 1 | 支 |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 1、产品为笔式酸度计 2、测量范围pH0.0～14.0，精度值：0.1 3、产品尺寸：152*30*15mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 1、产品由尖嘴管、小球形漏斗、玻璃球、集气管、缸体、指示灯、橡皮管、螺钉、支撑杆、大球形漏斗、电源和底座组成 2、集气管为玻璃制，容量为25ml 3、产品尺寸：160*120*380mm | 1 | 台 |  |
| 26002 | 水电解实验器 | 1、产品由塑料底座、电极、玻璃刻度管、注水管、导气管、支架及接线柱组成 2、工作电压：DC12-18V 3、外观尺寸：110*70*267mm | 56 | 台 |  |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、产品由由缸体、铜电极、石墨电极、锌电极、铁电极、接线柱和盖子组成 2、铜电极、锌电极、铁电极尺寸为34*64mm；石墨电极尺寸φ12*56mm；所有电极带螺纹口连接棒 3、缸体为注塑成型，最大容积250ml，尺寸为：80*80*50mm | 56 | 个 |  |
| 26005 | 贮气装置 | 1、产品由胶塞、出水管、贮水室、贮气室、导气阀等组成 2、外观尺寸： φ173*233mm | 2 | 台 |  |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 1、产品以微型玻璃仪器为主，试剂用量较常规实验省90%，每头仪器泡沫定位放置 2、彩盒包装尺寸约为400*265*95mm, | 14 | 个 |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 1、产品为玻璃制分子间隔实验器 2、底部容器直径为47mm，总高170mm 3、玻璃管长度为90mm，直径8mm,有刻度标尺 | 56 | 件 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 1、产品由支架、发光二级管、透明容器、电极、电源接线柱等组成 2、透明容器共5个，每个容器对应5个发光二极管，电极用橡胶插头和支架相连 3、外观尺寸：350*110*196mm | 1 | 台 |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 1、产品由手柄、金属电极、发光二极管等组成 2、所需溶液不超过3mL 3、外观尺寸：180*58*20mm | 56 | 套 |  |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 1、产品由38块长方形拼板组成，每块印有不同图案的化学实验装置示意图 2、长方形拼板包含起始装置图11幅、中段装置图15幅，结尾装置图12幅 3、长方形拼板尺寸为：80*45mm | 1 | 套 |  |
| 26018 | 元素学习卡 | 1、产品由111张卡片组成 2、卡片上印有元素名称、符号、原子序数、外围电子层排布、相对原子质量 3、卡片尺寸：80*60mm | 28 | 套 |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650mm 2、产品符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定 | 1 | 个 |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 1、产品为组装式分子结构模型 2、产品可用短键组装成球球模型，也可用长键组成球棍式模型 3、球为塑料制，球的总数不少于110个，包含至少10种颜色，含有单孔、双孔、三孔、四孔 4、键为熟料制，不少于140根，包含短键、中键、长键 | 14 | 套 |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 1、产品为整体式金刚石结构模型 2、铝合金连接棒，整体正三棱锥型模型边长290mm | 1 | 套 |  |
| 32005 | 石墨结构模型 | 1、产品为整体式石墨结构模型 2、铝合金连接棒，整体模型三层，总高度为210mm | 1 | 套 |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 1、产品为整体式碳-60结构模型 2、铝合金连接棒，整体球状模型的直径200mm | 1 | 套 |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、产品为整体式氯化钠晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体正方体模型边长165mm | 1 | 套 |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、产品包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型 2、产品为球管式，可拆卸 | 14 | 套 |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、产品由铜矿、铜、铁矿、铁、锡矿、锡丝、钨矿、钨丝、铝矿、铝合金组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 1、产品由原油、汽油、煤油、轻质润滑油、重润滑油、油渣、原油气、轻柴油、重质油、重度柴油组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 1、产品由顺丁橡胶、塑料、脲醛、聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯、人造毛、合成橡胶组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 1、产品由氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 52 | 化学 |  |  |  |  |
| 520 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 52001 | 走进化学实验室 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共12幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 52002 | 身边的化学物质 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共13幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 52003 | 物质结构的奥秘 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共8幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 52005 | 化学与社会发展 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共7幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 52041 | 元素周期表 | 1、产品由元素周期表和轴组成 2、元素周期表为布质 | 1 | 件 |  |
| 521 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套60片 | 1 | 套 |  |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 1、产品由透明有机片印刷而成 2、每套有38片，每片尺寸为46*81mm，厚度0.5mm | 1 | 套 |  |
| 522 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |  |
| 523 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD双碟 | 3 | 套 |  |
| 524 | 图书、手册 |  |  |  |  |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 1、产品包含25个常用实验和相关题型 2、产品共155页，16开，尺寸为260*185mm | 1 | 套 |  |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 1、产品为初中化学配套仪器的讲解和实验题库 2、仪器的讲解包含仪器的结构、用途、使用方法、主要事项等 3、产品共204页，16开，尺寸为260*185mm | 1 | 套 |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml,最小刻度1ml,精度值0.2ml 3、整体高度127mm,底座直径35mm,量筒直径15mm,壁厚不低于1mm | 140 | 个 |  |
| 60002 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度5ml,精度值1ml 3、整体高度188mm,底座直径48mm,量筒直径25mm,壁厚不低于1mm | 140 | 个 |  |
| 60003 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度10ml,精度值1ml 3、整体高度234mm,底座直径55mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1.2mm | 4 | 个 |  |
| 60004 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度50ml,精度值5ml 3、整体高度366mm,底座直径92mm,量筒直径50mm,壁厚不低于1.8mm | 4 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、整体高度205mm,底座直径69mm,口部直径75mm,壁厚不低于1.2mm | 2 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度220mm,壁厚不低于1mm | 2 | 个 |  |
| 60024 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度270mm,壁厚不低于1mm | 2 | 个 |  |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，25mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度540mm,直径12mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚不低于1mm | 2 | 支 |  |
| 60043 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，25mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度530mm,直径12mm，管口卷边，壁厚不低于1mm | 2 | 支 |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ12mm×70mm 3、壁厚不低于0.8mm | 1000 | 支 |  |
| 61002 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ15mm×150mm 3、壁厚不低于1mm | 1000 | 支 |  |
| 61003 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ18mm×180mm 3、壁厚不低于1mm | 300 | 支 |  |
| 61005 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ20mm×200mm 3、壁厚不低于1mm | 140 | 支 |  |
| 61007 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ32mm×200mm 3、壁厚不低于1.2mm | 20 | 支 |  |
| 61008 | 具支试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ20mm×200mm，支管直径7-8mm,长度不小于18mm 3、壁厚不低于1mm | 20 | 支 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于0.8mm | 20 | 支 |  |
| 61010 | 硬质玻璃管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm | 20 | 支 |  |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml,最小刻度5ml,精度值5ml 3、整体尺寸为φ35*51mm,壁厚不低于1mm | 300 | 个 |  |
| 61021 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度10ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ45*63mm,壁厚不低于1.5mm | 300 | 个 |  |
| 61022 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度20ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ53*72mm,壁厚不低于1.5mm | 300 | 个 |  |
| 61023 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 200 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、整体尺寸为φ87*124mm,壁厚不低于2mm | 10 | 个 |  |
| 61025 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量1000ml,最小刻度200ml,精度值100ml 3、整体尺寸为φ107*158mm,壁厚不低于2mm | 6 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml,底部为圆形，整体高度175mm 3、底部圆球直径为86mm,颈部外径29mm,长度为85mm,厚度不低于3mm | 140 | 个 |  |
| 61037 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml,底部为平底，整体高度170mm 3、底部圆球直径为86mm,颈部外径29mm,长度为95mm,厚度不低于3mm | 6 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：100ml,最小刻度40ml,精度值20ml 3、底部直径64mm,口部直径35mm,高102mm,壁厚不低于2mm | 20 | 个 |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、底部直径84mm,口部直径38mm,高142mm,壁厚不低于2.5mm | 20 | 个 |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml,支管直径7-8mm，长度不低于70mm 3、产品厚度不低于3mm | 4 | 个 |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 96 | 个 |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml 3、产品耐高压，壁厚不低于5mm,接嘴长度为40mm,开口直径10mm，做钳口处理 | 2 | 个 |  |
| 62005 | 抽气管 | 1、产品为玻璃制抽气管 2、整体长度不低于300mm 3、顶部呈双球型，抽气口做钳口处理 | 2 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径160mm,边缘款24mm,厚度不低于6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、瓷片为圆形，直接13mm,上面有4个直径27mm的圆孔 | 4 | 个 |  |
| 62007 | 气体发生器 | 1、产品由气体发生器、胶塞、双球漏斗和直形活塞组成 2、气体发生器为全玻璃制容量250ml,高310mm,反应底座直径125mm,中间球直径88mm,顶部球直径80mm 3、胶塞有2个单孔胶塞和1个无孔胶塞 4、双球漏斗为玻璃制，全长268mm 5、直形活塞为玻璃制 | 4 | 个 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 1、产品为玻璃制牛角管 2、产品规格：直固，长300mm 3、外管直径30mm | 4 | 支 |  |
| 62023 | 牛角管 | 1、产品为玻璃制牛角管 2、产品规格：弯形，φ18mm×150mm 3、管口卷边 | 4 | 支 |  |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm,整的长度为110mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm,长度55mm | 140 | 个 |  |
| 62032 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm | 6 | 个 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 1、产品为玻璃制直形安全漏斗 2、产品整体长度不低于25mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径6-7mm | 4 | 个 |  |
| 62034 | 安全漏斗 | 1、产品为玻璃制直形安全漏斗 2、产品整体长度不低于22mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径7-8mm | 4 | 个 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 1、产品为玻璃制分液漏斗 2、产品规格：锥形，100mL 3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理 | 4 | 个 |  |
| 62036 | 分液漏斗 | 1、产品为玻璃制分液漏斗 2、产品规格：球形，50mL 3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理 | 4 | 个 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 1、产品为瓷制布氏漏斗 2、漏斗内径不低于80mm，高度105mm，漏斗底部均匀分布35个小孔 | 2 | 个 |  |
| 62071 | T形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 4 | 个 |  |
| 62072 | Y形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 4 | 个 |  |
| 62073 | 滴管 | 1、产品由滴管和红胶头组成 2、滴管为玻璃制品，长度120mm,直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖 3、红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 | 200 | 支 |  |
| 62074 | 离心管 | 1、产品为玻璃制离心管 2、离心管柱直径16mm.长110mm,卷口，壁厚不低于1mm | 20 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | 1、产品为玻璃制单球干燥管 2、产品整体不低于长度150mm,球直径不低于30mm，玻璃管直径17mm，卷口 | 8 | 支 |  |
| 62076 | 干燥管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品规格：U型φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm | 4 | 支 |  |
| 62079 | 活塞 | 1、产品为玻璃制直形活塞 2、整体长度不低于170mm,连接管直径7-8mm,活塞口外径不小于20mm，不漏水 | 4 | 支 |  |
| 62091 | 圆水槽 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格为φ200mm×100mm，壁厚不低于8mm | 16 | 个 |  |
| 62092 | 圆水槽 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格为φ270mm×140mm，壁厚不低于8mm | 4 | 个 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ150mm×280mm 3、产品具上口，开口内径30mm,壁厚不低于4mm,整体产品壁厚不低于2mm | 4 | 个 |  |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：125ml,底部直径54mm,开口外径42mm,壁厚不低于2mm，高99mm 3、毛玻璃片的尺寸为：45*45mm,厚3mm | 400 | 个 |  |
| 63003 | 集气瓶 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：250ml,底部直径66mm,开口外径51mm,壁厚不低于2mm，高124mm 3、毛玻璃片的尺寸为：55*55mm,厚3mm | 40 | 个 |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 1、产品由长颈集气瓶、开口玻璃盖、胶塞、燃烧匙、毛玻片等组成 2、产品容量250mL；直径58mm；总高度200mm | 10 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高76mm,开口直径25mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 600 | 个 |  |
| 63012 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：125mL 3、产品底部直径：54mm,不含瓶塞高102mm,开口直径33mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 140 | 个 |  |
| 63013 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高123mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 80 | 个 |  |
| 63014 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |  |
| 63015 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高81mm,开口直径25mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 140 | 个 |  |
| 63016 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色125mL 3、产品底部直径：56mm,不含瓶塞高104mm,开口直径30mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 40 | 个 |  |
| 63017 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高125mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高76mm,开口直径17mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 140 | 个 |  |
| 63022 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：125mL 3、产品底部直径：58mm,不含瓶塞高102mm,开口直径18mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 700 | 个 |  |
| 63023 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：64mm,不含瓶塞高125mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 40 | 个 |  |
| 63024 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |  |
| 63025 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：1000mL 3、产品底部直径：105mm,不含瓶塞高195mm,开口直径32mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |  |
| 63026 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：3000mL 3、产品底部直径：160mm,不含瓶塞高265mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 6 | 个 |  |
| 63027 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高81mm,开口直径17mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |  |
| 63028 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色125mL 3、产品底部直径：57mm,不含瓶塞高102mm,开口直径18mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 140 | 个 |  |
| 63029 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高127mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |  |
| 63030 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 4 | 个 |  |
| 63031 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色1000mL 3、产品底部直径：103mm,不含瓶塞高195mm,开口直径32mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 4 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 40 | 个 |  |
| 63042 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |  |
| 63043 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |  |
| 63044 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 140 | 个 |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 1、产品由坩埚和盖子组成 2、产品为瓷制，坩埚容量30ml，口部直径42mm,高42mm 3、坩埚盖顶尖呈偏平状，便于坩埚钳夹持 | 6 | 个 |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 1、产品由直径5mm圆钢制造，总长度为 240mm。 2、钳子光滑、平整、无缺陷。 3、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体吻合一致。 | 96 | 个 |  |
| 64003 | 烧杯夹 | 1、产品由直径5mm圆钢制造，总长度为 260mm。 2、产品光滑、平整、无缺陷。 3、产品的夹持部分有耐高温、防滑橡胶保护套。 | 8 | 个 |  |
| 64005 | 镊子 | 1、产品为家用型镊子 2、产品全长120mm,圆头，头部有防滑齿 | 96 | 个 |  |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为竹制试管夹 2、产品可夹持试管直径10mm～25mm 3、产品总长度为178mm | 96 | 个 |  |
| 64007 | 水止皮管夹 | 1、产品为金属制，弹簧式，表面镀锌 2、夹持皮管直径不小于100mm | 96 | 个 |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 1、产品为金属制，螺旋式，表面镀锌 2、夹持皮管直径不小于150mm | 96 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 96 | 个 |  |
| 64041 | 燃烧匙 | 1、产品由铁丝和铜制小勺铆合而成。 2、产品总长210mm,铜勺直径19mm。 | 96 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度为145mm | 96 | 个 |  |
| 64051 | 玻璃管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃管直径5～6mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 14 | 千克 |  |
| 64052 | 玻璃管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃管直径7～8mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 10 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃棒直径3～4mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 8 | 千克 |  |
| 64054 | 玻璃棒 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃棒直径5～6mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 8 | 千克 |  |
| 64061 | 软胶塞 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品内径6-7mm,壁厚2mm | 20 | 千克 |  |
| 64062 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品由0-10#组成，共11种大小 | 6 | 千克 |  |
| 64063 | 乳胶管 | 1、产品为天然乳胶制 2、产品规格5*7mm | 140 | 米 |  |
| 64071 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 2、产品分大中小号，鬃毛呈圆柱形 3、大中小号猪鬃的直径分别为：22mm、26mm、34mm；总长度分别为180mm、210mm、250mm | 96 | 个 |  |
| 64072 | 烧瓶刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 2、产品分大中小号，鬃毛呈圆锥形 3、大中小号猪鬃的最大直径分别为：50mm、60mm、70mm；总长度分别为200mm、250mm、300mm | 60 | 个 |  |
| 64080 | 结晶皿 | 1、产品为带尖嘴玻璃皿 2、产品直径不低于80mm | 4 | 个 |  |
| 64081 | 表面皿 | 1、产品为玻璃制，呈曲面状 2、产品直径60mm，厚度不低于1.2mm | 96 | 个 |  |
| 64082 | 表面皿 | 1、产品为玻璃制，呈曲面状 2、产品直径100mm，厚度不低于1.2mm | 4 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于60mm，厚度不低于5mm | 96 | 个 |  |
| 64087 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于90mm，厚度不低于7mm | 2 | 个 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 1、产品为带嘴陶瓷蒸发皿 2、直径不小于60mm，厚度不小于2mm | 96 | 个 |  |
| 64089 | 蒸发皿 | 1、产品为带嘴陶瓷蒸发皿 2、直径不小于100mm，厚度不小于4mm | 6 | 个 |  |
| 64091 | 反应板 | 1、产品为瓷制反应板 2、产品上有六个穴，单穴直径20mm，整体尺寸81*55*12mm | 96 | 个 |  |
| 64092 | 井穴板 | 1、产品为透明塑料制 2、产品共9孔，呈单行排列，单孔内径7.5mm，高17.5mm | 96 | 个 |  |
| 64093 | 井穴板 | 1、产品为透明塑料制 2、产品共6孔，呈双行排列，单孔内径19mm，高21mm | 96 | 个 |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 1、产品为全塑料滴管 2、产品总长度为150mm | 2000 | 支 |  |
| 7 | 药 品 |  |  |  |  |
| 70 | 一般无机(一) |  |  |  |  |
| 70001 | 铝片 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 200 | g |  |
| 70002 | 铝箔 | 1、产品为实验用试剂 2、每包100g | 120 | g |  |
| 70003 | 铝丝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 200 | g |  |
| 70004 | 锌粒 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70005 | 还原铁粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 120 | g |  |
| 70006 | 铁丝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70008 | 锡粒 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70009 | 铅粒 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70010 | 紫铜片 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70011 | 铜丝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 200 | g |  |
| 70021 | 碘 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 200 | g |  |
| 70022 | 活性炭 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70034 | 氧化铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 70041 | 氯化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70042 | 氯化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 1000 | g |  |
| 70043 | 氯化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2000 | g |  |
| 70044 | 氯化钙 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70045 | 无水氯化钙 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 200 | g |  |
| 70046 | 氯化镁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 500 | g |  |
| 70049 | 氯化铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 1000 | g |  |
| 70065 | 碘化钾 | 1、产品为实验用试剂 | 1000 | g |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 200 | g |  |
| 71 | 一般无机(二) |  |  |  |  |
| 71001 | 碳酸钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 200 | g |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71004 | 大理石 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 4000 | g |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71030 | 乙酸铅 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 120 | g |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 120 | g |  |
| 71042 | 氨水 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | g |  |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 2000 | g |  |
| 71045 | 碱石灰 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |
|  | 一般有机 |  |  |  |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 200 | g |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 120 | g |  |
| 72021 | 葡萄糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 72022 | 蔗糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | g |  |
| 72025 | 酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 60 | ml |  |
| 72027 | 煤油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
|  | 指示剂 |  |  |  |  |
| 72051 | 石蕊 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 20 | g |  |
| 72052 | 酚酞 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 10 | g |  |
| 72054 | 品红 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 10 | g |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1、产品由试纸和对比色卡组成 2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56*10mm | 20 | 本 |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 1、产品教学用蓝石蕊试纸 2、每本100张，每张尺寸为56*10mm | 10 | 本 |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 1、产品教学用红石蕊试纸 2、每本100张，每张尺寸为56*10mm | 10 | 本 |  |
| 72091 | 定性滤纸 | 1、产品为实验用中速定性滤纸 2、每盒100张，每片直径11cm | 10 | 本 |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 1、产品由黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等组成 2、产品泡沫包装 | 28 | 份 |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |  |
| 81014 | 钢丝钳 | 1、产品为工业用钢丝钳 2、产品整体长度为200mm，手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为25mm | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 | 1、产品由锤和木质手柄组成 2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |  |
| 81017 | 锉刀 | 1、产品为工业用平板锉刀 2、产品整体长度为235mm,手柄为塑料制 3、木锉长150mm,宽16mm | 1 | 个 |  |
| 81032 | 剪刀 | 1、产品为家用型剪刀 2、整体长度为195mm，塑料固定手柄，刀身为不锈钢材料，铜制铆钉 | 1 | 把 |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、产品为家用型酒类开瓶器 2、产品为金属制 | 1 | 套 |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 1、产品为专用玻璃管切割器 2、产品为金属制表面镀铬，最大断管直径不小于30mm | 1 | 个 |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 1、产品为白色工作服 2、产品为全棉制，分大中小号 | 56 | 件 |  |
| 82003 | 护目镜 | 1、产品为防机械冲击眼镜 2、产品整体为硬塑料制片，透明度高 3、眼镜宽135mm，腿长110mm， | 56 | 个 |  |
| 82004 | 防护面罩 | 1、产品由头罩和防护面板组成 2、防护面板有透明硬质塑料制 | 1 | 个 |  |
| 82005 | 防毒口罩 | 1、产品为自吸过滤式防毒面具 2、滤毒盒采用高强度ABS原料，内装特定滤毒剂 | 1 | 个 |  |
| 82007 | 耐酸手套 | 1、产品为家用型乳胶手套 2、产品耐酸、耐碱 3、产品内有棉毛，总长度为480mm | 1 | 双 |  |
| 82009 | 洗眼器 | 1、产品为塑料压力洗眼器 2、产品容量为5L | 1 | 套 |  |
| 82010 | 简易急救箱 | 1、产品由双氧水、碘伏、甲紫溶液、纱布、脱脂棉、棉签、创口贴、胶带等组成 2、产品采用分层药箱装 | 1 | 件 |  |
| 82011 | 实验防护屏 | 1、产品由三片透明有机板组成 2、主板尺寸为274*274mm，两支板尺寸为274*108mm，厚3mm | 1 | 件 |  |
|  | 实验箱仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 初中化学考试实验箱一 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 ▲产品符合GB/T2423.3-2016《中学理化生实验箱技术条件》规定的要求，实验箱在40C、93%RH湿热环境下贮存4h，试验后应无变形，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 二、主要配置及用材 托盘天平（200g，0.2g）、砝码（100g、50g、10g、5g 各1个，20g 2个，内附镊子）一套、漏斗（100mm*60mm*60mm）一个、药匙（塑料材质，长135mm）一个、烧杯（高硼硅100ml）一个、烧杯（高硼硅250ml）一个、玻璃棒（高硼硅292mm）一个、滤纸（70mm*70mm）一盒、铁架台（可组装）一套、蒸发皿（直径60mm）一个、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、火柴一盒、量筒（10ml）一个、胶头滴管（高硼硅173mm）一个、石棉网（120mm*120mm）一个、坩埚钳（铁制230mm）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 粗盐中难溶性杂质的去除 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（粗盐、蒸馏水、酒精、火柴） | 14 | 套 |  |
| 2 | 初中化学考试实验箱二 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 铁架台（可组装）一个、试管（直径25mm，长200mm）一个、单孔胶塞（顶直径26mm，底直径19mm，孔径6mm）、弯管（高硼硅120度）一个、弯管（高硼硅60度）一个、胶皮管（外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％）一条、集气瓶（高硼硅，容积180ml）2个、玻璃片（45mm*45mm）2个、水槽（玻璃材质，直径220mm）、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、坩埚钳（铁制，长240mm） 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 氧气的实验室制取与性质 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（二氧化锰、氯酸钾、火柴、酒精） | 14 | 套 |  |
| 3 | 初中化学考试实验箱三 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 镊子（钢质，长123mm）一个、锥形瓶（250ml高硼硅150*80*80）一个、双孔胶塞（顶直径26mm，底直径19mm，孔径6mm）、双孔胶塞（顶直径34mm，底直径25mm，孔径6mm）、长颈漏斗（240mm*40mm*40mm）一个、弯管（高硼硅90度）两个、胶皮管（外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％）一条、集气瓶（高硼硅，容积180ml）一个、玻璃片（45mm*45mm）一个、铁架台（可组装）一个、试管（直径25mm，长200mm）一个、试管夹（木质150mm）一个、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、试管刷（环保毛刷185mm）一个、烧杯（高硼硅250ml）一个、量筒（高硼硅25ml）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 二氧化碳的实验室制取与性质 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（稀盐酸、火柴、蜡烛、酒精、蒸馏水、酚酞溶液、石蕊溶液、镁条、生锈铁钉、碳酸钠） | 14 | 套 |  |
| 4 | 初中化学考试实验箱四 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 试管（直径20mm，长200mm)6个、试管架（6孔6柱，加强塑料）一个、药匙（塑料材质，长135mm）一个、蒸发皿（直径60mm）一个、玻璃棒（高硼硅292mm）一个、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、铁架台（可组装）一套、坩埚钳（铁制240mm）一个、胶头滴管（高硼硅173mm）一个、点滴板（6坑）2个、火柴一盒、pH试纸（70mm*40mm）一盒 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 酸、碱的化学性质 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、硫酸铜溶液、氢氧化钙粉末、石蕊溶液、酚酞溶液、生锈的铁钉） | 14 | 套 |  |
| 5 | 初中化学考试实验箱五 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 托盘天平（200g，0.2g）、砝码（100g、50g、10g、5g 各1个，20g 2个，内附镊子）一套、烧杯（高硼硅250ml）一个、玻璃棒（高硼硅292mm）一个、药匙（塑料材质，长135mm）一个、量筒（高硼硅100ml）、胶头滴管（高硼硅173mm）一个、试剂瓶（高硼硅，容积150ml）、镊子（钢制123mm）、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、坩埚钳（铁制240mm）一个、三脚架（黑色铸铁套环，不锈钢脚架）一个、薄铜片（紫铜200mm*100mm）一块 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制 - 燃烧的条件 ▲以上均为核心实验功能，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备(氯化钠溶液、氯化钠固体、蒸馏水、酒精、棉花、乒乓球、滤纸、蜡烛、火柴） | 14 | 套 |  |
| 6 | 初中化学考试实验箱六 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 250ml烧杯（高硼硅250ml）、试管（直径20mm，长200mm)6个、试管架（6孔6柱，加强塑料）一个、研钵(直径60mm，带研棒）、玻璃棒（高硼硅292mm）一个、纱布（医用级，210mm*14mm*10张）一包、胶头滴管（高硼硅173mm）一个、pH试纸（70mm*40mm）一盒、点滴板（6坑）2个、酒精灯（高硼硅110mm*80mm*80mm）一个、坩埚钳（铁制240mm）一个、电池盒（1号电池盒121mm*50mm*38mm）一个、导线（鳄鱼夹接口,多铜芯焊接头） 10个、小灯座（80mm*40mm*25mm）一个；小灯泡（2.5v 0.3A）一个、火柴一盒 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 溶液酸碱性的检验 - 金属的物理性质和某些化学性质 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备(稀盐酸溶液、氢氧化钠溶液、盐水、蒸馏水、酒精、酚酞溶液、石蕊溶液、pH试纸、紫甘蓝、镁条、锌粒、铝片、铁片、铁粉、铜片、黄铜片、稀硫酸、硫酸铜溶液、硝酸银溶液、一号电池） | 14 | 套 |  |
| 21、初中生物教学仪器 |
| 2 | 一般 |  |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为102㎜，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型 5、顶屑杆直径φ3.5×105㎜。 | 4 | 套 |  |
| 2020 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm,托盘边栏高度26mm 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 2 | 辆 |  |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、产品由底座、反光镜、载物台、标尺、转换器、镜桶、粗调旋钮、微调旋钮、物镜、目镜等组成 2、 总放大倍数：1600X 3、 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制, 齿条、滑座传动部件为黄铜材料。 3、 目镜：H5X H10X H16X惠更斯目镜 4、 物镜： 10X、40XS、100XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7、聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光栏。 8、照明:50mm直径反光镜，一面平面，一面凹面, 金属反光镜支架。 9、平台为铝合金铸造，环保喷漆。面积110mm×110mm，载物台上安装X-Y轴移动尺。 10、环保便携手提塑料箱包装。 | 5 | 台 |  |
| 2041 | 生物显微镜 | 1、产品由底座、反光镜、载物台、转换器、镜桶、粗调旋钮、微调旋钮、物镜、目镜等组成 2、总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜 3、物镜：4X、10X、40X；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏； 4.转换器：转换器稳定性≤0.02mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 5.载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.0035mm；不重复性≤0.004mm；载物台尺寸110mmX120mm。 6.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.0010mm。 7.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 8.微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。 9.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。 10.H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±1.37%； 11.五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm 12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 13.包装方式：ABS塑料手提箱包装。 | 28 | 台 |  |
| 2042 | 数码显微镜 | 1、产品由显微镜、电子目镜、软件等组成 2、光学放大倍数：100X-1600X，数码成像系统，数字放大可达5000倍以上。 3、观 察 体：内置一体数码摄像头（摄像头不可拆卸），CMOS有效像素200万，分辨率1600X1200，USB2.0接口 。 4、目镜：广角目镜WF10X/ф18mm 惠更斯H16X目镜。 5、物镜：黄铜材料，185消色差物镜10X、40X（S）、100X（S）。 6、转换器：三孔外倾转换器，响声定位。 7、载物台：铝合金铸造，双层机械平台带标尺，尺寸110mm×120mm，移动范围60mm×30mm。 8、调焦机构：粗微调不同轴，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm，带有手轮松紧调节机构。 9、聚 光 镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25，带中性白滤色片。 10、电源：LED冷光源照明，1WLED，带可充电环保电池可充电，光源亮度可调。 11、软件：自带PHMAIS V3.0图像分析软件，可接电脑拍照，录像，分析显微图片 | 1 | 台 |  |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 1、产品由电子目镜、USB数据线等组成 2、彩色制式：RGB；图像传感器尺寸：1/4”；图像传感器：CMOS；有效像素：640*480； 3、电子目镜直径22mm,长度76mm | 1 | 台 |  |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 1、产品由底座、载物台、目镜、物镜及镜筒组成 2、底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 3、总放大倍数：40倍。 4、广角目镜:WF10X。 5、物镜：4X。 6、调焦范围:40mm。 7、行程范围:90mm。 8、照明：自然光源。 | 14 | 台 |  |
| 2051 | 放大镜 | 1、产品由边框、手柄和镜片组成 2、边框和手柄为塑料制，表面光滑，呈金属光泽 3、镜片直径60mm,放大倍数不小于5倍 | 56 | 个 |  |
| 2060 | 望远镜 | 1、产品由塑料外壳、调节旋钮、目镜组、物镜组及内部棱镜组构成 2、产品为双筒 3、产品最大展开宽度176mm,目镜直径38mm,物镜直径45mm | 14 | 个 |  |
| 2070 | 电动离心机 | 1、产品由低速离心机和12支20ml离心管组成 2、定时开关可进行0-60分定时选择 3、转速0-4000可调 4、容量20mL×6 5、外观尺寸：230*270*250mm | 1 | 台 |  |
| 2071 | 离心沉淀器 | 1、产品由固定夹、摇把、离心管等组成 2、产品可同时放置4根离心管 3、产品总长度为275mm,固定夹最大夹持厚度不小于60mm 4、离心管塑料制，φ20*100mm | 1 | 台 |  |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 1、产品由主机 、搅拌子、立杆等组成 2、工作电源：220V、50Hz；电动功率：25W；加热功率：150W，无极调整：0-2000转/分 3、产品外观尺寸235*135*82mm | 1 | 台 |  |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆、漏斗和灭火板等组成 2、产品整体为铜制 3、产品整体高度为160mm,壶体直径为104mm | 3 | 个 |  |
| 2076 | 电炉 | 1、产品由底座、加热盘、数显窗口、调节按钮等组成 2、额定电压220V,额定功率2000W，额定温度400℃ 3、产品采用远红外加热，密封式 3、底座尺寸：320mm*200mm 4、加热盘直径185mm | 4 | 个 |  |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 1、产品由加热管组件、器体、器盖、密封圈、器体手把、压力表、放气阀、安全阀、联动锁销、器盖手把、器体手把、储物桶和支架组成 2、工作稳定：126℃ 3、工作电压：220V 4、灭菌锅内径26cm,深度18cm | 1 | 个 |  |
| 2081 | 蒸馏水器 | 1、产品由水源阀、回水管、冷凝冷却器、进水控制器、玻璃水位器、蒸发锅、放水阀、出水管和电源线组成 2、每小时出水3L 3、工作电压：220V，功率：3KW 4、外观尺寸：32*23*60cm | 1 | 台 |  |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 1、产品由水浴锅和固定片组成 2、双孔，不锈钢内胆，单孔直径104mm，去除固定片可转为单槽，单槽尺寸为238*138*95mm 3、功率：600W，温控范围：室温-100℃ 4、外观尺寸：377*168*140mm | 1 | 台 |  |
| 2084 | 烘干箱 | 1、外观尺寸520*560*735mm 2、电源电压 AC220V / 50Hz 3、控温范围 RT+10-250℃ 4、温度波动度 ±1℃ 5、输入功率 1200w 6、工作室尺寸 415*450*465mm 7、载物托架 2块 | 1 | 台 |  |
| 2086 | 电冰箱 | 1、产品为家用型双开门冰箱 2、能效等级：三级能效 3、总容积：178L 4、制冷方式：直冷 5、外观尺寸：578*449*1410mm | 1 | 台 |  |
| 2087 | 恒温培养箱 | 1、外观尺寸520*560*735mm 2、电源电压 AC220V / 50Hz 3、控温范围 RT+10-90℃ 4、温度波动度 ±1℃ 5、输入功率 600w 6、工作室尺寸 415*450*465mm 7、载物托架 2块 | 1 | 台 |  |
| 2088 | 光照培养箱 | 1、产品由培养箱体和控制面板组成 2、控温范围：全光照10～50℃、无光照5～50℃，加热功率≥100W，光照功率：48W，光照度≥2500lx,温度波动性：±1℃ ,温度均匀度：±2℃ 3、容积：250L 4、产品采用微电脑智能化控制，可编程序预设温度、光照强度，并可设定99个控制时段，每段设置时间范围1～99小时，可以模拟白天及黑夜之温度、光照变化 5、外观尺寸：178cm*55cm*50cm | 1 | 台 |  |
| 2090 | 移液器 | 1、产品由移液器和移液管组成 2、每套含移液器和移液管各1个 3、移液范围：0.5mL～5mL，机械可调，共6挡，分别为0.5ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml 4、移液器长度为203mm,移液管长度为147mm | 28 | 支 |  |
| 2101 | 听诊器 | 1、产品由听诊头、导音管、耳挂组成 2、产品为插入式单用听诊器 3、产品传音清晰，耳挂弹簧片硬度在HR15N82.9--88.4范围内 4、听诊头直径46mm | 14 | 个 |  |
| 2119 | 整理箱 | 1、产品由箱体和盖子组成 2、箱体内部尺寸为：310*210*195，两侧有固定把手 3、盖子带提手 | 10 | 个 |  |
| 2120 | 保温桶 | 1、产品为家用型保温桶 2、产品容量：1L～2L 3、产品外部为工程塑料，内部为不锈钢内胆 | 5 | 个 |  |
| 2126 | 水族箱 | 1、产品为家用型水族箱，有玻璃水箱、塑料盖、照明装置和增氧组成 2、玻璃水箱尺寸：37mm*22mm*32mm 3、工作电压：220V,50Hz | 2 | 套 |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 2 | 套 |  |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品由铸铁圆环和三只脚组成。 2、铁环内径：φ75mm，外径 φ110mm。 3、脚采用φ6mm 圆钢制作，脚高 140mm。 4、产品的三只脚脚距相等。 | 28 | 个 |  |
| 3008 | 试管架 | 1、产品为木质试管架 2、产品为6孔6柱，孔径为21mm,立柱直径8mm 3、产品表面做清漆处理 | 28 | 个 |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |
| 10006 | 软尺 | 1、产品为家用型软尺 2、产品长度为1500mm,宽10mm 3、产品单面是毫米刻度，另一面是市尺刻度 | 28 | 把 |  |
| 10015 | 测微尺 | 1、产品为显微镜用测微尺 2、产品为玻璃制,外观尺寸75*25mm,壁厚1mm 3、测量精度值0.01mm 4、产品为塑料盒装 | 28 | 个 |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 14 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.001g 3、主机尺寸：230*186*50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 1、产品为双道计时电子停表 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 28 | 块 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 60 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 1、产品为棒式水银温度计 2、测量范围：0℃～200℃，精度值2℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 5 | 支 |  |
| 13023 | 干湿球温度计 | 1、产品为指针式 2、产品可显示温度和湿度 3、产品尺寸188*188*16mm | 28 | 付 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |
| 16015 | 血压计 | 1、产品为汞柱式血压计，由水银血压计、臂套、胶管和气囊组成 2、血压计采用双刻度，千帕斯卡和毫米汞柱 3、测量范围：0～300mmHg,允许误差±3.75mmHg | 2 | 个 |  |
| 16016 | 肺活量计 | 1、产品由不锈钢外筒，浮筒、软管和吹嘴组成 2、外筒尺寸：φ160*410mm；浮筒尺寸φ143*374mm 3、浮筒上有0～5.5L标尺，最小刻度0.1L 4、配5个吹嘴 | 1 | 台 |  |
| 16041 | 计数器 | 1、产品有计数按钮、复位按钮和显示窗口组成 2、产品最大计数9999 3、外壳为金属制 | 28 | 个 |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |  |
| 27001 | 解剖器 | 1、产品由解剖器和定位包装袋组成 2、产品由剪刀、镊子、解剖刀、解剖针、弯头镊共7件组成，产品均为不锈钢制 3、定位包装袋展开尺寸为：180*175mm | 2 | 套 |  |
| 27002 | 解剖器 | 1、产品由解剖器和定位包装袋组成 2、产品由剪刀、镊子、解剖刀、解剖针共7件组成，产品均为不锈钢制 3、定位包装袋展开尺寸为：160*155mm | 28 | 套 |  |
| 27003 | 解剖盘 | 1、产品由金属盘和蜡面组成 2、金属盘尺寸为：258*188mm，蜡面厚度不小于5mm | 28 | 个 |  |
| 27004 | 骨剪 | 1、产品为不锈钢制骨剪 2、剪口下部有自动弹开弹片 | 1 | 把 |  |
| 27005 | 接种箱 | 1、产品由箱体、紫外线灯、日光灯、开关等零件组成。 2、产品尺寸：460mm×330mm×395mm。 | 1 | 台 |  |
| 27006 | 接种环 | 1、产品由接种杆和合金金属丝组成 2、手柄长86mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔。 3、合金金属丝长度不低于60mm | 28 | 把 |  |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、产品由透明有机容器、四棱锥聚气瓶、试管、漏斗、盖板、试管架等组成 2、整体外观尺寸：190*100*258mm | 14 | 套 |  |
| 27009 | 徒手切片器 | 1、产品由外壳’螺旋刻度盘、内套、坚固螺栓、卡口、玻璃片、弹簧片、拉力弹簧、弹簧拉盖等组成 2、升降范围：0～10mm；分度值：0.02mm 3、外观尺寸：φ76*80mm | 8 | 个 |  |
| 27010 | 孵化器 | 1、智能化控制，可自动恒温、自动翻蛋、自动加湿 2、电源电压：220V±10%；平均消耗功率：＜20W；工作温度：20～35℃；控温范围：26.0~42.0℃；恒温精度：±0.2℃；定时时间：0-60天；单次孵化数量：8～12只 3、外形尺寸320*240*180mm， | 2 | 个 |  |
| 27011 | 研磨过滤器 | 1、产品由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒、盛液筒组成 2、产品容量20mL，顶盖直径不小于23mm，研磨杆手持部位直径不小于42×11mm，研磨杆与过滤网连体长度不小于88mm，过滤网由不小于17×3mm通孔方槽。 研磨头不小于21×28mm。外套筒筒体直径不小于28mm。盛液筒：由底座、筒体、筒体盖组成。筒体用玻璃制作，不小于Φ24×90mm。筒体盖外形尺寸不小于直径32×18mm | 28 | 个 |  |
| 27012 | 光照培养架 | 1、产品由模拟阳光的灯泡，连续可调三层开关，喷塑钢结构等组成 2、安装完毕后尺寸1010*1500*300mm | 1 | 套 |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |  |
| 330 | 植物模型 |  |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 | 1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型。长约33cm，宽为18～25cm，厚为5cm 2、模型采用无毒硬质塑料制作，细胞壁、细胞膜和液泡应为透明，细胞质为半透明状。细胞核呈半球状，直径5～7cm，厚2～3cm，能明显显示核膜、核质、核仁部位。液泡1～2个，呈不规则的囊状 | 1 | 件 |  |
| 33002 | 根纵剖模型 | 1、产品由根尖纵、横剖面，固定于支架上，用无毒硬质pvc塑料制作 2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 3、根冠高7cm～10cm，分生区高10cm～11cm，伸长区高18～20cm | 1 | 件 |  |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 1、各管按自然顺序排列在底座上，用无毒硬质透明pvc塑料制作 2、产品为显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管 3、各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 | 1 | 件 |  |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 1、产品为单子叶植物茎纵、横切面的模型，用硬质pvc塑料制作 2、产品高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm 3、产品示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构 | 1 | 件 |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 1、产品为双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，选用无毒硬质pvc塑料制作 2、产品为横切面约为茎的2/3，高15cm～18cm，直径32cm～35cm 3、横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线 4、纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构 | 1 | 件 |  |
| 33006 | 叶构造模型 | 1、产品为双子叶植物叶构造模型，用无毒塑料制作 2、产品长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18cm～20cm 3、产品通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 1 | 件 |  |
| 33007 | 桃花模型 | 1、产品选用无毒塑料制作，直径约35cm，花瓣、子房可拆状，子房纵剖示胚珠。桃花的结构示：花柄、花柱、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）、雌蕊。 2、产品配有合适的底座，组装成后要平稳。 | 1 | 件 |  |
| 33008 | 小麦花模型 | 1、产品为放大之小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，放于支架上 2、大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃 3、小穗示两片频片和3～5朵小花 4、放大小麦花的结构示：外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。 | 1 | 件 |  |
| 331 | 动物模型 |  |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 1、产品以飞蝗、棉蝗为主要参考资料，长约60cm的雌性体，沿中线偏左纵剖，去左侧体壁的模型，产品为无毒硬质塑料制作 2、产品示右侧外形的头、脑、腹结构及内部结构的消化系统、循环系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统、生殖系统和体壁上的肌肉 | 1 | 件 |  |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 1、产品由八个放大蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上，卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构，为无毒硬质pvc塑料制作 2、八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段：受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期 | 1 | 件 |  |
| 33103 | 草履虫模型 | 1、产品由长约370mm，中部宽约80mm的草履虫解剖模型，用支架固定于底板上，用无毒硬质塑料制作 2、产品示表面六角形小区及纤毛，纤毛长约10mm，口沟及后端部分稍长，在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直 3、纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其集管；大、小核；外质及其中的刺丝泡，颗料状的内质 | 1 | 件 |  |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 1、产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，长不小于600mm，沿背中线自32节处部开体壁，并向两侧展开，宽不小于230mm，在第34节中部作横切，横断面直径100mm，产品采用无毒硬质塑料或复合材料制作 2、模型置于底座上，消化道可拆卸，纵、横断面上的体壁结构应互相对应。 3、模型示蚯蚓的外形和内部结构 | 1 | 件 |  |
| 33105 | 血吸虫模型 | 1、产品选用无毒的硬质塑料及其他合成材料制成。 2、模型外形尺寸为：雌虫不小于100cm，雄虫不小于80cm，雌雄合抱，也可分离 3、模型做局部纵剖面，显示内部结构 4、模型显示：雄虫（口吸盘、腹吸盘、食管、食管腺、分叉的肠、支精索7个、腹部中央示抱雌沟）；雌虫（口吸盘、腹吸盘、肠支、卵巢、子宫、生殖孔、卵黄泉） | 1 | 件 |  |
| 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 1、产品采用无毒硬质pvc塑料制作，高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型 2、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统 | 1 | 件 |  |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 1、产品为男性成年骨骼模型，高85cm，采用无毒硬质pvc塑料制成，串制成正常直立姿势立于支架上。 2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确 | 1 | 件 |  |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 1、产品采用硬塑制作，6倍自然大的成人眼球模型，装置于支架上 2、产品通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜、眼球内水晶状体、玻璃体和虹膜，由外向内三层被膜部分作梯形切面，显示其各部结构 | 14 | 件 |  |
| 33206 | 眼球仪 | 1. 产品结构应由三部分组成，即眼球模型，光源及校正装置，所有部件固定在一底座上，长不小于460mm。 2. 眼球仪可示各种膜、肌、晶状体等，其中晶状体的曲率可调，视网膜可前后移动。 3. 眼球仪应完成下列实验：a. 眼球成像的基本原理，要求能看清光路。b. 近视、远视的成因和补救 | 1 | 件 |  |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 1、产品应采用无毒硬质pvc塑料制作，为3倍自然大的成人心脏模型，示舒张状态 2、产品以正常生理位置放置在支架上，可水平转动。做左、右心房的剖面。示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构 | 1 | 件 |  |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 1、产品应采用无毒硬质pvc塑料制作。规格：自然大。 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。 | 14 | 件 |  |
| 33209 | 喉解剖模型 | 1、产品应采用无毒硬质塑料制作，高约24cm，固定于底座上 2、产品示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。 | 1 | 件 |  |
| 33210 | 肺泡模型 | 1、产品选用无毒硬质塑料制成，高约40cm，固定于底座上。 2、产品示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 | 1 | 件 |  |
| 33211 | 脑解剖模型 | 1、产品应采用无毒硬质pvc塑料制作，自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。 2、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰。间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体。脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延脑腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄。在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管。十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确。松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连。 | 1 | 件 |  |
| 33212 | 耳解剖模型 | 1、产品用无毒硬质pvc塑料制成，6倍自然大的成人耳模型，装置于底座上 2、整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构 | 1 | 件 |  |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1、产品用无毒硬质塑料制作，自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上 2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 | 1 | 件 |  |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1、产品选用无毒硬质塑料制成，自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上 2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。显示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管 | 1 | 件 |  |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 1、产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2、模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面 3、示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器 | 1 | 件 |  |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1、产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2、肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3、胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。 4、十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面，示环状襞、十二指肠纵襞、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。 5、腹主动脉和下腔静脉显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管 | 1 | 件 |  |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 1、产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成。产品应采用硬塑料或复合材料制作，分别置于支架或底座上。 2、肾模型作额状剖面，210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髂质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂。 3、肾单位模型400mm×240mm。示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部。4.肾小体模型，直径100mm。作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动 脉、血管极和尿极 | 1 | 件 |  |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 1、产品按人体冠状面位置，能辨识心脏、瓣膜、肺、肾、胃、肠脏器在人体中的位置 2、产品能反应出血液循环基本原理和心脏搏动周期 3、产品尺寸650*370*65mm | 1 | 件 |  |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 1、产品采用无毒硬质pvc塑料制成。正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为850mm，置于支架或硬质底座上，两上肢过肩做切面，可拆下。 2、模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。保留耳廓、手指、脚趾、阴囊及阴茎处的皮肤。正面示额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、胸锁乳突肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、腹外斜肌、腹直肌、缝匠肌、股直肌、口头肌、髌韧带等。反面示颞肌、枕肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、背阔肌、腹外斜肌、臀大肌、股外肌、股二头肌、半健肌、腓肠肌、比目鱼肌、跟腚等。 | 1 | 件 |  |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 1、产品由骨骼、整手、支架、肌肉二块、底盘等组成。 2、模型组装后，能从力学角度解释，由绕轴旋转而引起的杠杆作用。 3、模型大小为自然大小 | 1 | 件 |  |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品以右侧下半之牙列，下颌角至冠突高为210mm，保留右半下颈骨及部分牙龈 2、产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成，可水转动或取下 | 1 | 件 |  |
| 33222 | 胃解剖模型 | 1、产品为黄牛胃的解剖模型，外形大于450mm×220mm×310mm，置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作 2、正确显示食管的末端、瘤胃、蜂巢胃、重瓣胃、皱胃和十二指肠起始的形态和位置。 3、沿瘤胃长轴做矢状切，其它三个胃均做切面，示牛胃四室的内部结构。 4、瘤胃约占四胃总容积的80%，示前沟、后沟、左纵绝、右纵沟、背冠状沟、腹冠状沟、瘤蜂沟、瘤胃背囊、瘤胃腹囊、后背盲囊和后腹盲囊等外形结构，以及贲门、肉柱、粘膜、瘤蜂胃褶和瘤蜂胃口等内部结构。 5、蜂巢胃约占四个胃总容积的5%，示4—6边形的网状的蜂巢小室、次级皱襞、食管沟和蜂巢重瓣胃口，食管沟起自贲门、沿瘤胃前庭和蜂巢右侧壁呈螺旋状延伸至蜂蜜巢重瓣胃口。 6、重瓣胃约占四个胃总容积的7%或8%，示瓣叶及表面的小角质乳头，重瓣胃沟、重瓣胃管和重瓣皱胃口。 7、皱胃约占四个胃总容积的8%或7%，示皱胃粘膜的螺旋褶、胃底、幽门部和幽门，皱胃粘膜光滑，螺旋状地伸向幽门，在幽门部降低并消失 | 1 | 件 |  |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 1、产品能直观反映肾单位结构 2、产品为电动式 3、外观尺寸：375*100*650mm | 1 | 件 |  |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 1、产品由透明的塑料人体胸廓外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等组成 2、产品为电动式 3、外观尺寸：405*160*700mm | 1 | 件 |  |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 1、由环保无毒的PVC制作，用集成电路技术控制，以发光管显示模拟的人体膈肌运动机制模型。 2、产品按正常人体比例设计，能够演示出由于肋间肌交替收缩与舒张而带动肋骨和胸骨位移，而使胸腔变粗、变细。能够显示由于膈肌的上下移动而使胸腔变长、变短的过程 | 1 | 件 |  |
| 33226 | 护理人模型 | 1、产品采用软性、半硬性塑料制作 2、产品能完成洗脸和床上擦浴、口腔护理、气管切开护理、氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法）、鼻饲法、洗胃法、心内注射法、胸外心脏复苏急救法、气胸、胸腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺、三角肌注射、三角肌下缘皮下注射、静脉注射、静脉穿刺、静脉输液、静脉输血、女性导尿、臀部肌注射等护理工作 | 1 | 件 |  |
| 333 | 生物其他模型 |  |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。 2、始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。 3、产品示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。 骨化石与石块的颜色应有区别。 | 1 | 件 |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |
| 43 | 生物 |  |  |  |  |
| 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 1、产品用长度≥150mm鲫鱼或鲤鱼解剖浸制于透明有机容器内 2、标本右侧展示外形，做出切开展示内部器官和血管，并贴有数字标签，及注明各个部位的具体名称 3、肝、胰脏和肠稍移位，以显示胆囊与肠和鳔管与食管的相互关系 4、产品外观尺寸185*87*30mm | 1 | 瓶 |  |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 1、产品用大形青蛙或蟾蜍解剖浸制于透明容器内 2、产品完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等并贴有数字标签，及注明各个部位的具体名称 3、产品外观尺寸150*105*45mm | 1 | 瓶 |  |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、产品用蜥蜴解剖浸制于透明容器内，蜥蜴口呈张开状示舌 2、产品贴有数字标签，及注明各个部位的具体名称 3、产品外观尺寸185*87*30mm | 1 | 瓶 |  |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 1、产品用家鸽解剖浸制于透明容器内 2、显示鸽子的各个器官部位并贴有数字标签，及注明各个部位的具体名称 3、小肠自腹腔中移出，去掉肠系膜，展开于衬板的右侧，以显示肠之各部形态，十二指肠应保持"U"开头。砂囊移向右侧，以显示泄殖器官。 4、食管和气管应分别移向两则，以显示颈总动脉 5、输精管和输尿管应互相分开 6、可显示一侧的泄殖器官 7、产品外观尺寸230*120*80mm | 1 | 瓶 |  |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 1、产品用兔子解剖浸制于透明容器内 2、沿腹中线切开，展示内部结构、器官和血管，并贴有数字标签，及注明各个部位的具体名称 3、肠之大部分自腹腔中移出，去掉部分肠系膜展于标本的右侧，以显示十二指肠袢及其中央的胰、盲肠与大小肠之关系和腹腔的有关器官。食道移于气管之一侧 4、盲肠内粪便应去净，注入透明的填充物，以保持其原形，并可隐见螺旋瓣，术口应隐蔽 5、皮毛应无脱毛现象，并保持整洁 6、产品外观尺寸200*95*57mm | 1 | 瓶 |  |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 1、产品由蛙的八个发育期组成，浸制于透明容器内 2、①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜；①～③期的标本应不少于5个，在容器中不定位；③期的标本应能目见不少于一对的鳃；④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行；⑥与⑦期的尾长应有明显区分；⑦与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似 3、产品外观尺寸185*87*30mm | 1 | 瓶 |  |
| 43008 | 蛔虫标本 | 1、产品选用雌虫体长不小于200～350㎜，雄虫体长不小于150～250㎜的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。 2、虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层 3、产品外观尺寸185*87*30mm | 1 | 瓶 |  |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 1、产品由防风、益母草、灰菜、柳花、韭菜、艾蒿、荠菜组成 2、七种植物分开独立浸制于七个透明容器中 3、单个产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 1、产品由灰菜、辣椒、山楂、绿豆、黄瓜、狗尾草、艾蒿组成 2、七种植物分开独立浸制于七个透明容器中 3、单个产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 1、产品由海带、海蒿、鼠尾藻、羊栖菜组成 2、四种植物分开独立浸制于四个透明容器中 3、单个产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 1、产品由紫菜、石花菜、角叉藻、脆江篱组成 2、四种植物分开独立浸制于四个透明容器中 3、单个产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43013 | 海葵标本 | 1、标本用营固着生活、体高不小于25mm（从口盘到基盘的垂直距离，不包括触手）的个体制作；浸制于透明容器中 2、标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘； 3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜； 4、触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见 5、产品外观尺寸113*80*40mm | 1 | 瓶 |  |
| 43014 | 海蛰标本 | 1、标本用伞部直径不小于50mm的海蛰制作；浸制于透明容器中 2、标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等；伞部应充盈呈半球状；腕部的边缘多褶皱；口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条 3、产品外观尺寸113*80*40mm | 1 | 瓶 |  |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 1、标本寄居蟹螺壳直径不小于5cm；浸制于透明容器中 2、产品外观尺寸113*80*40mm | 1 | 瓶 |  |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 1、产品寄居蟹螺壳直径不小于5cm，共生的海葵直径不小于1cm；浸制于透明容器中 2、产品外观尺寸113*80*40mm | 1 | 瓶 |  |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1、产品用发育正常的猪肉绦虫囊尾蚴，形态完整，浸制于透明容器中 2、产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 1、产品由金钱松、银杏、水杉等组成 2、三种植物分开独立浸制于三个透明容器中 3、单个产品外观尺寸140*74*32mm | 1 | 瓶 |  |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 1、产品用葫芦藓制作，示藓类植物的不同世代； 2、标本由原丝体、成长中的配子体、具幼嫩孢蒴的配子体、具成熟孢蒴的配子体、孢子体组成，按生活史顺序排列 3、标本应经保色或染色处理； 4、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 瓶 |  |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 1. 产品用铁线制作，示蕨类植物的不同世代。 2. 标本由带有孢子囊群的小羽片、孢子、原叶体、原叶体幼孢子体、孢子体组成，按生活史顺序排列 3、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 瓶 |  |
| 431 | 生物干制标本 |  |  |  |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 1、产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态； 2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列； 3、卵不少于四粒并排列成行； 4、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 5、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态 2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列； 3、卵、幼虫、蛹、成虫浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内； 4、母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应一致； 5、巢础和蜂巢应不小于30×50mm 6、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 1、标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹叶状、虫体应不小于70mm； 2、标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于植株上； 3、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 1、产品由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列 2、蚕体洁净，示气门、胸足三对、腹足四对，尾足一对及尾角； 3、茧两个，大小、色泽相似，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹，蛹体完整不变形，呈棕黄色 4、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 1、产品用粉蝶制作，示完全变态。 2、标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成。按生活史顺序排列 3、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 1、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六块胸骨 2、标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个 3、产品外观尺寸：300*80*125mm | 1 | 盒 |  |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm； 2、标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条 3、产品外观尺寸：195*80*95mm | 1 | 盒 |  |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 1、标本各部均按原位组装。在头骨后两侧应保留耳柱骨一对 2、舌器骨固装在与原位相对应的台板上，软骨部分（包括舌骨体、前角和前、后突）保持形态自然、平整 3、产品外观尺寸：110*90*55cm | 1 | 盒 |  |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 1、标本由成熟家鸽制作； 2、标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块； 3、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出 4、产品外观尺寸：175*105*180mm | 1 | 盒 |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1、产品选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5块玉米穗. 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 14 | 套 |  |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 1、产品由海带等四种植物原色覆膜，每种植物需注明其详细产地。 2、A4尺寸 | 1 | 套 |  |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 1、产品由紫菜四种植物原色覆膜，每种植物需注明其详细产地。 2、A4尺寸 | 1 | 套 |  |
| 43115 | 珊瑚标本 | 1、产品采用白珊瑚制作而成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43116 | 化石标本 | 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43118 | 节肢动物标本 | 1、产品选用硕蝽、家蚕蛾、蟋蟀、地鳖、蝎子、虾等不少于6只得节肢动物门昆虫制作 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
| 43119 | 昆虫标本 | 1、由常见6-8种昆虫组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217*171*32mm，上下盖可以打开 | 1 | 盒 |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43202 | 顶芽纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43210 | 松叶横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43212 | 地衣切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43213 | 蕨叶切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43217 | 百合子房切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43218 | 百合花药切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43221 | 迎春叶横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |
| 43301 | 青霉装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43303 | 衣藻装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43307 | 水绵装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43308 | 团藻装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43309 | 曲霉装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43310 | 伞蕈切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43311 | 黑根霉装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |  |
| 43401 | 水螅纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43406 | 囊虫装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43507 | 人血涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43510 | 心肌切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43512 | 脊髓横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43514 | 胃壁切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43515 | 肾脏纵切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43517 | 小肠切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43520 | 精巢切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43521 | 卵巢切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43522 | 精虫涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 5 | 片 |  |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |  |
| 43601 | 字母“e”装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸为75.5*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 60 | 片 |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |  |
| 530 | 教学挂图 图片 |  |  |  |  |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共7幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53002 | 生物与环境 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共9幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53004 | 生物圈中的人 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共17幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共5幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共8幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53007 | 生物多样性 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共11幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53008 | 生物技术 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53009 | 健康地生活 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共9幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共20幅 4、产品单张尺寸为746*526mm | 1 | 套 |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 1、产品包含植物学部分、微生物学部分、动物学部分、生理学部分、高中生物学部分组成 2、产品为铜版纸彩色印刷，共51页，书本尺寸为18*285mm | 1 | 本 |  |
| 531 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 53101 | 生物教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130*170mm 3、每套245片 | 1 | 套 |  |
| 532 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 533 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD四碟 | 1 | 套 |  |
| 53302 | 生物教学图库 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 53303 | 生物教学数据库 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |  |
| 534 | 图书、手册 |  |  |  |  |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 1、产品包含46个常用实验和相关题型 2、产品共186页，16开，尺寸为260*185mm | 1 | 套 |  |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 1、产品为初中生物配套仪器的讲解和实验题库 2、仪器的讲解包含仪器的结构、用途、使用方法、主要事项等 3、产品共258页，16开，尺寸为260*185mm | 1 | 套 |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
|  | 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml,最小刻度1ml,精度值0.2ml 3、整体高度127mm,底座直径35mm,量筒直径15mm,壁厚不低于1mm | 60 | 个 |  |
| 60003 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度10ml,精度值1ml 3、整体高度234mm,底座直径55mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1.2mm | 60 | 个 |  |
| 60004 | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度50ml,精度值5ml 3、整体高度366mm,底座直径92mm,量筒直径50mm,壁厚不低于1.8mm | 60 | 个 |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ12mm×70mm 3、壁厚不低于0.8mm | 140 | 支 |  |
| 61002 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ15mm×150mm 3、壁厚不低于1mm | 280 | 支 |  |
| 61021 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度10ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ45*63mm,壁厚不低于1.5mm | 140 | 个 |  |
| 61022 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度20ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ53*72mm,壁厚不低于1.5mm | 140 | 个 |  |
| 61023 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 140 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、整体尺寸为φ87*124mm,壁厚不低于2mm | 140 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：100ml,最小刻度40ml,精度值20ml 3、底部直径64mm,口部直径35mm,高102mm,壁厚不低于2mm | 60 | 个 |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、底部直径84mm,口部直径38mm,高142mm,壁厚不低于2.5mm | 140 | 个 |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 60 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径160mm,边缘款24mm,厚度不低于6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、瓷片为圆形，直接13mm,上面有4个直径27mm的圆孔 | 2 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm,整的长度为110mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm,长度55mm | 60 | 个 |  |
| 62072 | Y形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 60 | 个 |  |
| 62073 | 滴管 | 1、产品由滴管和红胶头组成 2、滴管为玻璃制品，长度120mm,直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖 3、红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 | 600 | 支 |  |
| 62074 | 离心管 | 1、产品为玻璃制离心管 2、离心管柱直径16mm.长110mm,卷口，壁厚不低于1mm | 60 | 支 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ150mm×280mm 3、产品具上口，开口内径30mm,壁厚不低于4mm,整体产品壁厚不低于2mm | 4 | 个 |  |
| 62097 | 玻璃弯管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品弯曲角度为90°，玻璃管至今7-8mm | 2 | 千克 |  |
| 62098 | U形管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品总长度为200mm，玻璃管直径7-8mm | 60 | 个 |  |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：125mL 3、产品底部直径：54mm,不含瓶塞高102mm,开口直径33mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 280 | 个 |  |
| 63014 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 280 | 个 |  |
| 63023 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：64mm,不含瓶塞高125mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |  |
| 63024 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |  |
| 63043 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |  |
| 63044 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为竹制试管夹 2、产品可夹持试管直径10mm～25mm 3、产品总长度为178mm | 96 | 把 |  |
| 64007 | 止水皮管夹 | 1、产品为金属制，弹簧式，表面镀锌 2、夹持皮管直径不小于100mm | 96 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 96 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度为145mm | 96 | 把 |  |
| 64051 | 玻璃管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃管直径5～6mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 2 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃棒直径3～4mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 2 | 千克 |  |
| 64061 | 软胶塞 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品内径6-7mm,壁厚2mm | 2 | 千克 |  |
| 64062 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品由0-10#组成，共11种大小 | 2 | 千克 |  |
| 64084 | 培养皿 | 1、产品由高硼硅玻璃制，由上下盖组成 2、上盖直径60mm，壁厚不低于1.5mm | 280 | 个 |  |
| 64085 | 培养皿 | 1、产品由高硼硅玻璃制，由上下盖组成 2、上盖直径100mm，壁厚不低于1.5mm | 280 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于60mm，厚度不低于5mm | 60 | 个 |  |
| 64095 | 棉纱缸 | 1、产品为不锈钢制，有缸和盖子组成 2、产品直径80mm,高78mm | 10 | 个 |  |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 1、产品为玻璃制医用血球计数板 2、产品尺寸：74*33mm | 50 | 片 |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |
| 70066 | 碘化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 500 | g |  |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 72014 | 琼脂 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 200 | g |  |
| 72016 | 甘油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
| 72022 | 蔗糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 72025 | 工业酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
| 72026 | 医用酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
| 72052 | 酚酞 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 60 | g |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1、产品由试纸和对比色卡组成 2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56*10mm | 10 | 本 |  |
| 72081 | 甲基绿 | 1、产品为实验用试剂 | 20 | g |  |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 60 | g |  |
| 72085 | 尿糖试纸 | 1、产品由试纸和对比色卡组成 2、每盒20张 | 10 | 本 |  |
| 72091 | 定性滤纸 | 1、产品为实验用中速定性滤纸 2、每盒100张，每片直径11cm | 10 | 本 |  |
| 76002 | 氯化钡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 500 | ml |  |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
| 77028 | 硼酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | ml |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 1000 | g |  |
| 77052 | 甲醛 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 1000 | ml |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |
| 80301 | 生物实验材料 | 1、产品由双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等组成 2、产品泡沫包装 | 96 | 套 |  |
| 80302 | 载玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒50片 2、每片尺寸为：76*25mm，壁厚不低于0.8mm | 20 | 盒 |  |
| 80303 | 盖玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒不少于30片 2、每片尺寸为：18*18mm，壁厚0.15mm | 96 | 包 |  |
| 80304 | 标记笔 | 1、产品为粗线标记笔 2、颜色为黑色 | 56 | 支 |  |
| 80305 | 生理盐水 | 1、产品为医用氯化钠注射液 2、产品为塑料瓶装，500ml | 2 | 瓶 |  |
| 80306 | 砾石 | 1、产品为工业原料 2、每包500g | 2 | 千克 |  |
| 80307 | 珍珠岩 | 1、产品为工业原料 2、每包500g | 2 | 千克 |  |
| 80308 | ABO血型实验盒 | 1、产品由血型演示板和基因演示板组成 2、血型演示板共4块，基因演示板共18块；演示板带磁性；尺寸为50*80mm | 2 | 盒 |  |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 1、产品由琼脂、干酵母粉、生长素、培养皿、复合维生素、食盐、蔗糖、葡萄糖、氢氧化钠、椰子汁、高浓度肉汤、高浓度牛肉冻等组成 2、产品为泡沫盒装 | 2 | 套 |  |
| 80310 | 昆虫针 | 1、产品由大头针和塑料盒组成 2、每盒不少于50根，每根长24mm | 10 | 盒 |  |
| 80311 | 昆虫盒 | 1、产品由观察盒和放大镜组成 2、观察盒底部尺寸为：88*88mm，高度84mm；放大镜直径59mm | 20 | 盒 |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 1、产品为工业用测电笔 2、产品为笔式氖泡测电笔 3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm | 1 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |  |
| 81012 | 钢手锯 | 1、产品由钢手锯和锯条组成 2、钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条 3、整体表面做防锈处理 | 1 | 把 |  |
| 81013 | 剥线钳 | 1、产品为工业用剥线钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧,侧面有锁定栓 | 1 | 把 |  |
| 81014 | 钢丝钳 | 1、产品为工业用钢丝钳 2、产品整体长度为200mm，手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为25mm | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 | 1、产品由锤和木质手柄组成 2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |  |
| 81020 | 活扳手 | 1、产品为工业用活动扳手 2、产品整体长度为250mm 3、最大张口距离为30mm | 1 | 把 |  |
| 81030 | 砂轮片 | 1、产品为工业用砂轮片 2、砂轮片的直接为105mm，孔径15mm | 5 | 片 |  |
| 81106 | 饲养笼 | 1、产品由饲养笼和塑料托盘组成 2、饲养笼主钢丝直径不低于2mm,辅助钢丝直径不低于1.5mm 3、整体尺寸为490*320*410mm | 1 | 套 |  |
| 81107 | 鱼缸 | 1、产品为玻璃制鱼缸 2、鱼缸为长方形 | 5 | 个 |  |
| 81108 | 鱼缸 | 1、产品为玻璃制鱼缸 2、鱼缸为圆形 | 5 | 个 |  |
| 81109 | 花盆 | 1、产品为塑料制花盆 2、产品底部直径110mm，顶部内径170mm，高115mm | 1 | 个 |  |
| 81110 | 展翅板 | 1、产品为木质固定式展翅板 2、产品宽度为130mm，长346mm | 14 | 个 |  |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 1、产品由钢丝外圈、网和接头组成 2、圈口直径200mm | 8 | 把 |  |
| 81112 | 枝剪 | 1、产品为家用型枝剪 2、产品为塑料手柄，剪刀下班有自动弹开装置，底部有锁紧装置 | 8 | 把 |  |
| 81113 | 水网 | 1、产品由钢丝外圈、网和接头组成 2、圈口直径200mm | 8 | 把 |  |
| 81117 | 橡皮锤 | 1、产品为膝跳反射用橡皮锤 2、锤身为不锈钢制，锤体呈三角形，整体长180mm | 8 | 把 |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 1、产品为白色工作服 2、产品为全棉制，分大中小号 | 10 | 件 |  |
| 82003 | 护目镜 | 1、产品为防机械冲击眼镜 2、产品整体为硬塑料制片，透明度高 3、眼镜宽135mm，腿长110mm， | 100 | 个 |  |
| 82008 | 乳胶手套 | 1、产品为家用型乳胶手套 2、产品耐酸、耐碱 3、产品内有棉毛，总长度为480mm | 10 | 付 |  |
| 82014 | 急救包 | 1、产品由口罩、弹力绷带、三角绷带、纱布、创口贴、酒精棉、胶布、剪刀、镊子、别针等组成 2、产品采用红色布袋装 | 1 | 个 |  |
|  | 实验箱仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 初中生物考试实验箱一 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 显微镜（双目、附电子目镜、自带可充电光源、香柏油、总放大率20X~1600X、显微镜视场直径0.08mm~4.5mm）一个；“上”字装片（高硼硅60mm*15mm）一个；口腔上皮细胞装片（高硼硅60mm*15mm）一个；松叶横切（高硼硅60mm*15mm）一个；蕨叶切片（高硼硅60mm*15mm）一个；迎春叶横切（高硼硅60mm*15mm）一个；人血涂片（高硼硅60mm*15mm）一个；擦镜纸（100mm*150mm*100张）、纱布（医用级，210mm*14mm*10张）一包；切片盒（98mm*83mm，可装3副永久切片）两个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 练习使用显微镜 - 用显微镜观察人血的永久涂片 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（香柏油、擦镜纸、纱布） | 14 | 套 |  |
| 2 | 初中生物考试实验箱二 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 载玻片（高硼硅60mm*15mm）一个；盖玻片（高硼硅15mm*15mm）一个、镊子（钢质，长123mm）一个、吸水纸（100mm*40mm21mm））一包、牙签（独立包装一次性牙签）10根、刀片（塑料外壳包装）、胶头滴管（高硼硅173mm）一个、棕色滴瓶（高硼硅30ml）一个、棉花一包，烧杯（高硼硅100ml）一个、双面刀片(不锈钢)两个、毛笔一支、小木板（100mm*100mm*20mm）一块、培养皿（高硼硅直径120mm）一个 三、能够与实验箱BSJZ-CS-001共同使用完成的探究活动或实验课题： - 观察人的口腔上皮细胞 - 制作并观察植物细胞临时装片 - 观察草履虫 - 观察叶片的结构 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（一次性纸杯或漱口杯、生理盐水、碘液、洋葱鳞片叶、草履虫培养液、菠菜或其它新鲜叶片、清水） | 14 | 套 |  |
| 3 | 初中生物考试实验箱三 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 烧杯（高硼硅250ml）一个、烧杯（高硼硅100ml）一个、培养皿（高硼硅直径120mm）一个、三脚架（黑色铸铁套环，不锈钢脚架）一个、石棉网（120mm*120mm）一个、镊子（123mm）一个、火柴一盒、黑纸片（90mm53mm）10张、曲别针一盒、棕色滴瓶（高硼硅30ml）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 绿叶在光下制造有机物 ▲以上均为核心实验功能，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（碘液、酒精、天竺葵、火柴、黑纸片） | 14 | 套 |  |
| 4 | 初中生物考试实验箱四 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 试管（高硼硅直径20mm）3个、试管架（6孔6柱，加强塑料）一个、胶头滴管（高硼硅173mm）2个、玻璃棒（高硼硅292mm）一个、温度计（量程-10到100摄氏度）一个、试管刷（环保毛刷185mm）一个、量筒（高硼硅10ml）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 馒头在口腔中的变化 四、附加配置及注意事项 部分耗材用完需要自备（碘液、馒头） | 14 | 套 |  |
| 5 | 初中生物考试实验箱五 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 解剖刀（不锈钢143mm）一把，解剖盘（不锈钢260mm*190mm）一个、解剖针（不锈钢134mm）一个，培养皿（高硼硅直径90mm）一个，放大镜（150mm）一个，胶头滴管（高硼硅173mm）一个，镊子（钢质，长123mm）一个，铁盘（不锈钢260mm*190mm）一个、透明亚克力板（190mm*130mm）一个、黑色亚克力板（190mm*130mm）2个、喷水壶（pp材质容积100ml）一个、纱布（医用级，210mm*14mm*10张）一包、药匙（塑料材质，长135mm）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 观察种子的结构 - 探究影响鼠妇分布的环境因素 四、附加配置及注意事项 需供水供电，部分耗材用完需要自备（菜豆种子、稀碘液、鼠妇、湿润土壤） | 14 | 套 |  |
| 6 | 初中生物考试实验箱六 | 一、实验箱规格描述（固定内容） 箱体外观尺寸：460×379×213mm(±5mm)。 材质：灰蓝色增强型优质ABS材料； 结构：整体采用加厚型翻盖卡扣兼抽拉设计，可顶部翻盖打开，也可抽屉抽拉打开，方便在实验箱堆叠场景或仪器柜内取材！屉身坚固不易磨损，经反复打磨测试光滑度适中，抽拉省力，使用安全。抽屉锁设置为旋钮型，经调查统计，根据中学生手掌大小设计。箱体为上下面耦合卡槽定位，嵌入式专槽定位，方便实验箱取用保管。内置吸塑EVA内衬保护器材。 打开方式：翻盖式+抽拉式。▲需提供相关证明材料并加盖公章，如产品彩页或相关检测报告等。 箱体形式：整箱分为一个箱体，上下箱盖各一个，抽屉一个，抽屉旋钮一个，提手一个，抽屉外侧内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体灰蓝色，抽屉旋钮为蓝色，外表面采用咬花细纹，内部抛光。 最大承重：40公斤。 制造工艺：欧盟标准专用环保型 ABS料，采用注塑模具一体成型，平滑无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：抽屉内部双层内衬，采用发泡EVA棉隔离填充材料，上盖内置海绵避免掀盖磨损，每种实验器材设有固定的位置，各部件均采用加强筋加固。 堆叠方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。箱体自带限位卡槽，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 培养皿（高硼硅直径120mm）4个、标签纸（180*120mm）5张、温度计（量程-10到100摄氏度）4个、镊子（钢质，长123mm）一个、牙签（独立包装一次性牙签）10根、放大镜（150mm）一个 三、能够完成的探究活动或实验课题： - 观察鸟卵的结构 - 探究种子萌发的环境条件 ▲以上均为核心实验功能，须提供有效的产品合格性检测报告复印件加盖公章。 四、附加配置及注意事项 需供水供电，部分耗材用完需要自备（新鲜鸡蛋、黄豆种子） | 14 | 套 |  |

二、商务要求（重要条款用“★”标明）

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少 三年的免费质保服务（以投标人投标文件中承诺为准），所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 3 小时到现场并解决问题。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期:配合施工工期，土建工程完成后30日历天内完成所有工作内容，每延期一天中标方须向采购人支付5000元/天的违约金。

（八）交货地点：货物运至采购人指定地点。

（九）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

（十一）重要说明：本项目总包服务费及施工配合费为中标价*1.5%，含在投标报价中，由中标人支付给总包单位。水电使用费用按实计量由中标人支付。