采购需求及技术参数要求

一、采购内容及要求

| 车型 | 采购车型 | 交货期 | 采购车辆数量（辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型一 | 8 米系列纯电动公交车 | 合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试。 | 9 |
| 车型二 | 8米低入口或低地板纯电动公交车 | 合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试。 | 1 |

车型一、8 米新能源公交车技术参数及配置要求

| 8米纯电动公交车技术参数及配置要求 |
| --- |
| 名称 | 要 求 | 备注 |
| ★配置要求及其他要求 | 整车尺寸：8米≤长度＜9米（提供工信部产品公告页） 电池类型：磷酸铁锂，2022年国内动力电池装机量不低于20GWh（GGII数据）的品牌电池，电池容量≥175KWH，电池系统能量密度≥157Wh/kg，防护等级≥IP68。(提供第三方证明材料扫描件) 3、所投车型应纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，须提供相关证明材料。 |  |
| 整车要求 | 1、整车总质量≥12500kg（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 2、前单、中双内摆门，门轴全包。（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 3、座位数：座位数不少于 22 座（含驾驶员座），额定载客量不低于 55 人。（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 4、最高车速≤69km/h |  |
|  | 5、续驶里程：动力电池一次充满电，完全放电行驶里程达400km以上（等速40km/h工况下），提供《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》截屏。 |  |
| 电池 | ▲电池要求：（1）电池衰减程度八年或 60 万公里不超过 20%，如不满足以上要求，必须无条件更换成原品牌新电池，质保八年。（中标后签订合同时提供电池生产厂家承诺函） （2）投标单位承诺电池售后服务 6 小时内响应、24 小时内到现场，需提供承诺书。 （3）应安装动力电池液冷系统。 |  |
|  | ▲2、安全防护功能完善，电池结构、装配、电气连接设计优先，电源系统与乘客舱隔离，安装部位进行防火处理，加装防撞梁，保证电源系统安全可靠。电池应从电池单体--电池模组--电池系统，实现三层阶梯管理，每个电池箱里面有相应的保险，在电池短路过流情况下及时断开，或加装 MSD 装置，配置绝缘监测模块，实时监测每厢电池的绝缘状态，保证电池系统的高压安全，电池必须获得相关的安全试验验证。配备符合要求的电池管理系统（BMS），管理功能如下：电池温度的检测、电池组工作电流的检测、绝缘电阻检测、温度控制、电池组 SOC 的估测、电池故障分析与在线报警、电池的安全充电管理。 |  |
|  | 3、动力电池温度特性好，满足-20℃～60℃温度正常充电，动力电池箱设置有效的散热机制，满足高温、冰冻及雨水等天气环境工作。 |  |
|  | 4、电池箱的防护等级≥IP68，保证车辆的防水和防尘安全，路面积水停驶高度≥500mm。加装动力电池防碰撞保护装置，并确保电池舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧、爆炸。 |  |
| 驱动 电机 | 永磁同步水冷电机（质保八年），智能电控冷却系统 , 具备缓速器和能量回收功能。电机峰值功率≥150kw，防护等级≥IP68。（提供工信部产品公告页并加盖投标人公章）。 |  |
| 电控 系统 | 1、电控功能：具有短路、过流、过热、过压、欠压的保护功能和报警功能，电控系统（车辆的驱动电机、转向电机、空压机、DC-DC 和电动空调的控制器）均利用优质控制器要求控制器高度集成，尽量减少高压连接点。防护等级≥IP68，八年质保。 |  |
|  | 2、电机控制器过热保护：分级方式，提前预警，采用降功率模式降温。 |  |
| 底盘 部分 | 1、电动整体式助力转向器（免费质保八年），双回路，电转向助力（双系统）保证高压断电后，方向可继续控制。方向盘位置上下、前后可调。 |  |
|  | ▲2、前后桥均采用免维护轮端（免维护不低于80 万公里）。精磨齿加强型新能源主减速器（减速器、差速器总成免费质保八年），前盘后盘式制动器，双回路气制动，EBS（注明 EBS 品牌），制动总泵及阀类采用优质产品（质保三年），储能弹簧式驻车制动。配低压报警装置，提供制动回馈功能，带紧急制动辅助功能。电线束和气管必须分开走线，不得混扎一起，便于维修检查。 |  |
|  | 3、悬挂：少片钢板簧, 前横向稳定杆，前后筒式减震器。(保修八年) |  |
|  | 4、安装自动集中润滑系统(保修八年) |  |
|  | 5、采用无油活塞空压机，质保八年。 |  |
|  | ▲6、轮胎轮辋：铝合金轮辋，255/70R22.5或265/70R19.5规格真空轮胎。每车配同型号备胎 1 只，此批车辆配同规格铝合金轮辋2只。 |  |
| 电器 部分 | 1、电器线路：整车电器、电器线束，接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求，所有电线采用电专用阻燃镀锡铜线，且符合国家标准 QC/T730-2005。 2、电线和线束走向及安装应规范，布置整齐，接口牢固并有绝缘护套，线束每500mm 安装固定扣攀。 |  |
|  | 3、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦。电线和电线束固定紧固，穿越孔洞时必须装设防磨损垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 |  |
|  | 4、整车线束、电器、线路等布局合理并使用防水、防尘的航空插件。 |  |
|  | 5、整车采用智能三级 CAN 总成（质保八年），覆盖全车电器信息，包含一个 CAN 总线仪表，加三个控制模块（集成、驱动、配电），模块具有互换性、具有预防过液、过热功能、具有安全零公里开关功能，CAN 仪表需要集成倒车监视器功能和中门未关闭报警功能，与 4G 车载监控主机对接，数据传输，互联互通，故障用中文直接显示。 |  |
| 车身 部分 | 1、采用整车电泳及全承载结构，城市公交车型二级踏步。保证整车骨架强度的同时提升整车轻量化。包用八年不锈蚀。 |  |
|  | 2、采用涨拉蒙皮结构。 |  |
|  | 3、骨架与蒙皮、骨架与地板等结合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封防水处理。客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热防火处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全环保，阻燃和无异味等性能。 |  |
|  | 4、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 |  |
|  | 5、前挡风玻璃利用全景整体夹胶安全玻璃和内嵌式推拉侧窗玻璃，玻璃为浅灰色。前挡、驾驶员侧窗卷帘式遮阳帘，车内可调后视镜。配全车折叠式窗帘，有窗帘固定扣。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃，且无遮挡，风窗玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。 |  |
|  | 6、电暖除霜,驾驶区独立电加热取暖器（质保三年）。 |  |
|  | 7、后视镜：左短右长铁杆后视镜（带小镜）。 |  |
|  | 8、安装倒车蜂鸣语言提示器、转弯、起步等提醒，音量大小可调。倒车、中门摄像头与调度一体机相连，共用调度监控一体屏。 |  |
|  | 9、乘客门：关门时设有可靠的防夹缓冲装置，未关门时设置不能起步，要求车内、车外驾驶室有放气开门功，提供车门状况语言提示。 |  |
|  | 10、按照国家相关标准要求，装 1 个换气扇顶风窗，安装驾驶区域全包围安全防护装置。 |  |
|  | 11、侧仓门：铝合金仓门。 |  |
|  | 12、采用翻转式可拆卸前围。 |  |
|  | 13、车身油漆选用优质金属漆，车身文字、图案等由采购人确定。 |  |
|  | 14、不锈钢投币机：投币机（二个钱袋）。不锈钢外壳，铝合金框架，注塑内胆，有防盗功能。 |  |
|  | 15、车载电子路牌（满足终端联动或修改）：车头、尾部汉显 24 点阵各 11 字（4 绿 3 红 4绿）LED屏、车内 16 点阵 8 字 LED屏共三块电子路牌。路牌要设单独开关控制键，尾牌需能显示“注意刹车”、 “左转弯”、“右转弯”信号。 |  |
|  | 16、空调：制冷量≥2.2 万大卡，制热量≥2 万大卡，全顶置式变频冷暖一体化空调（质保八年）。具有节能、系统配置完善的安全装置，高、低压力保护，温度保护，电机过热、过电流保护，电源欠压、过压，缺相保护等；热泵+PTC 辅助电加热；无刷风机，空调管路系统采用全铜材料。（投标人须注明压缩机、冷凝器等主要部件品牌及参数，中标后签订合同时提供空调厂家八年质保函。） |  |
| 车厢 部分 | ①空调风道：全景广告铝合金风道（质保五年)，广告灯箱设置两级控制。 ②车内顶板采用冲孔铝塑板。 |  |
|  | 2、整车采用高密度阻燃防腐 PVC 地板，灰色石英砂带彩点耐磨地板革。底板与客车底架采用螺栓链接，地板各链接、地板与车身的接缝处应涂密封胶，地板八年质保承诺不发生地板拱起，螺栓松动脱开现象。铺石英砂防滑地板革，地板与地板革利用高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂，驾驶员区采用铝花纹地板铺设。 |  |
|  | 3、全铝合金弯立柱、扶手、侧扶手，配非广告吊环 20 个，链接部位的螺栓加保护螺套，前门第一立柱标明 1.3m 儿童标尺。 |  |
|  | 4、座椅：司机座为带气囊减震可调式驾驶员座椅。21个以上全注塑新能源轻型乘客座椅，加强型支架。中门对侧向前的 3 张座椅设为爱心座（以不同颜色区分）。（全车座椅质保八年） |  |
|  | 5、安装 2 个 4 公斤车用灭火器，驾驶区和后门处安装，驾驶员座后安装多层设备箱，不锈钢垃圾桶 1 个，报警安全锤 6 把，带温度显示时钟 1 个，中门两立柱装乘客下车铃按钮。 |  |
|  | 6、前挡风玻璃全区域可伸缩活动式遮光帘； 驾驶员区电风扇。 |  |
|  | 7、车内设置“老弱病残孕幼专座”标识、注明上车门、下车门、上车门处注明“严禁携带 易燃易爆危险物品上车”以及车内禁烟标识等各种强制标识牌。 |  |
| 安全 设施 | 电机舱、电控舱和电池舱安装手自一体灭火装置，需提供有效的产品认证证书扫描件。动力电池具备 24h 全天候后台监控系统。（提供认证证书）。 |  |
| 车载 智能 调度 与监 控 | 采购安装明光公交智能项目车载全套设备及线路（见后“明光市城市公交新公交车采购项目单车车载设备清单”），出厂前完成安装、调试。 |  |
| 车载刷卡机 | 采购安装与明光市城市公交现有刷卡系统相兼容，负责与现有结算系统无缝对接。 |  |
| 其它 | 1、高压电缆，耐压≥750V，涉水深度≥0.5m，涉水时间可满足 30 分钟。 |  |
|  | 2、采用集中式控制器，且控制器采用水冷方式冷却，确保用电系统温度在合理范围。 |  |
|  | 3、安装新能源智能管理系统，安装车辆智能,故障仪表显示，提供用户远程智能监控平台，平台应具备以下功能：可查询车辆车速、里程、能耗、充电状态等实时状态数据；提供车辆能耗统计以及对应充电记录数据。 |  |
|  | 4、充电接口：充电能够满足插抢识别功能,在充电时充电系统可以识别车辆的车架号等信息。 |  |
|  | 5、噪音限制：电机舱加装高密度隔音材料，材料本身不含纤维、粉尘、甲醇、重金属等物质，要符合国家标准。 |  |
|  | 6、说明书：承诺中标后按车提供安全、完整、真实的说明书，车辆用户手册、保修手册等相关一切技术资料及备件。提供总成件及零配件的协作厂家，配件名称、型号及零件号、配件参考价格及联系方式。 |  |
|  | 7、技术培训：承诺中标后对有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行车辆使用、新技术、新设备、新装置等全面技术培训。提供电、气原理图和连接图。 |  |
|  | 8、售后服务：承诺中标后提供 7×24 小时响应，接到故障通知后在48 小时内到达并解决故障；未列出规定质保的，投标人所投产品(设备)质量免费保修和上门服务，年限至少为二年。 |  |
|  | 9、技术资料：承诺中标后提供整车各总成、部件的生产厂家、品牌、型号和联系方式。车辆、总成、附件及零部件生产厂或供应商要按购置的车辆数为买方提供完整的用户使用手册、维修手册、零部件目录、整车电路图等技术资料。 |  |
|  | ①承诺中标后车辆设备系统端口对采购人和车辆实际使用企业免费开放； ②承诺中标后车辆设备系统端口与明光市城市公交企业现有相关系统（智能调度、智能充电、监控等）无缝对接。 |  |
|  | 11、提供免维护蓄电池，承诺质保期为三年，安装手动机械式电源总开关。 承诺关键部件质保要求：整车电力部分（含电控、电机、动力电池、线束电气等）,质保期为八年，质保标准按相关要求执行。 |  |
|  | 12、未尽事宜：承诺本技术要求及产品配置未涉及到的按厂家在工信部的产品公告标配执行。厂方不得另行加价及减配置。 |  |

车型二、8米系列低入口或低地板纯电动城市公交车技术参数及配置要求

| 8米系列纯电动低入口公交车技术参数及配置要求 |
| --- |
| 名称 | 要 求 | 备注 |
| ★配置要求及其他要求 | 整车尺寸：8米≤长度＜9米（提供工信部产品公告页）； 电池类型：磷酸铁锂，2022年国内动力电池装机量不低于20GWh（GGII数据）的品牌电池，电池容量≥175KWH，电池系统能量密度≥157Wh/kg，防护等级≥IP68。(提供第三方证明材料扫描件) 3、所投车型应纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，须提供相关证明材料。 |  |
| 整车 要求 | 1、整车总质量≥12500kg（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 2、前单、中双内摆门，门轴全包。（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 3、座位数：座位数不少于 22座（含驾驶员座），额定载客量不低于55人。（提供工信部产品公告页） |  |
|  | 4、最高车速≤69km/h. |  |
|  | 5、续驶里程：动力电池一次充满电，完全放电行驶里程达400km以上（等速40km/h工况下），提供《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》截屏。 |  |
|  | 6、投标车型为纯电动低入口或低地板公交车。（以车型公告产品名称为准，提供工信部产品公告页） |  |
| 电池 | ▲电池要求：（1）电池衰减程度八年或 60 万公里不超过 20%，如不满足以上要求，必须无条件更换成原品牌新电池，质保八年。（中标后签订合同时由电池生产厂家提供承诺函） （2）电池生产商的电池售后服务 6 小时内响应、24 小时内到现场，需提供承诺书。 （3）应安装动力电池液冷系统。 |  |
|  | ▲2、安全防护功能完善，电池结构、装配、电气连接设计优先，电源系统与乘客舱隔离，安装部位进行防火处理，加装防撞梁，保证电源系统安全可靠。电池应从电池单体--电池模组--电池系统，实现三层阶梯管理，每个电池箱里面有相应的保险，在电池短路过流情况下及时断开，或加装 MSD 装置，配置绝缘监测模块，实时监测每厢电池的绝缘状态，保证电池系统的高压安全，电池必须获得相关的安全试验验证。配备符合要求的电池管理系统（BMS），管理功能如下：电池温度的检测、电池组工作电流的检测、绝缘电阻检测、温度控制、电池组 SOC 的估测、电池故障分析与在线报警、电池的安全充电管理。 |  |
|  | 3、动力电池温度特性好，满足-20℃～60℃温度正常充电，动力电池箱设置有效的散热机制，满足高温、冰冻及雨水等天气环境工作。 |  |
|  | 4、电池箱的防护等级≥IP68，保证车辆的防水和防尘安全，路面积水停驶高度≥500mm。加装动力电池防碰撞保护装置，并确保电池舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧、爆炸。 |  |
| 驱动 电机 | 永磁同步水冷电机（质保八年），智能电控冷却系统 , 具备缓速器和能量回收功能。电机峰值功率≥180kw，防护等级≥IP68。（提供工信部产品公告页并加盖投标人公章）。 |  |
| 电控 系统 | 1、电控功能：具有短路、过流、过热、过压、欠压的保护功能和报警功能，电控系统（车辆的驱动电机、转向电机、空压机、DC-DC 和电动空调的控制器）均利用优质控制器要求控制器高度集成，尽量减少高压连接点。防护等级≥IP68，八年质保。 |  |
|  | 2、电机控制器过热保护：分级方式，提前预警，采用降功率模式降温。 |  |
| 底盘 部分 | 1、电动整体式助力转向器（免费质保八年），双回路，电转向助力（双系统）保证高压断电后，方向可继续控制。方向盘位置上下、前后可调。 |  |
|  | ▲2、前后桥均采用免维护轮端（免维护不低于80 万公里）。精磨齿加强型新能源主减速器（减速器、差速器总成免费质保八年），前盘后盘式制动器，双回路气制动，EBS（注明 EBS 品牌），制动总泵及阀类采用优质产品（质保三年），储能弹簧式驻车制动。配低压报警装置，提供制动回馈功能，带紧急制动辅助功能。电线束和气管必须分开走线，不得混扎一起，便于维修检查。 |  |
|  | 3、悬挂：气囊悬架，前横向稳定杆。 （厂家承诺质保八年） |  |
|  | 4、安装自动集中润滑系统(保修八年) |  |
|  | 5、采用无油活塞空压机，质保八年 |  |
|  | ▲6、轮胎轮辋：铝合金轮辋，255/70R22.5或265/70R19.5规格真空轮胎。配同型号备胎 1 只（含轮辋）。 |  |
| 电器 部分 | 1、电器线路：整车电器、电器线束，接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求，所有电线采用电专用阻燃镀锡铜线，且符合国家标准 QC/T730-2005。 2、电线和线束走向及安装应规范，布置整齐，接口牢固并有绝缘护套，线束每500mm 安装固定扣攀。 |  |
|  | 3、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦。电线和电线束固定紧固，穿越孔洞时必须装设防磨损垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 |  |
|  | 4、整车线束、电器、线路等布局合理并使用防水、防尘的航空插件。 |  |
|  | 5、整车采用智能三级 CAN 总成（质保八年），覆盖全车电器信息，包含一个 CAN 总线仪表，加三个控制模块（集成、驱动、配电），模块具有互换性、具有预防过液、过热功能、具有安全零公里开关功能，CAN 仪表需要集成倒车监视器功能和中门未关闭报警功能，与 4G 车载监控主机对接，数据传输，互联互通，故障用中文直接显示。 |  |
| 车身 部分 | 1、采用整车电泳及全承载结构，城市公交车型一级踏步。保证整车骨架强度的同时提升整车轻量化。包用八年不锈蚀。 |  |
|  | 2、采用涨拉蒙皮结构。 |  |
|  | 3、骨架与蒙皮、骨架与地板等结合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封防水处理。客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热防火处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全环保，阻燃和无异味等性能。 |  |
|  | 4、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 |  |
|  | 5、前挡风玻璃利用全景整体夹胶安全玻璃和内嵌式推拉侧窗玻璃，玻璃为浅灰色。前挡、驾驶员侧窗卷帘式遮阳帘，车内可调后视镜。配全车折叠式窗帘，有窗帘固定扣。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃，且无遮挡，风窗玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。 |  |
|  | 6、电暖除霜,驾驶区独立电加热取暖器（质保三年）。 |  |
|  | 7、后视镜：左短右长铁杆后视镜（带小镜）。 |  |
|  | 8、安装倒车蜂鸣语言提示器、转弯、起步等提醒，音量大小可调。倒车、中门摄像头与调度一体机相连，共用调度监控一体屏。 |  |
|  | 9、乘客门：关门时设有可靠的防夹缓冲装置，未关门时设置不能起步，要求车内、车外驾驶室有放气开门功，提供车门状况语言提示。 |  |
|  | 10、按照国家相关标准要求，装 1 个换气扇顶风窗，安装驾驶区域全包围安全防护装置。 |  |
|  | 11、侧仓门：铝合金仓门。 |  |
|  | 12、采用翻转式可拆卸前围。 |  |
|  | 13、车身油漆选用优质金属漆，车身文字、图案等由采购人确定。 |  |
|  | 14、不锈钢投币机：投币机（二个钱袋）。不锈钢外壳，铝合金框架，注塑内胆，有防盗功能。 |  |
|  | 15、车载电子路牌（满足终端联动或修改）：车头、尾部汉显 24 点阵各 11 字（4 绿 3 红 4绿）LED屏、车内 16 点阵 8 字 LED屏共三块电子路牌。路牌要设单独开关控制键，尾牌需能显示“注意刹车”、 “左转弯”、“右转弯”信号。 |  |
|  | 16、空调：制冷量≥2.2 万大卡，制热量≥2 万大卡，全顶置式变频冷暖一体化空调（质保八年）。具有节能、系统配置完善的安全装置，高、低压力保护，温度保护，电机过热、过电流保护，电源欠压、过压，缺相保护等；热泵+PTC 辅助电加热；无刷风机，空调管路系统采用全铜材料。（投标人须注明压缩机等主要部件品牌及参数，中标后提供空调厂家八年质保函。） |  |
| 车厢 部分 | 1、①空调风道：全景广告铝合金风道（质保五年)，广告灯箱设置两级控制。 ②车内顶板采用冲孔铝塑板。 |  |
|  | 2、整车采用高密度阻燃防腐 PVC 地板，进口品牌灰色石英砂带彩点耐磨地板革。底板与客车底架采用螺栓链接，地板各链接、地板与车身的接缝处应涂密封胶，地板八年质保承诺不发生地板拱起，螺栓松动脱开现象。铺石英砂防滑地板革，地板与地板革利用高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂，驾驶员区采用铝花纹地板铺设。 |  |
|  | 3、全铝合金弯立柱、扶手、侧扶手，配非广告吊环 20 个，链接部位的螺栓加保护螺套，前门第一立柱标明 1.3m 儿童标尺。 |  |
|  | 4、座椅：司机座为带气囊减震可调式驾驶员座椅。21个以上全注塑新能源轻型乘客座椅，加强型支架。中门对侧向前的 3 张座椅设为爱心座（以不同颜色区分）（全车座椅八年质保）。 |  |
|  | 5、安装 2 个 4 公斤车用灭火器，驾驶区和后门处安装，驾驶员座后安装多层设备箱，不锈钢垃圾桶 1 个，报警安全锤 6 把，带温度显示时钟 1 个，中门两立柱装乘客下车铃按钮。 |  |
|  | 6、前挡风玻璃全区域可伸缩活动式遮光帘； 驾驶员区电风扇。 |  |
|  | 7、车内设置“老弱病残孕幼专座”标识、注明上车门、下车门、上车门处注明“严禁携带 易燃易爆危险物品上车”以及车内禁烟标识等各种强制标识牌。 |  |
| 安全 设施 | 电机舱、电控舱和电池舱安装手自一体灭火装置，需提供有效的产品认证证书扫描件。动力电池具备 24h 全天候后台监控系统。（提供认证证书）。 |  |
| 车载 智能 调度 与监 控 | 采购安装明光公交智能项目车载全套设备及线路（见后“明光市城市公交新公交车采购项目单车车载设备清单”），出厂前完成安装、调试。 |  |
| 车载刷卡机 | 采购安装与明光市城市公交现有刷卡系统相兼容，负责与现有结算系统无缝对接。 |  |
| 其它 | 1、高压电缆，耐压≥750V，涉水深度≥0.5m，涉水时间可满足 30 分钟。 |  |
|  | 2、采用集中式控制器，且控制器采用水冷方式冷却，确保用电系统温度在合理范围。 |  |
|  | 3、安装新能源智能管理系统，安装车辆智能,故障仪表显示，提供用户远程智能监控平台，平台应具备以下功能：可查询车辆车速、里程、能耗、充电状态等实时状态数据；提供车辆能耗统计以及对应充电记录数据。 |  |
|  | 4、充电接口：充电能够满足插抢识别功能,在充电时充电系统可以识别车辆的车架号等信息.。 |  |
|  | 5、噪音限制：电机舱加装高密度隔音材料，材料本身不含纤维、粉尘、甲醇、重金属等物质，要符合国家标准。 |  |
|  | 6、说明书：承诺中标后按车提供安全、完整、真实的说明书，车辆用户手册、保修手册等相关一切技术资料及备件。提供总成件及零配件的协作厂家，配件名称、型号及零件号、配件参考价格及联系方式。 |  |
|  | 7、技术培训：承诺中标后对有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行车辆使用、新技术、新设备、新装置等全面技术培训。提供电、气原理图和连接图。 |  |
|  | 8、售后服务：承诺中标后提供 7×24 小时响应，接到故障通知后在48 小时内到达并解决故障；未列出规定质保的，投标人所投产品(设备)质量免费保修和上门服务，年限至少为二年。 |  |
|  | 9、技术资料：承诺中标后提供整车各总成、部件的生产厂家、品牌、型号和联系方式。车辆、总成、附件及零部件生产厂或供应商要按购置的车辆数为买方提供完整的用户使用手册、维修手册、零部件目录、整车电路图等技术资料。 |  |
|  | 10、①承诺中标后车辆设备系统端口对采购人和车辆实际使用企业免费开放； ②承诺中标后车辆设备系统端口与明光市城市公交企业现有相关系统（智能调度、智能充电、监控等）无缝对接。 |  |
|  | 11、提供免维护蓄电池，承诺质保期为三年，安装手动机械式电源总开关。 承诺关键部件质保要求：整车电力部分（含电控、电机、动力电池、线束电气等）,质保期为八年，质保标准按相关要求执行。 |  |
|  | 12、未尽事宜：承诺本技术要求及产品配置未涉及到的按厂家在工信部的产品公告标配执行。厂方不得另行加价及减配置。 |  |

明光市城市公交新公交车采购项目单车车载设备清单

| 序号 | 项目名称 | 技术规格/性能及硬件指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G实时智能监控调度系统、倒车中门监视系统和语音报站系统（含设备及系统应用） | （1）一体机为金属机身，4G通信，支持北斗/GPS双模定位，支持车载屏的联动，及自动语音报站，倒车，中门影像为一体，支持10路视频（2路1080P、8路720P），支持支持双硬盘，7mm和9.5mm可混合使用2.5寸，每个硬盘最大支持2TB，报警功能，支持黑匣子，实时视频及录像、CAN总线接口;具备迷你LCD显示器及操作按键及丰富的数据通信接口，预留多路CAN接口、RS232串口、RS485接口等，可外接前向ADAS终端、疲劳驾驶预警终端、客流统计设备等。配1T硬盘。 （2）调度监控一体屏尺寸不得小于7寸，可查看中心调度信息、查看最多8路本地视频和录像，刷卡考勤，查看GPS\通信状态等主机工作状态显示，支持多路线路切换，不少于6个物理按键。 （3）摄像头安装位置必须预先调试，位置合理，以确保摄像头覆盖范围，摄像头焦距调整合适，保证摄像清晰和覆盖范围。 倒车及中门监控：车尾一个倒车专用防水红外摄像头，中门安装一个下客监视摄像头。 车厢内：对车头前部、对前门、对后门、对驾驶员、车厢内对车后部、车厢内对前部共6个车载专用摄像头。 （4）主机集成自动报站系统，负责制作报站文件。 | 1套 |  |
| 2 | 车辆智能视频监控及安全驾驶辅助系统 | （1）满足交通部的道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范要求（含驾驶员行为分析及车辆安全行驶等），采购安装与明光市城市公交现有系统相兼容，实现无缝对接。 （2）具有车外环境监视、车内行为监视、行车安全引导、行车参数警示、安全驾驶警示、后台监控、倒查追责、司机的不安全行为人脸识别功能，对异常驾驶行为分三级监控，语音提醒，全套系统质保五年。 （3）具有驾驶速度及前方障碍物距离分析，碰撞预警，车道偏离报警和监控功能，对驾驶员实时预警以及干预，全套系统质保五年。 | 1套 |  |
| 3 | 360车辆环视系统 | 可同时采集车辆四周影像，司机可通过中控屏获知车辆周围情况、转弯及倒车时的动态轨迹，与智能调度一体机无缝对接同步上传。全套系统质保五年。 | 1套 |  |
| 4 | 车内电子线路指示牌 | 28.6英寸LCD彩色液晶条形显示屏，与调度一体机及平台系统无缝兼容。 | 1套 |  |
| 特别备注： |
| 所有系统和设备须与明光市城市公交企业现有相关系统无缝对接，实现联动，系统对接产生的费用均由中标单位支付，采购人不支付任何费用。 （2）所有系统和设备均须由中标人在验收前安装、调试完毕，满足采购人正常使用。 |

注：系统供应商承诺免费开放数据端口供公交企业及相关管理部门免费使用，所有车载设备及系统质保期不低于五年。

二、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.中标人须提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须6 小时内响应、24 小时内到现场。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试。

（八）交货地点：以采购人要求为准。

（九）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：①若中小企业中标，合同签订生效后并具备实施条件5个工作日采购人向中标人预付合同总金额的40%（中标人须提供在金融机构办理的同等金额的保函，保函须使用见索即付性质的独立保函）；余款分三年按季度等额支付（无息），第一次支付时间在交车验收合格三个月后的第一个月内，以后每季度支付一次，支付时间按第一次支付时间顺延。

②非中小企业中标，合同签订后支付合同价款的30%（中标人须提供在金融机构办理的同等金额的保函，保函须使用见索即付性质的独立保函）；余款分三年按季度等额支付（无息），第一次支付时间在交车验收合格三个月后的第一个月内，以后每季度支付一次，支付时间按第一次支付时间顺延。

注：本项目由采购人指定的第三方进行付款。